## 2.1 Vode

| predpis EU/mednarodne pogodbe | zakonodaja RS |
| --- | --- |
| Direktiva Parlamenta in Sveta EU (2000/60/EC) o skupni politiki do voda Konvencija o varstvu in uporabi čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer (1992) Konvencija za zaščito reke Donave (1992) Konvencije o zaščiti Mediteranskega morja pred onesnaženjem (1976) | Zakon o vodah (Uradni list RS, 67/02) Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93 in 1/96) Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu in uporabi čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer (Uradni list RS, 5/99) Zakon o ratifikaciji Konvencije o sodelovanju pri varstvu in trajnostni rabi reke Donave (Uradni list RS, 12/98) Zakon o ratifikaciji Konvencije o zaščiti Mediteranskega morja pred onesnaženjem (Uradni list RS, 11/92) |

Voda kot naravna prvina je pogoj za nastanek in obstoj življenja. Količina vode in njena pojavna oblika ter časovna razporeditev vplivajo na raznovrstnost naravnih živalskih in rastlinskih vrst ter na življenje ljudi, njihovo blaginjo, življenjske vzorce, pa tudi na človekov odnos do voda in vodnega prostora.

Še vedno velja prepričanje, da je območje Slovenije bogato z vodami ne glede na njihovo neugodno časovno in prostorsko razporeditev ter veliko geološko ranljivost, predvsem na območju Krasa. To prepričanje se kaže tudi v odnosu ljudi do voda in vodnega prostora, ki še ne odseva zadostnega razumevanja posledic človekovega ravnanja na vodne vire.

Področje voda urejajo v Republiki Sloveniji (RS) trije osnovni zakoni: Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah in Zakon o ohranjanju narave. Zakoni urejajo za stanje voda in vodnega okolja najpomembnejše vsebine, in sicer varstvo in rabo voda ter vodnega in obvodnega prostora, urejanje voda in varstvo od voda odvisnih ekosistemov.

Zakoni določajo osnovna načela in cilje, teritorialne osnove ter načine in postopke za upravljanje z vodami tako, da bo doseženo dobro stanje voda v okviru celovite problematike vodnih območij. S tem povzemajo vse najpomembnejše vsebine sodobne evropske zakonodaje na področju voda.

Območje RS se zaradi upravljanja voda deli na dve vodni območji, ki imata meddržavni značaj, to je vodno območje Donave in vodno območje Jadranskega morja, znotraj njih pa še na porečja Mure, Drave in Save, ter povodje Soče in povodje jadranskih rek.

Upravljanje z vodami obsega celovito in trajnostno obravnavo problematike voda na podlagi njihovih naravnih danosti, človekovih obremenitev in ugotovljenega stanja na podlagi predpisanega monitoringa voda in vodnih ekosistemov.

Ugotovljeno stanje pomeni podlago za pripravo in izvajanje celovitih programov ukrepov za izboljšanje stanja, katerih namen je predvsem odprava onesnaženj s prepovedanimi snovmi tako iz industrije kakor tudi iz kmetijstva, varstvo virov pitne vode glede količin in kakovosti, racionalna in trajnostna raba voda, poleg tega pa tudi izboljšanje ekološkega stanja voda.

### 2.1.1 Značilnosti voda in vodnih območij

#### 2.1.1.1 Površinske vode

##### Celinske vode

###### Značilnosti celinskih voda in vodnih območij

Hidrografska raznolikost Slovenije je posledica minulega (paleografskega) razvoja rečne mreže, neotektonike in geoloških značilnosti, med katerimi je treba posebej omeniti velik delež karbonatnih kamnin (ok. 40 % krasa) in nesprijetih kvartarnih sedimentov (ok. 20 %), reliefnih značilnosti z velikimi strminami (relativnimi višinskimi razlikami), klimatske raznolikosti ob (z evropskega vidika) nadpovprečno veliki količini padavin. Posledica vseh značilnosti, ki bolj ali manj izrazito nastopajo na posameznih območjih, je prisotnost različnih rečnih režimov, od dežnega (pluvialnega), dežnosnežnega (pluvionivalnega), snežnodežnega (nivalpluvialnega) do snežnega (nivalnega).

Ozemlje Slovenije, ki meri le 20.274 km2 ima kar 26.989 km rečnih strug (topografska karta 1 : 25.000), kar pomeni, da je gostota rečne mreže velika 1,33 km/km2. Zaradi veliko padavin, predvsem v zahodni in severni Sloveniji, so količine vode, ki se kot del vodnega kroga pojavljajo na območju Slovenije, nad evropskim povprečjem.

Večina rek izvira v alpskem in predalpskem svetu. Ozke doline z velikimi vzdolžnimi padci dajejo rekam hudourniški značaj. Malo je odsekov s širokimi dolinami in počasnim ter umirjenim tokom, značilnim za srednje in spodnje dele porečij. Velika poraščenost in primerna debelina prsti, razpoklinska struktura kamnin, formirani vodonosniki in že omenjene kraške značilnosti omiljujejo hudourniške poteze in zadržujejo del vode v porečjih. To pa ne pomeni, da je poplavna ogroženost Slovenije majhna.

Jadransko-črnomorska razvodnica deli Slovenijo asimetrično. Voda s kar 80 % ozemlja Slovenije odteka proti vzhodu in pripada črnomorskemu povodju oziroma povodju reke Donave. Pripadajo mu porečja Save, Drave in Mure. Večji del povodja jadranskega morja pripada povodju Soče, ostanek pa povodju jadranskih rek (Dragonja, Rižana).

###### Stoječe vode

V Sloveniji je registriranih 1271 stoječih voda. Med stoječe vode prištevamo naravna stalna jezera, presihajoča jezera, mrtvice, mokrišča, umetne akumulacije, manjše zadrževalnike in ribnike ter druge ojezeritve nastale pri umetnih posegih v okolje. Jezera so naravne ali umetne kotanje na kopnem, napolnjene z vodo, brez neposredne povezave z morjem. Glede na vodni režim razlikujemo dotočna, odtočna, pretočna in breztočna jezera.

Večina stalnih naravnih jezer je ledeniškega nastanka in leži v porečju Save. Največji med njimi sta Bohinjsko in Blejsko jezero. Površina tektonsko-ledeniškega Bohinjskega jezera je 3,18 km2, globoko je do 45 m in vsebuje okoli 120 milijonov m3 vode. Vodozbirno območje znaša ok. 95 km2. Povprečno letno nihanje jezerske gladine je 50 cm, največja zabeležena amplituda nihanja pa je 3,95 m.

Ledeniško nastalo Blejsko jezero obsega 1,14 km2, ima prostornino 31,7 milijona m3 vode. Velikost naravnega vodozbirnega območja je ok. 3 km2, z umetnim bogatenjem pa se je prispevno območje povečalo (na ok. 9 km2). Umetni režim dotoka in odtoka omogoča kontrolirano le manjše dvigovanje gladine, ki znaša ob največjem dotoku okrog 60 cm.

K manjšim, gorskim jezerom štejemo jezera Julijskih Alp (Krnska, Triglavska, Kriška) in pohorska jezera. Gorska jezera imajo predvsem podzemni dotok vode izpod melišč in snežišč. Glede na nastanek jezerske kotanje jih uvrščamo med erozijska jezera.

Presihajoča jezera so predvsem v porečju Ljubljanice. Njihov obseg in pojavljanje sta odvisna od količine padavin v nekem obdobju. Največje med njimi je Cerkniško jezero, ki običajno pri največji ojezeritvi pokriva 24,5 km2 površine s prostornino 76 milijonov m3 vode, ob največjem zabeleženem dvigu gladine za 6,54 m pa do 40 km2. Brez ojezeritve je Cerkniško polje le dva meseca. Planinsko, Pivško, Petelinje in Palčje jezero so manjša presihajoča jezera.

Od manjših naravnih jezer, ki so predvsem turistično zanimiva, je treba omeniti še Podpeško jezero z največjo globino 47 m na južnem obrobju Ljubljanskega barja, kraško Divje jezero pri Idriji s 120 m globokim sifonom in plitva Lovrenška jezera na Pohorju.

Poleg naravnih ima Slovenija še mnogo umetnih zadrževalnikov ob hidroelektrarnah, zlasti na Dravi, zgornji Savi in srednji Soči, večnamenskih zadrževalnikov (akumulacij) na Sotli, Pesnici in Reki, opuščenih ojezerjenih gramoznic, glinokopov (Fiesa, Draga pri Igu, Račni ribnik itd.) in ugrezninskih jezer, nastalih zaradi premogovništva (Velenjsko, Družmirsko, Škalsko). Skupna površina antropogeno nastalih stoječih voda znaša okrog 31 km2.

Medtem ko je na Bohinjskem, Blejskem in Cerkniškem jezeru vzpostavljen stalni monitorig količin oziroma vodostajev v okviru monitoringa površinskih voda, se na drugih večjih umetnih stoječih vodah izvaja le monitoring za potrebe obratovanja in varnosti hidrotehničnih objektov.

Slika 1: Povodja, porečja in gostota rečne mreže

Vir: ARSO

###### Spremljanje stanja vodnih količin

Količine vode se določajo na podlagi hidrološkega monitoringa, pri čemer se z opazovanjem, meritvami in spremljanjem hidroloških razmer ugotavljajo tudi časovne spremembe v vodnem režimu. Pridobljeni podatki o vodostajih, pretokih, temperaturah, transportu suspendiranega materiala in nekaterih fizikalnih lastnostih voda, ki so pomembni pri ugotavljanju značilnosti porečij, se shranjujejo v digitalno bazo podatkov. V ta namen je vzpostavljena mreža vodomernih postaj na površinskih vodah, ki je imela v letu 2000 170 merilnih mest. Podatki se uporabljajo za opozarjanje pred izrednimi dogodki (poplave, suše), usmerjanje racionalne rabe vode in urejanje vodnega režima.

Merilna mreža (slika 2) je bila v preteklosti namenjena predvsem določanju hidroloških značilnosti posameznih vodotokov in se je zaradi potreb razširila na celotno rečno mrežo. Danes je podatkovni vir za določanje rečnih režimov, vodnih bilanc in sprotno spremljanje hidrološkega stanja, še posebej za opozarjanje pred nevarnostjo poplav in obveščanje o nizkovodnih razmerah.

Zaradi spremenljivosti naravnih pojavov ter antropogenih posegov v rečno mrežo in porečja kot tudi zaradi sprememb v zakonodaji je za pridobivanje kakovostnih in uporabnih podatkov treba stalno prilagajati tudi merilno mrežo.

Kot dopolnilni podatek se za spremljanje količin vode uporabljajo tudi podatki o pretokih na elektrarnah oziroma o izpustih vode iz akumulacij.

Slika 2: Mreža vodomernih postaj na površinskih vodah v letu 2000

Vir: ARSO

Iz karte srednjih letnih padavin (slika 3) je razvidno, da so razlike med območji z največ padavinami v severovzhodni Sloveniji in najmanj padavinami v vzhodni Sloveniji velike. Jadransko-črnomorska razvodnica teče od skrajnega severozahodnega dela Slovenije protijugo-jugovzhodnemu v pasu z največjo letno količino padavin. Povodje jadranskega morja, ki predstavlja pribl. 19 % celotnega ozemlja Slovenije, prispeva kar 29 % internega odtoka iz Slovenije.

Slika 3: Karta padavin na povodjih in letno potencialno razpoložljiva voda v obdobju 1961–1990

Vir: ARSO

Območja z najmanjšimi letnimi površinskimi odtoki so v porečjih Mure in Drave ter v zahodni Sloveniji v povodju jadranskih rek (porečja vodotokov z neposrednim izlivom v Jadransko morje). Zaradi manjše količine padavin (< 1000 mm letno) in velike evapotranspiracije (> 650 mm letno) prihaja v teh porečjih zlasti poleti pogosto do pomanjkanja vode oziroma do dolgotrajnih, predvsem poletnih suš.

Srednja letna količina vse vode, ki je potencialno na razpolago v Sloveniji, znaša 32,1 km3. V tej količini so upoštevani tudi dotoki iz sosednjih držav, predvsem iz Avstrije, od koder doteka 41 % vode, ki se letno pretoči preko ozemlja Slovenije. V povprečju je potencialno razpoložljive vode v enem letu na prebivalca okrog 16.000 m3, kar je precej nad evropskim povprečjem. Če upoštevamo samo interni odtok iz Slovenije, brez dotoka iz sosednjih držav, odpade na prebivalca 9350 m3 letno potencialno razpoložljive vode.

V obdobju od leta 1997 do 2000 je bila količina potencialno razpoložljive vode malo pod dolgoletnim povprečjem (slika 4).

Nekoliko večji primanjkljaj glede na povprečno količino obdobja je bil v letu 1997, in sicer zaradi manjše količine padavin spomladi in jeseni. Za zadnja leta lahko rečemo, da so se obdobja z malimi in velikimi pretoki rek, značilna za posamezni letni čas, pojavljala vse leto. V letu 1998 so bile največje poplave po letu 1990, hkrati pa so bili v tem letu nizki pretoki izrazito manjši od nizkih obdobnih. Od drugih let se leto 1998 loči po večjem odtoku v drugi polovici leta.

Leto 1999 lahko v celoti gledano označimo kot povsem povprečno. Značilen zanj je neobičajno velik odtok iz območjih vzhodne in južne Slovenije in manjši odtok od običajnega iz severozahodnega dela Slovenije. Tudi leto 2000 je bilo glede na celotno količino odtečene vode povsem povprečno. Pretoki rek v začetku leta so bili običajni (posledica taljenja snega in pogostejših padavin v visokogorju), medtem ko so bila v poletnih mesecih daljša obdobja pretokov, manjših od značilnih za ta letni čas, posledica česar je bilo daljše sušno obdobje. Manjši kot srednji odtoki obdobja so bili le odtoki iz porečja Save, na kar je vplivala predvsem manjša letna količina padavin na obsežnem prispevnem območju srednjega in spodnjega toka reke. Značilnost leta 2000 so intenzivne padavine in veliki pretoki rek v novembru, saj so na posameznih alpskih povirjih pretoki presegli celo pretoke s stoletno povratno dobo. Obsežne poplave so bile tudi na nekaterih kraških poljih, kjer so se gladine približale najvišjim do sedaj izmerjenim gladinam.

Slika 4: Letno potencialno razpoložljiva voda v porečjih. Minimalni, srednji in maksimalni odtoki v obdobju 1961–2000 in vobdobju 1997– 2000

Vir: ARSO

###### Značilne količine

V zadnjem štiridesetletnem obdobju je bilo nihanje med največjo in najmanjšo količino razpoložljive vode veliko (slika 5). V letu 1971 je bila količina vode, ki je iz Slovenije odtekla, le slaba polovica tiste vode v letu 1965 (49 km3 kot maksimum obdobja 1961–2000). Padec trendne linije znaša  0,15 km3 na leto, kar pomeni zmanjšanje razpoložljive vode v obravnavanem obdobju za 6 km3. Takšno upadanje vsekakor ni samo posledica povečane rabe vode, ampak predvsem posledica klimatskih razmer, predvsem tistih, ki vplivajo na količino, ter časovne in prostorske porazdelitve padavin.

###### Pričakovane spremembe značilnih količin

Osnova za analizo trendov značilnih pretokov na reprezentativnih vodomernih postajah posameznega porečja je bila opravljena analiza trendov za vodomerne postaje z najdaljšim nizom podatkov (1908–2000). Izbrano primerljivo obdobje 1955–2000, za katero so na razpolago podatki o pretokih za vse izbrane reprezentativne postaje na porečjih, ima podobne značilnosti kot obdobje najdaljših nizov.

Rezultati analize (slika 6) kažejo na podobne časovne spremembe na vseh porečjih. Medtem ko veliki pretoki v pretežnem delu Slovenije naraščajo (velikost naraščanja je odvisna predvsem od stopnje protipoplavnih ukrepov oziroma zadrževanja konic poplavnih valov v zgornjem toku vodotokov), srednji in mali pretoki bolj ali manj izrazito upadajo.

Slika 5: Trend potencialno razpoložljive vode v obdobju 1961–2000

Vir: ARSO

Porečja, kjer naraščajo mali pretoki, imajo v svojem zaledju že zgrajene akumulacije za bogatenje malih pretokov. Večje odstopanje je opazno pri karakterističnih pretokih rek z neposrednim izlivom v Jadransko morje (najizraziteje se znižujejo srednji pretoki, upadajo pa tudi veliki). Razmere kažejo na zmanjševanje razpoložljive vode v Primorju, kamor bo za ohranjanje stanja (ob večanju rabe in nadaljnjem znižanju pretokov), treba dovajati vodo iz bolj vodnatih porečij. Dodatne težave pri zagotavljanju zadostnih količin vode povzroča v zadnjih letih opažena sprememba v časovni razporeditvi odtokov, saj se obdobja z velikimi odtoki v vodotokih z dežnim in dežnosnežnim režimom pomikajo v zimski čas, obdobje nizkih pretokov v poletnih mesecih pa se daljša. S tem se povečuje verjetnost nastopanja dolgotrajnejših suš.

Če ob tem upoštevamo še upadanje letno potencialno razpoložljive vode v Sloveniji, lahko domnevamo, da bo vode primanjkovalo tudi tam, kjer je zdaj ne in bodo težave pri zagotavljanju zadostne količine vode tudi tam, kjer jih ni bilo.

##### Morje

Slovensko morje je del Tržaškega zaliva, ki je sorazmerno plitev morski bazen, globino 30 m doseže le na posameznih mestih. Posledica tega je majhna relativna prostornina vodnega telesa, ki omogoča atmosferskim dejavnikom hiter in močan vpliv na slanost in temperaturo. Ena od značilnosti severnojadranskih voda (vključno s Tržaškim zalivom) je, da so praviloma bogatejše s hranilnimi solmi kot drugi deli Jadrana. Pomemben vir so rečni vnosi. Površinska oslajena voda reke Soče se običajno giblje ob italijanski obali proti jugu, ob konicah pretoka seže njen vpliv do osrednjega dela zaliva, ob posebnih meteoroloških razmerah pa pride do površinskega razlivanja sladke vode skoraj do piranske obale.

Slika 6: Trendi značilnih pretokov za obdobje 1955– 2000: mali – Qn, srednji – Qs, veliki – Qv

Vir: ARSO

Poleg gradientnih tokov, ki so določeni s pozitivno smerjo od vzhoda proti zahodu, sodelujejo v mešanju vodnih mas tudi vetrovi, ki povzročajo zaradi plitvosti območja tokove, vzporedne s smerjo vetra. Na dinamiko vodnih mas priobalnega pasu, za katerega je značilna relativna zaprtost in nepretočnost, imajo prevladujoč vpliv bibavica, veter in sladkovodni pritoki. Obalno morje Piranskega in Koprskega zaliva sprejema z omenjenimi celinskimi vodami velike količine suspendiranih delcev in hranilnih soli, kar povzroča ne samo razmeroma visoko stopnjo motnosti, ampak tudi visoko naravno bioproduktivnost.

Za celotno območje obrežnega pasu in njegovo neposredno zaledje so značilni gosta poselitev, mestoma intenzivno kmetijstvo, industrija, turizem in različne storitvene (pogosto konfliktne) dejavnosti. Vse to se kaže v količini komunalnih in industrijskih odpadnih voda, ki se izlivajo v morje in tako močno vplivajo na ekološke procese ter na stanje morja.

###### Plimovanje morja ob slovenski obali

Plimovanje morja na slovenski obali se spremlja na primarni mareografski postaji v Kopru (pri luški kapetaniji, slika 7), ki deluje od leta 1958. Namen spremljanja višin morja je poleg določevanja geodetskih izhodišč tudi zagotavljanje varnosti na kopnem in morju.

Plimovanje ob slovenski obali je mešanega tipa in je posledica astronomskih plimovanj v Jonskem morju in južnem delu Jadranskega morja. Približno vsakih 15 dni se izmenjujeta poldnevni (dve plimi in dve oseki v dnevu) in dnevni tip plimovanja (ena plima in ena oseka dnevno, ki je bolj izrazita kot pri poldnevnem plimovanju). Na osnovno plimovanje ob slovenski obali vplivajo še veter in zračni pritisk ter sovpadanje lastnega nihanja gladine Jadranskega morja.

Slika 7: Primarna mareografska postaja v Kopru pri luški kapetaniji

Vir: NIB MBP

V 40-letnem obdobju stalnih meritev je povprečna amplituda plimovanja v slovenskem morju 66 cm, pri čemer se gladina morja v Koprskem zalivu spreminja od 1,45 metra pod srednjo višino morja do 1,55 metra nad njo (slika 8). Najnižje višine morja so v obdobju od decembra do februarja, najvišje pa v jesenskih mesecih.

Slika 8: Značilne višine mareografske postaje v Koprskem zalivu

Vir: NIB MBP

###### Plimovanje v obdobju 1997–2000

Za obdobje 1997–2000 je značilno, da so gladine morja višje kot v preteklem primerjalnem obdobju. Srednja letna višina (SLV) morja je bila v obdobju 1997–2000 v povprečju za 2 cm višja kot v obdobju 1961–1990. Izjema so razmere v februarju in marcu, ko so bile višine morja večinoma nižje kot v dolgoletnem primerjalnem obdobju (slika 9).

Slika 9: Srednja letna višina  morja v letih 1997, 1998, 1999 in 2000 ter  za  obdobje 1961–1990

Vir: NIB MBP

###### Trend višin morja v Koprskem zalivu

Trend zviševanja višin morja ob slovenski obali na podlagi meritev na mareografski postaji Koper (dolžina niza 1960–2001) se ocenjuje na 0,1 m/100 let. Značilen trend za Sredozemlje pa je ocenjen z 1,1 mm/leto do 1,6 mm/leto.

Slika 10: Srednje letne višine morja iz niza podatkov na mareografski postaji Koper

Vir: NIB MBP

Glede na trende višin morja ob slovenski obali in globalne napovedi se pričakuje v prihodnjih 100 in več letih večja ogroženost oz. pogostejša preplavitev nižje ležečih urbanih predelov slovenskih mest (Koper, Izola, Piran, Portorož), predvsem na lokacijah, ki jih morje že sedaj vsakoletno poplavlja.

###### Morski vetrovi in tokovi

Najpogostejši vetrovi slovenskega morja so vetrovi iz širšega intervala južnih in jugovzhodnih smeri ter burja. Po jakosti burja močno prevladuje nad južnimi vetrovi na odprtem morju, saj srednja vrednost za obdobje obdelave (januar–avgust 2001) presega 7 m/s.

Na podlagi analize podatkov, zbranih na oceanografski boji (slika 11), je porazdelitev jakosti vetrov (m/s) po smereh prikazana z značilnimi diagrami (slika 12) iz katerih sledi, da je jakost najpogostejšega vetra nad morjem med 2 in 4 m/s.

Slika 11: Obalna oceanografska boja Piran (foto T. Makovec)

Slika 12: Roža vetrov, izmerjenih na oceanografski boji, in histogram porazdelitve pogostosti trenutnih jakosti vetrov (Deželjin, 2001).

Vir: NIB MBP

Analiza tokov, izmerjenih na oceanografski boji, kaže, da je glavna os tokov pri dnu in v osrednjem delu vodnega stolpca usmerjena v notranjost Tržaškega zaliva vzdolž smeri osi zaliva, nekaj metrov pod gladino pa je najpogostejša smer tokov proti zahodu, t. j. iz zaliva (slika 13). V tej plasti gre predvsem za vetrne in gostotne tokove, v notranjosti vodnega stolpca pa prevladujejo gostotni in plimski tokovi.

Slika 13: Diagram porazdelitve tokov po jakosti in pogostost tokov po smeri na površini in pri dnu

Vir: NIB MBP

#### 2.1.1.2 Podzemne vode

##### Značilnosti vodonosnikov in podzemnih voda

V poroznih kamninah se ob infiltriranju padavinske in površinske vode zadržujejo podzemne vode, ki močno presegajo prostornino vodnih teles na površju. Prostorska razporeditev podzemnih voda je odvisna predvsem od geološke zgradbe. Geološke enote Slovenije, ki lahko prevajajo in akumulirajo podzemno vodo, so vodonosniki z medzrnsko (3726 km2), razpoklinsko in kraško (12.644 km2) ter mešano poroznostjo (2993 km2); 893 km2 (4,4 %) ozemlja Slovenije sestavljajo neprepustne kamnine. Glede na vrsto poroznosti in prepustnosti so procesi v vodonosnikih zelo različni. Hitrosti toka vode v slovenskih rekah se merijo v kilometrih na dan, hitrosti podzemne vode v vodonosnikih pa le v metrih (največ stometrih na dan). Učinki onesnaženja in prevelikega izkoriščanje so zato zelo različni, najpogosteje se izražajo z veliko zakasnitvijo, dolgotrajen pa je tudi proces regeneracije.

##### Količinsko stanje podzemnih voda

###### Spremljanje stanja

Monitoring gladin in količin podzemne vode se izvaja na podlagi letnih programov monitoringa (slika 14). Hidrometrične postaje monitoringa gladin podzemnih voda oz. količin izvirov so glede na namen organizirane v osnovno, dodatno in posebno hidrometrično mrežo.

S sistematičnimi meritvami gladin podzemne vode na osnovni mreži opazovalnih vrtin in vodnjakov in z občasnimi meritvami na razširjeni mreži se spremlja režim nihanja gladin podzemnih voda ter sklepa na smeri podzemnega toka, hidravlične strmce toka in vire napajanja podzemnih voda. Rezultati meritev pomenijo bogato zbirko podatkov o režimu podzemnih voda za vse večje vodonosnike z medzrnsko poroznostjo v Sloveniji vse od leta 1952.

Slika 14: Mreža monitoringa količin podzemnih voda (stanje leta 2000)

Vir: ARSO

###### Ocena zalog podzemnih voda

Zaloge podzemnih voda so v Sloveniji prostorsko zelo neenakomerno razporejene. Skoraj dve tretjini zalog sta v njenem osrednjem delu, v porečju Save, najmanjše zaloge pa so na skrajnem severovzhodu države (porečje Mure) s pretežno medzrnsko vodonosnostjo in skrajnem jugozahodu države (obalno območje) s pretežno kraško razpoklinsko poroznostjo (slika 15).

Kljub majhni površini (18,4 %) prispevajo vodonosniki z medzrnsko poroznostjo pomemben delež dinamičnih zalog podzemnih voda Slovenije (36,8 %). Količinsko pomembnejša je podzemna voda iz vodonosnikov z razpoklinsko in kraško poroznostjo (62 %). Dinamične zaloge podzemne vode v celoti po bilančnih podatkih iz leta 1995 znašajo 50,4 m3/s.

###### Ocena količinskega stanja

Leto 1997 je bilo izrazito sušno s poudarjenim zniževanjem gladin, ponekod tudi vse leto. Neugoden sušni režim gladin podzemnih voda v letu 1997 je bil posledica nenavadnega sosledja primanjkljajev padavin in nadpovprečno toplega vremena, edine obilnejše padavine so bile v novembru in decembru, a glede na huda sušna obdobja pred tem niso zadoščale za obnovo zalog.

Leto 1998 se ocenjuje kot povprečno, edina izjema je vodonosnik Dravskega polja za katerega se leto 1998 ocenjuje kot sušno, saj je njegov večji del prizadela izrazita hidrološka suša. Tudi leto 1999 ocenjujemo kot povprečno, z ugodnimi zalogami podzemnih voda. Suša, ki je novembra zajela nekatera manjša območja, je izjemno redek hidrološki pojav za ta letni čas.

Slika 15: Dinamične zaloge podzemnih voda v odstotnih deležih po vodnih območjih

Vir: ARSO

Režim podzemnih voda v vodonosnikih z medzrnsko poroznostjo je v letu 2000 zaznamovala dolgotrajna hidrološka suša. Najbolj je prizadela vodonosnike v severovzhodni Sloveniji in na Dolenjskem. V teh predelih so bile ponekod dosežene najnižje gladine podzemne vode, odkar se merijo na objektih nacionalne mreže hidrološkega monitoringa. Proti koncu leta so se padavinske razmere na območju nekaterih vodonosnikov spremenile v nasprotni ekstrem nadpovprečno velikih količin. V novembru je na območju Mirensko-Vrtojbenskega polja obilno deževje štirikrat preseglo novembrsko povprečje padavin, medtem ko v severovzhodnem delu države padavine niso veliko odstopale od povprečja (slika 16).

###### Dolgoročne napovedi gladin podzemnih voda

Značilne trende gladin podzemne vode na območju Slovenije se lahko zaradi zahteve po daljši časovni vrsti podatkov o gladinah oceni le za vodonosnike z medzrnsko poroznostjo. Večina vodomernih mest (41 %) izkazuje statistično značilno upadanje gladin podzemnih voda, zviševanje je značilno za manjši del analiziranih vodomernih postaj (20 %), na preostalih (39 %) pa trend ni statistično značilen (slika 17).

Slika 16: Potek gladin podzemnih voda in odstopanje od obdobnih povprečij

Vir: ARSO

Slika 17: Dolgoročni trendi gladin podzemnih voda v vodonosnikih z medzrnsko poroznostjo

Vir: ARSO

V zadnjih desetletjih se posegi človeka v hidrološki krog izrazito kažejo tudi v nihanju gladin oz. zalog ter spreminjanju tokovnih vzorcev podzemne vode. Zniževanje gladin podzemnih voda so posledica spreminjanja rabe prostora in s tem povezanega urejanja vodnega režima površinskih voda ter rabe vode. Zviševanje gladin pa je lahko v povezavi z opustitvijo industrijske rabe podzemne vode, izgradnjo hidroenergetskih objektov na površinskih vodah, bogatenjem vodonosnikov in opuščanjem vzdrževanja melioriranih kmetijskih površin. Najizrazitejši primer vpliva na gladino podzemne vode je gradnja in obratovanje HE Mavčiče (slika18a), ki je v letu 1985 povzročila tudi zvišanje gladine v Bregu na Sorškem polju za več kot 8 m. V letih po izgradnji pa se zaradi domnevne zablatenosti dna akumulacijskega jezera že nakazuje zniževanje gladine podzemne vode na bližnjih vodomernih postajah. Več kot metrsko zvišanje gladine podzemne vode in zmanjšanje njene letne amplitude je domnevno posledica urejanja vodnega režima v Vipavski dolini (slika 18b) ob koncu 70. let prejšnjega stoletja. Najizrazitejše znižanje podzemne vode je bilo v vodonosniku Ljubljanskega polja, kjer je zaradi regulacij reke Save na prehodu v prejšnje stoletje gladina podzemne vode padla za 4,5 metra. Gladina podzemne vode v Klečah je bila leta 2000 za preko 7 metrov nižja kot pred sto leti.

Slika 18: Vpliv izgradnje akumulacije HE Mavčiče na režim podzemne vode Sorškega polja na vodomerni postaji S-3567 Breg (a) in vpliv urejanja vodnega režima na podzemne vode v Vipavski dolini na vodomerni postaji 0730 Vipavski križ (b)

Vir: ARSO

Spreminjanje gladin podzemne vode primarno vpliva na vodooskrbni potencial vodonosnikov, posredno pa tudi na stabilnost posameznih območij vodonosnika. Z gladinami podzemne vode so močno povezani tudi obvodni ekosistemi, ki imajo veliko ekološko vrednost. Mnogo teh ekosistemov je na poplavnih ravnicah, njihov obseg pa je najpogosteje odvisen tudi od gladine podzemne vode, kjer imajo že centimetrske spremembe velik učinek. Poleg tega pa podzemne vode preko izvirov predstavljajo osnovni vodni tok rek in potokov v sušnih obdobjih.

##### Kmetijska suša

O kmetijski suši se govori takrat, ko v vegetacijskem obdobju rastlinam za normalen razvoj dalj časa primanjkuje vode v tleh, padavin pa je premalo ali so ob nepravem času, zaradi česar pride do poškodb rastlin in v skrajni fazi do trajne uvelosti. Glede na letni čas se kmetijske suše ločijo v pomladanske, poletne in jesenske, glede na količino zmanjšanega pridelka pa v zmerne, srednje močne in močne suše. Pomanjkanju padavin se pogosto pridružita še dve neugodni spremenljivki: visoke temperature in močnejši veter.

Pri vrednotenju kmetijske suše upoštevamo najpomembnejše vremenske spremenljivke, ki vplivajo na porabo vode pri kmetijskih rastlinah, vodne lastnosti tal do globine koreninskega sistema in fenološke faze rastlin v obdobju od začetka junija do konca avgusta. Potencialne primanjkljaje vode za kmetijske rastline oziroma jakost kmetijske suše se opredeli tako, da se primerjata količina padavin in porabljena količina vode pri rastlinah (dejansko evapotranspiracija). Pozitivne razlike kažejo zadovoljivo preskrbo, pri negativnih pa rastlinam vode primanjkuje. Za izračun evapotranspiracije (ET) se uporablja izboljšana Penmanovo enačba, ki za ovrednotenje ET vključuje kombinacijo štirih meteoroloških spremenljivk: temperaturo zraka, relativno zračno vlago, sončno sevanje in hitrost vetra. Na osnovi velikosti teh primanjkljajev določimo območja suše in intenzitete.

Prostorsko analizo ocene intenzitete kmetijske suše je izvedena na osnovi vseh meteoroloških postaj po Sloveniji. Izračunana je vodna bilanca za obdobje od 15. julija do 31. avgusta 2001 za privzeto travnato površino s koreninsko globino 15 cm na srednje težkih tleh. Izračuni za druge talne tipe in rastline dajejo relativno podobne razlike med razredi, le vrednosti so pri lažjih tleh premaknjene k višjemu primanjkljaju in k nižjemu pri težjih tleh. Na osnovi dobljenih točkovnih vrednosti je izdelana karta prostorske porazdelitve kmetijske suše z upoštevanjem nadmorske višine (slika 19).

Slika 19: Kmetijska suša v letu 2001

Vir: ARSO

Glede na dobljene rezultate za leto 2001 se Slovenija deli na 5 razredov po intenzivnosti kmetijske suše:

- cona 5 je območje priobalnega dela Slovenije in Primorske, kjer je bil padavinski primanjkljaj v tem obdobju največji (nad 135 mm),

- cona 4 je območje z nekoliko manjšim padavinskim primanjkljajem (od 115 do 135 mm) in zajema: del severovzhodne Slovenije, Posavje, Belo krajino in del Dolenjske, Goriško, Kras, Vipavsko dolino in del slovenske Istre,

- cona 3 obsega ožji zunanji pas cone 4 ter osrednjo Slovenijo in del Notranjske, kjer je bil primanjkljaj od 105 do 115 mm,

- cona 2 in 1 sta coni s primanjkljajem pod 100 mm,

- zadnja cona je območje nad 1000 m nadmorske višine.

Karta za celotno obravnavano obdobje prikazuje sezonski primanjkljaj vode pri kmetijskih rastlinah. Pri tem ni upoštevan vpliv različnih pedoklimatskih tipov, tehnologije pridelave, vodnega stresa na rastline in njihovo presnovo, pogostnosti in intenzivnosti padavin, površinskega odtoka vode ob kratkotrajnih poletnih nevihtah in številnih drugih dejavnikov, ki lahko vplivajo na preskrbljenost rastlin z vodo. Za natančnejšo karto jakosti kmetijske suše bo treba vključiti v analizo tudi podatek o tleh, rabi tal (pridelovalne tehnologije, sortne razlike) in fenološkem razvoju prizadetih kmetijskih rastlin na konkretnih območjih. Natančnejšo analizo pa bi zaradi geografsko reliefne in klimatske razgibanosti Slovenije omogočala tudi gostejša mreža meteoroloških postaj, predvsem v kmetijskih regijah.

Slika 20: Vodna bilanca v vegetacijskem obdobju leta 2001

Slovenija velja za eno najbolj namočenih držav ne samo Evrope, ampak tudi sveta. Povprečno pade v Sloveniji letno 1500 litrov dežja na kvadratni meter, kar je dvakratna vrednost svetovnega povprečja. Problem pa je razporeditev padavin v vegetacijskem obdobju predvsem v območjih z lahkimi, propustnimi tlemi.

Navajanje sklepa, da je Slovenija ena od držav, ki jo suša ogroža, je pravzaprav zmoten. Le suše v obalno-primorskem delu in Prekmurju so bile stalnica tudi že v preteklosti.

Glede na napovedi klimatologov lahko predvidevamo, da bodo suše pogostejše, kar dokazuje tudi trend zadnjega desetletja. Napovedi za Slovenijo kažejo, da se bo suša razširila na območja v notranjosti države.

Kmetijske suše različnih intenzitet, ki so v obdobju od leta 1961 do 2001 prizadele Slovenijo, so prikazane na sliki (slika 21).

Slika 21: Kmetijske suše v obdobju 1961–2001

Vir: ARSO

### 2.1.2 Obremenitve voda

Dejavniki, zaradi katerih se spreminjajo kemijski, biološki , fizikalni in tudi hidromorfološki elementi vode, se štejejo za dejavnike, ki obremenjujejo vodo in s tem vplivajo na njeno stanje. Med te štejemo razpršene in točkovne vnose snovi in toplote v vode ter rabo vodnih količin (industrijske odpadne vode, komunalne odpadne vode, razpršeni viri onesnaženja).

#### 2.1.2.1. Onesnaževanje površinskih voda

##### Komunalne odpadne vode

| predpis EU/mednarodne pogodbe | zakonodaja RS |
| --- | --- |
| Direktiva Sveta EU (91/271/EEC) o čiščenju komunalnih odpadnih voda Aneks III: biorazgradljive odpadne vode | Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, 35/96, 90/98, 31/01 in 62/01) Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, 35/96, 29/00 in 106/01) Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo/predelavo: mleka in mlečnih izdelkov (Uradni list RS, 10/99 in 109/01) mesa in mesnih izdelkov (Uradni list RS, 10/99 in 110/01) piva in slada (Uradni list RS, 10/99 in 110/01) sadja in zelenjave ter hrane in globoko zamrznjene zelenjave (Uradni list RS, 7/00 in 110/01) mineralnih vod in brezalkoholnih pijač (Uradni list RS, 7/00 in 109/01) krompirja (Uradni list RS, 7/00 in 109/01) alkoholnih pijač in alkohola (Uradni list RS, 7/00 in 109/01) ribjih izdelkov (Uradni list RS, 7/00 in 109/01) krmil rastlinskega izvora (Uradni list RS, 11/01 in 110/01) sredstev za lepljenje (Uradni list RS, 11/01 in 109/01) |

Razpršena poselitev in zelo veliko število naselij z manj kot 2.000 prebivalci močno vpliva na obseg in strukturo komunalne infrastrukture in na organizacijo komunalne dejavnosti. Za vodooskrbo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda je značilna neizgrajenost sistemov ter njihova velika razdrobljenost, tudi zaradi topografskih danosti.

Priključenost prebivalcev na javno kanalizacijsko omrežje je tudi zaradi velike razpršenosti naselij v Sloveniji skromno (le 53 %). V letu 2000 je znašala dolžina skupnega kanalizacijskega omrežja 3973 km. Le pri 30 % prebivalcev se kanalizacija zaključi s čistilno napravo. Čiščenje odpadnih voda poteka na različne načine pri ok. 75 % prebivalstva, od tega je 15 % sekundarno čiščenje odpadne vode, ki je osnovna zahtevana raven čiščenja, 12 % grobo mehansko čiščenje in 48 % primarno čiščenje, vključno z greznicami.

###### Komunalne čistilne naprave

Po podatkih poročil zavezancev za izvajanje obratovalnega monitoringa komunalnih odpadnih voda je v letu 2000 delovalo 115 komunalnih čistilnih naprav, leta 1995 pa jih je (po popisu čistilnih naprav) delovalo 92 (slika 22). Načini čiščenja odpadnih voda na čistilnih napravah za leto 2000 so prikazani na sliki 23.

Slika 22: Število čistilnih naprav v letu 1995 in 2000 glede na velikost čistilne naprave

Vir: MOP-ARSO

Slika 23: Načini čiščenja komunalnih odpadnih voda na čistilnih napravah v letu 2000

Vir: MOP-ARSO

Natančni in poenoteni podatki o učinku čiščenja odpadnih voda in delovanju komunalnih čistilnih naprav se redno in sistematično zbirajo od leta 1997. Skupni povprečni učinek čiščenja po KPK (kemijska potreba po kisiku) v % je glede na velikost čistilnih naprav prikazana na sliki 24.

Slika 24: Povprečni učinek čiščenja glede na  KPK (%)

Vir: MOP-ARSO

###### Program izgradnje čistilnih naprav

Nacionalni program varstva okolja (Uradni list RS, 83/99) določa na področju varstva voda kot enega izmed glavnih strateških ciljev zmanjšanje emisij iz točkovnih virov. Ta pa zahteva predvsem izgradnjo novih oziroma dogradnjo sedanjih čistilnih naprav in kanalizacijskih sistemov, skladno z zahtevami direktive EU na tem področju. Osnovna zahtevana stopnja čiščenja je sekundarno čiščenje odpadne vode, ki velja za vsa območja poselitve, večja od 2000 populacijskih ekvivalentov (PE), razen za tiste na občutljivih območjih (slika 25) in večje od 10.000 PE, ki pa morajo zagotoviti terciarno čiščenje odpadnih voda (odstranitev dušika in fosforja). Slika 26 prikazuje načine čiščenja odpadnih voda glede na velikost čistilnih naprav za zadnje triletno obdobje. S slike je razvidno, da v zadnjem triletnem obdobju ni prišlo do bistvenih sprememb, saj skoraj vsa večja mesta v Sloveniji še nimajo urejenega čiščenja komunalnih odpadnih voda (Ljubljana, Maribor, Celje, Nova Gorica). Visok je delež samo mehanskega čiščenja (npr. Ljubljana), stanje pa tudi ni zadovoljivo na obali, kjer poteka le primarno čiščenje odpadnih voda.

Slika 25: Prispevna območja občutljivih območij in čistilne naprave glede na velikost (PE)

Vir: MOP ARSO

Slika 26: Načini čiščenja odpadnih voda za obdobje 1998–2000 glede na velikost čistilnih naprav

Vir: MOP ARSO

Glede na to, da v večini primerov še niso izpolnjene zahteve zakonodaje in da je potrebna izgradnja tudi novih naprav, je zaradi finančno zelo zahtevnih investicij s strani EU odobreno 10-letno prehodno obdobje za izgradnjo kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav, tako da bodo zahteve glede izgradnje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav v celoti izpolnjene do konca leta 2015.

Skladno s sprejetima operativnima programoma na tem področju, Odlokom o operativnem programu odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe (Uradni list RS, 94/99) in Odlokom o operativnem programu odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda območij poselitve velikosti med 2.000 in 15.000 PE in pod 2.000 PE (Uradni list RS, 109/01), so ključne investicijske prednostne naloge usmerjene v izgradnjo tistih čistilnih naprav, ki jih zahteva slovenska zakonodaja. Predvideno je, da bo do konca leta 2006 zagotovljeno čiščenje 1,5 mio PE (60 % vseh odpadnih voda), do leta 2008 oziroma 2010 nadaljnjih 26 % ali 650.000 PE, in do konca leta 2015 pa še preostalih 14 % ali 350.000 PE.

Primerjava načinov čiščenja na komunalnih čistilnih napravah v EU in RS je prikazana na sliki 27.

Slika 27: Načini čiščenja na komunalnih čistilnih napravah (%)

Vir: EEA, MOP ARSO
Opomba:
severna Evropa: Norveška, Švedska, Finska, Islandija
srednja Evropa: Nemčija, Avstrija, Danska, Irska, Velika Britanija, Nizozemska, Luksemburg
južna Evropa: Grčija, Španija
pridružene članice: Bolgarija, Madžarska, Poljska, Estonija

###### Biorazgradljive odpadne vode

V bazi podatkov, ki jo vodi Agencija RS za okolje, je opredeljenih 543 virov onesnaževanja, in sicer 86 virov s pretežno biorazgradljivimi odpadnimi vodami iz živilske industrije in 457 industrijskih virov, katerih odpadne vode vsebujejo nevarne snovi. Tabela 1 prikazuje število izpustov biorazgradljivih odpadnih voda po vrstah industrije, za katere veljajo posamezne uredbe.

Tabela 1: Število izpustov po posameznih vrstah industrije

| biorazgradljive odpadne vode iz industrije, kot jih opredeljuje Aneks III direktive o komunalnih odpadnih vodah glede na vir onesnaževanja | število izpustov |
| --- | --- |
| predelava mleka in proizvodnja mlečnih izdelkov | 18 |
| predelava sadja in zelenjave ter proizvodnja hrane in globoko zamrznjene zelenjave | 8 |
| proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač | 13 |
| predelava krompirja | 1 |
| proizvodnja, predelava in konzerviranje mesa ter proizvodnja mesnih izdelkov | 38 |
| proizvodnja piva in slada | 3 |
| proizvodnja alkoholnih pijač in alkohola | 14 |
| proizvodnja krmil rastlinskega izvora | - |
| proizvodnjo sredstev za lepljenje | - |
| proizvodnja ribjih izdelkov | 3 |

Vir: MOP ARSO

##### Izpusti nevarnih snovi

| predpis EU/mednarodne pogodbe | zakonodaja RS |
| --- | --- |
| Direktiva Sveta EU (76/464/EEC) o izpustih nevarnih snovi v vodno okolje in njene hčerinske direktive: (82/176/EEC) živo srebro (83/513/EEC) kadmij (84/156/EEC) živo srebro (84/491/EEC) heksaklorocikloheksan (86/280/EEC) klorirani ogljikovodiki (88/347/EEC) klorirani ogljikovodiki (90/415/EEC) klorirani ogljikovodiki | Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, 35/96) Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, 35/96, 29/00 in 106/01) Uredba o emisiji živega srebra pri odvajanju odpadnih vod (Uradni list RS, 84/99) Uredba o emisiji kadmija pri odvajanju odpadnih vod (Uradni list RS, 84/99) Uredba o emisiji nevarnih halogeniranih ogljikovodikov pri odvajanju odpadnih vod (Uradni list RS, 84/99) Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo: kovinskih izdelkov (Uradni list RS, 35/95) predelavo in obdelavo tekstilnih vlaken (Uradni list RS, 35/96) usnja in krzna (Uradni list RS, 35/96) kloralkalne elektrolize (Uradni list RS, 10/99) stekla in steklenih izdelkov (Uradni list RS, 10/99) rastlinskih in živalskih olj in maščob (Uradni list RS, 10/99) celuloze (Uradni list RS, 10/99) papirja, kartona in lepenke (Uradni list RS, 10/99) fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, 84/99) perboratov (Uradni list RS, 49/00) neželeznih kovin (Uradni list RS, 90/00) železa in jekla (Uradni list RS, 90/00) Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za: rejo domačih živali (Uradni list RS, 10/99 in 7/00) preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila (Uradni list RS, 10/99) opravljanje zdravstvene in veterinarske dejavnosti (Uradni list RS, 10/99) čiščenje dimnih plinov (Uradni list RS, 28/00) pripravo vode (Uradni list RS, 28/00) pridobivanje premoga in proizvodnjo briketov ter koksa (Uradni list RS, 28/00) hlajenje ter naprave za proizvodnjo pare in vroče vode (Uradni list RS, 28/00) litje železa in jekla ter tempranje (Uradni list RS, 90/2000) čiščenje odpadnih plinov sežigalnice odpadkov in sosežiga odpadkov (Uradni list RS, 51/01, 56/02 in 84/02) pranje in kemično čiščenja tekstilij (Uradni list RS, 46/02) Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz: kafilerij (Uradni list RS, 10/99) odlagališč odpadkov – izcedne vode (Uradni list RS, 7/00) |

Glede na vrsto nevarnih snovi lahko emisije v vodno okolje razdelimo na dve skupini. V prvo skupino je uvrščenih 17 snovi, ki so v vodnem okolju posebej nevarne in so na t. i. seznamu I. Med te snovi se uvrščata dve težki kovini (živo srebro in kadmij ter njune spojine) in 15 kloriranih ogljikovodikov, in sicer 8 pesticidov (heksaklorocikloheksan, DDT, pentaklorofenol, aldrin, dieldrin, endrin, izodrin in heksaklorobenzen) in 7 kloriranih topil (ogljikov tetraklorid, heksaklorobutadien, triklorometan, 1,2-dikloroetan, trikloroetilen, tetrakloroetilen in triklorobenzen). Za te snovi so določeni enotni standardi na ravni EU, in sicer emisijski standardi ter standardi kakovosti za površinske vode, sedimente in žive organizme.

V drugo skupino snovi (na t. i. seznam II) so uvrščene snovi, ki so same po sebi manj nevarne, vendar lahko imajo v vodnem okolju prav tako škodljiv vpliv, odvisno od značilnosti in lokacije vodotoka, v katerega se te snovi odvajajo. Zaradi tega zanje niso določeni enotni standardi na evropski ravni, temveč mora emisijske standarde in okoljske standarde kakovosti določiti posamezna država. V to skupino se uvrščajo pravzaprav vse nevarne snovi za katere posamezna država ugotovi, da se odvajajo v vodno okolje na njenem ozemlju iz točkovnih ali razpršenih virov in bi zato lahko povzročile onesnaženje. Med te snovi se uvrščajo predvsem številne kovine in nekovine ter njihove spojine (cink, baker, nikelj, krom, svinec, selen, arzen, antimon, molibden, kositer, titan, barij, berilij, bor, uran, vanadij, kobalt, talij, telur, srebro), številni biocidi, fosfor in njegove anorganske spojine, cianidi, fluoridi, amonijev dušik, nitritni dušik itd.

Slovenija je za vse nevarne snovi določila mejne emisijske vrednosti, ki temeljijo na najboljših dostopnih tehnologijah in so izražene kot maksimalne dopustne koncentracije snovi ali kot emisijski faktor (dovoljena količina odvedene snovi glede na proizveden produkt ali uporabljeno surovino). Te mejne emisijske vrednosti so različne, če se odpadna voda odvaja v kanalizacijski sistem ali neposredno v vodotok. Pri odvajanju nevarnih snovi neposredno v vodotok so poleg že omenjenih mejnih vrednosti za določene parametre (sulfat, nitratni dušik) in vse nevarne snovi določene dodatne emisijske mejne vrednosti, ki temeljijo na standardih kakovosti, ki opredeljujejo dober kemijski status površinskih voda.

Tabela 2: Število izpustov po posameznih vrstah industrije in pripadajočo uredbo

| vir onesnaževanja | število izpustov |
| --- | --- |
| proizvodnja, predelava in obdelava tekstilnih vlaken | 24 |
| proizvodnja usnja in krzna | 3 |
| proizvodnja kovinskih izdelkov | 106 |
| kloralkalna elektroliza | 1 |
| proizvodnja stekla in steklenih izdelkov | 8 |
| reja domačih živali | 5 |
| postaje za preskrbo motornih vozil z gorivi, in popravila motornih vozil ter pralnice za motorna vozila | 76 |
| proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob | 3 |
| opravljanje zdravstvene in veterinarske dejavnosti | 8 |
| kafilerije | 1 |
| proizvodnja celuloze | 1 |
| proizvodnja papirja, kartona in lepenke | 9 |
| hlajenje ter proizvodnja pare in vroče vode | 16 |
| priprava vode | 3 |
| proizvodnja perboratov | 1 |
| proizvodnja neželeznih kovin | 5 |
| litje železa in jekla ter tempranje | 3 |
| proizvodnja železa in jekla | 4 |
| izcedne vode iz odlagališč odpadkov | 9 |
| emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod iz virov onesnaževanja | 240 |

Vir: MOP ARSO

Podatki o emisijah nevarnih snovi iz virov onesnaževanja se na Agenciji RS za okolje zbirajo na podlagi poročil virov onesnaževanja, ki so skladno z merili določenimi v predpisih, dolžni izvajati obratovalni monitoring. Obratovalni monitoring odpadnih voda izvaja 39 pooblaščenih laboratorijev, ki jih je pooblastilo Ministrstvo za okolje in prostor. V bazi podatkov, ki se vodi na ARSO, je bilo v letu 2000 opredeljenih 543 virov onesnaževanja, in sicer 86 virov s pretežno biorazgradljivimi odpadnimi vodami iz živilske industrije in 457 industrijskih virov, katerih odpadne vode vsebujejo tudi nevarne snovi. Tabela 1 prikazuje število izpustov po vrstah industrije in dejavnosti za katere veljajo posamezni predpisi in različni emisijski standardi.

Pregled emisij snovi s seznama I v vode kaže, da iz točkovnih virov v Sloveniji ni znatnih emisij teh snovi v vodno okolje. Po podatkih ARSO je celotna odvedena letna količina živega srebra oziroma kadmija v letu 2000 iz vseh točkovnih virov znašala 0,7 kg oziroma 14 kg za kadmij.

V nasprotju s podatki o emisijah snovi iz točkovnih virov za živo srebro, je ocena emisij živega srebra iz razpršenih virov precej večja. Raziskava virov živega srebra v Sloveniji (Erico, 2002) je pokazala, da je največ emisij živega srebra v vodno okolje predvsem zaradi uporabe kemikalij, ki vsebujejo to težko kovino in emisije živega srebra preko amalgama. Znaten doprinos emisij pa prispevajo še izdelki vsebujoči živo srebro, kot so merski in kontrolni inštrumenti (termometri, barometri, merilci za tlak), električna in optična oprema, svetila, baterije in nenazadnje emisije preko drobne prodaje fosilnih goriv (bencin, plinsko in kurilno olje, lignit in rjavi premog).

V Sloveniji se uporabljajo še nekatere druge snovi s Seznama I, npr. lahkohlapna klorirana topila, kot so tetrakloroeten, trikloroeten in triklorometan, predvsem za kemično čiščenje tekstilij, razmaščevanje površin v kovinarski in tekstilni industriji ter v farmacevtski industriji.

Tetrakloroeten je topilo, ki se v Sloveniji najpogosteje uporablja za kemično čiščenje tekstilij. V Sloveniji deluje okrog 300 kemičnih čistilnic, katerih tehnološka opremljenost je precej šibka in ekološko sporna. Zaradi tega je Slovenija z letom 2002 začela urejati to področje in v naslednjem letu bo stekel program zmanjševanja onesnaževanja s tetrakloroetilenom, ki se uporablja za kemično čiščenje. Najkasneje do leta 2007 bodo morali kemični čistilci preiti na uporabo modernejše tehnologije, to je zaprtega sistema, kjer so emisije v okolje minimalne. Kontaktno vodo, ki pri čiščenju nastaja, pa bo treba ustrezno očistiti ali odstraniti. Z omenjenim programom bo omogočena identifikacija tovrstnih razpršenih virov in nadzor inšpekcijskih služb nad izvajanjem državnega programa zmanjševanja onesnaževanja.

###### Izpusti nevarnih snovi v površinske vode

Kadar se odpadne vode, ki vsebujejo nevarne snovi, odvajajo neposredno v vodotok, veljajo za izpuste strožje emisijske vrednosti kot pri odvajanju v kanalizacijski sistem. Te emisijske vrednosti so izražene kot maksimalne dopustne koncentracije ali kot emisijski faktor in so konstantne za posamezno industrijsko dejavnost ali druge dejavnosti v katerih nastajajo nevarne snovi.

Poleg omenjenih mejnih vrednosti, ki temeljijo na najboljših dostopnih tehnologijah, so za določene parametre (nitratni dušik in sulfat) ter vse nevarne snovi določene še dodatne emisijske mejne vrednosti, ki temeljijo na standardih kakovosti. Ta mejna vrednost se izračuna in je odvisna od značilnosti lokacije izpusta in vodotoka, v katerega se odvajajo odpadne vode. Tako izračunane emisijske vrednosti so odvisne od srednjega nizkega pretoka vodotoka na mestu izpusta in standarda kakovosti, ki določa dobro kemijsko stanje površinske vode za posamezen parameter oziroma nevarno snov.

Po podatkih ARSO se neposredno v vodotok Ljubljanica odvajajo odpadne vode iz dveh večjih virov onesnaževanja (Industrija usnja Vrhnika in Papirnica Vevče). Oba vira odvajata tudi nevarne snovi, med drugim krom, sulfat in organske halogene ogljikovodike, izražene kot skupni parameter AOX. Zaradi tega je poleg mejnega emisijskega standarda, izraženega kot koncentracija in emisijski faktor, zanje treba izračunati še maksimalno dovoljeno letno količino posamezne snovi. Izračuna se razmerje med srednjim nizkim pretokom vodotoka na mestu emisij in maksimalnim 6-urnim pretokom odpadne vode. Če je razmerje manjše od 20 je poleg koncentracijskih emisijskih vrednosti in emisijskega faktorja treba omejiti tudi letno količino nevarne snovi. Tako so v podjetju Industrija usnja Vrhnika zaradi preseganja emisijskih standardov že začeli sanacijo vira. S spremembo tehnologije, z uvedbo t.i. ekousnja in rekonstrukcijo lastne industrijske čistilne naprave bodo zmanjšali emisije nekaterih nevarnih snovi, predvsem kroma, amonijevega dušika in sulfida. V primeru Papirnice Vevče je razmerje srednjega nizkega pretoka in pretoka odpadnih vod večje od 20, kar pomeni, da je njihova dejansko odvedena letna količina posamezne nevarne snovi ob upoštevanju emisijskih vrednosti, določenih na podlagi najboljše na trgu dostopne tehnologije, še sprejemljiva za vodotok Ljubljanico.

Med nevarne snovi, ki jih v Sloveniji industrijski obrati odvedejo v precejšnji količini, so tudi težke kovine in njihove spojine. Izbranih je šest kovin, in sicer cink, nikelj, krom, svinec, živo srebro in kadmij. Največji delež težkih kovin v vode prispevajo industrijski obrati za proizvodnjo kovin in kovinskih izdelkov (DJ), sledijo pa jim obrati za proizvodnjo kemikalij in kemičnih izdelkov, umetnih vlaken (DG), za proizvodnjo usnja, obutve in usnjenih izdelkov (DC), manj pa nekateri drugi industrijski obrati. Na sliki 28 je po različnih porečjih prikazan delež naštetih kovin, ki se v Sloveniji emitira glede na posamezne industrijske dejavnosti. Oznake industrijskih dejavnosti so natančneje opisane v poglavju Industrija.

Slika 28: Emisije težkih kovin po porečjih glede na posamezne industrijske dejavnosti (leto 2000)

Vir: ARSO

Največ kovin se je v letu 2000 odvedlo v porečje Save in Drave. Podatki so zbrani za vire onesnaževanja, ki odvajajo odpadne vode neposredno v vodotoke, in za vire, ki odvajajo odpadne vode v kanalizacijski sistem, ki se ne zaključi s komunalno čistilno napravo. V porečje Save se je odvedlo 14,9 tone kovin, desetkrat manj v Dravsko porečje, in sicer 1,5 tone, v morje 355 kg, v Sočo 209 kg, Muro 165 kg in v Kolpo 5 kg.

#### 2.1.2.2 Onesnaženje morja

| predpis EU/mednarodne pogodbe | zakonodaja RS |
| --- | --- |
| Konvencija o zaščiti Sredozemskega morja pred onesnaženjem (Barcelonska konvencija z vsemi protokoli in amandmaji) | Uredba o kemijskem stanju površinskih voda (Uradni list RS, 11/02) Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, 35/96) Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih in čistilnih naprav (Uradni list RS, 31/01) |

##### Spremljanje vnosov

Letni program monitoringa vnosa snovi je pripravljen na podlagi zahtev nacionalne zakonodaje in v skladu s programom Združenih narodov za okolje (MAP FAZA II) »Program za oceno in kontrolo onesnaženja v sredozemski regiji« (MED-POL faza III 1996–2005) v katerem Slovenija sodeluje s programom National Monitoring Programme of Slovenia (NMPS - MED POL-Phase III). Izhodišča za izvajanje monitoringa predstavlja pristop h Barcelonski konvenciji o zaščiti Sredozemskega morja pred onesnaženjem.

Slika 29: Vzorčevalna mesta monitoringa žarišč onesnaženja in točkovnih virov onesnaženja vzdolž obale Slovenije

Spremljanje vnosa hranilnih soli dušika in fosforja in nekaterih drugih polutantov s kopnega se izvaja na osnovi programa, na podlagi katerega je vnos polutantov v obalno morje ocenjen na osnovi izmerjenih koncentracij in pretokov v ustjih rek in na iztokih čistilnih naprav.

Najbolj obremenjena je notranjost Koprskega zaliva. Glavni viri onesnaženja so nepopolno očiščene komunalne odpadne vode koprske čistilne naprave, ki se izlivajo v spodnji tok Rižane, poleg tega se v Rižano in Badaševico neposredno izlivajo nekatere odpadne vode zaledja in industrije. Posebno kritične so razmere poleti ob nizkih pretokih rek in visokih temperaturah, ko rezultati v ustju Rižane in Badaševice kažejo na anaerobne procese. Nizke vsebnosti kisika sovpadajo z visokimi vrednostmi BPK5 in KPK, visoke so tudi koncentracije hranilnih soli dušika in fosforja, detergentov in nekaterih težkih kovin. Najvišje izmerjene koncentracije težkih kovin so v Badaševici in Rižani. Vrednosti se večinoma gibljejo pod predpisano mejno vrednostjo za posamezno kovino, občasno so bile presežene mejne vrednosti za baker, nikelj in živo srebro.

Tabela 3: Ocena vnosa nekaterih polutantov v obalno morje izračunan na osnovi povprečnih letnih koncentracij in pretokov rek in črpališč čistilnih naprav za obdobje 1997–2000.

|  | pretok | celotni fosfor | celotni dušik | suspendirani delci | detergenti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vzorčevalna mesta | m3/leto | tona/leto | tona/leto | tona/leto | tona/leto |
| Uredba o kemijskem stanju površinskih voda: |
| Rižana (RI) | 8,96 x 107 | 3,56 | 185 | 982 | 2,4 |
| Badaševica (BA) | 1,01 x 107 | 1,04 | 65 | 195 | 0,9 |
| Drnica (DN) | 7,15 x 106 | 0,72 | 55 | 21 | 0,1 |
| Dragonja (DR) | 3,69 x 107 | 2,81 | 88 | 83 | 0,7 |
| Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja s spremembami in dopolnitvami: |
| ČN Koper (KB) | 4,7 x 106 | 15,61 | 144 | 394 | 14,9 |
| Črpališče Izola (IA) | 3,1 x 106 | 24,44 | 208 | 1013 | 11,2 |
| ČN Piran (PA) | 2,7 x 106 | 17,77 | 146 | 504 | 5,6 |
| Delamaris (DE) | 8,2 x 104 | 1,98 | 22 | 143 | 0,1 |
| SKUPAJ |  | 67,93 | 913 | 3335 | 35,8 |

Vir: NIB MBP

Odpadne vode črpališča v Izoli in tehnološke odpadne vode posedalnika tovarne Delamaris se izlivajo neprečiščene neposredno v morje, 300 m od obale. Podvodni izpust izolskih odpadnih voda nima difuzorja, zato se odpadne vode slabo mešajo z morsko vodo in se kot oblak širijo proti površini. Zaradi tega se na površini pogosto izmerijo visoke koncentracije amonija in fekalnih koliformnih bakterij, katerih število velikokrat presega mejne vrednosti za uporabo morja v rekreativne namene.

Slika 30: Srednje mesečne vrednosti celotnega dušika in fosforja v rekah, ki se izlivajo v morje

Vir: NIB MBP

Povečan vnos hranilnih soli dušika in fosforja z odpadnimi vodami ima le lokalen vpliv, ki se kaže z večjimi koncentracijami klorofilne biomase. Mešane komunalne in padavinske vode se iz piranske čistilne naprave po čiščenju izlivajo v morje po dveh vzporednih podvodnih ceveh, ki se končujeta z difuzorjem približno 3 km od obale. Po redčenju in mešanju z morsko vodo je nadaljnje širjenje oblaka odpadnih voda odvisno predvsem od oceanografskih razmer. Praviloma se širijo nekaj metrov nad dnom, v površinskem sloju pa ni zaznati vpliva odpadnih voda.

###### Večletni trendi vnosa dušika in fosforja

Koncentracije celotnega dušika v rekah se gibljejo od 0,26 do 17,24 mg/l in celotnega fosforja od 0,01 do 1,01 mg/l. Statistična analiza podatkov od leta 1987 kaže trend zniževanja koncentracij celotnega fosforja in trend zviševanja koncentracij dušika v estuarijih rek.

#### 2.1.2.3. Onesnaževanje podzemnih voda

##### Izpusti snovi v podzemne vode

| predpis EU/mednarodne pogodbe | zakonodaja RS |
| --- | --- |
| Direktiva Sveta EU (80/68/EEC) o zaščiti podzemnih voda pred onesnaženjem z nevarnimi snovmi | Pravilnik o monitoringu onesnaženosti podzemnih voda z nevarnimi snovmi (Uradni list RS, 5/00) |

Pravilnik določa parametre za monitoring podzemnih voda, ki so merilo onesnaženosti podzemnih voda z nevarnimi snovmi.

Zavezanec za zagotovitev monitoringa je onesnaževalec (povzročitelj tveganja ali povzročitelj čezmerne obremenitve okolja), monitoring pa se izvaja po potrjenem programu, ki ga pripravi pooblaščeni izvajalec monitoringa. Program mora vsebovati prikaz hidrogeoloških razmer, posnetek ničelnega stanja, določitev osnovnih in indikativnih parametrov, ki so predmet monitoringa, pogostost meritev in določitev opozorilne spremembe indikativnih parametrov.

Izvedba monitoringa obsega merjenje gladine podzemnih voda in globine opazovane vrtine, merjenje temperature zraka, vode, elektroprevodnosti vode, pH, vsebnosti kisika, motnosti in redoksi potenciala na lokaciji opazovane vrtine, vzorčenje in pripravo vzorca, analizo vzorca, izračun in vrednotenje spremembe indikativnih parametrov ter izdelavo poročila o opravljenih meritvah in analizah.

Glede na značilnost vira onesnaževanja se določi tiste nevarne snovi iz možnega nabora, ki bi verjetno povzročile onesnaženje pri neposrednem ali posrednem izlitju.

Potencialni viri so:

- točkovni: vir enega ali več onesnaževal, ki jih lahko geografsko določimo in ponazorimo kot točko na karti, od koder se onesnaževanje širi v okolico, vpliv se z oddaljevanjem zmanjšuje, lahko jih zajamemo z monitoringom

- razpršeni: poselitev, kmetijstvo, cestne površine – vir enega ali več onesnaževal, ki jih ne moremo geografsko določiti na karti kot točko, ampak izvirajo iz določenega območja. Redkeje jih lahko zajamemo v monitoring saj lokacija ni točno znana.

Za zdaj so kot potencialni točkovni viri onesnaževanja podzemnih voda evidentirana odlagališča komunalnih odpadkov na območjih podzemnih voda in na območjih kraških izvirov:

- 20 odlagališč komunalnih odpadkov,

- 5 odlagališč industrijskih odpadkov in

- odlagališče odpadkov iz proizvodnje TiO2.

Poročila o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu bodo na razpolago v letu 2004.

#### 2.1.2.3 Raba voda

zakonodaja RS

Uredba o vodnih povračilih (Uradni list RS, 103/02)

Vodo kot naravno dobrino splošnega pomena je dovoljeno rabiti in izkoriščati le na predpisan način in pod predpisanimi pogoji. Vodna pravica za rabo vodnega ali morskega dobra, ki presega meje splošne rabe se pridobi na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije. Raba vode za preskrbo s pitno vodo ima prednost pred drugimi vrstami rabe voda.

Za rabo vode se plačuje vodno povračilo, katerega višina je odvisna od vrste rabe vode in vodnega vira in je sorazmerna obsegu vodne pravice. V skladu s temeljnim načelom ekonomskega vrednotenja voda, na katerem v skladu z zakonom o vodah temelji upravljanje voda, se pri določanju višine vodnega povračila upošteva načelo povrnitve stroškov, še zlasti stroškov izvajanja javnih služb na področju varstva, rabe in urejanja voda.

##### Razpoložljivost

Slovenija je zaradi velike količine padavin, ki v povprečju padejo na njeno ozemlje, relativno bogata z vodami. Količine vode, ki se kot del vodnega kroga pojavljajo na območju Slovenije, so nad evropskim povprečjem. Ko pa govorimo o razpoložljivosti voda se kot glavni problem pojavlja izredno neenakomerna časovna in prostorska razporejenost zalog površinskih voda in precejšnje nihanje vodnih zalog podzemnih voda.

Največje zaloge podzemnih voda so v osrednjem delu Slovenije, najmanjše pa na skrajnem severovzhodu in skrajnem jugozahodu države, ki sta hkrati območji z najmanjšimi povprečnimi količinami padavin. Poseben problem predstavljajo območja s kraško poroznostjo, ki predstavljajo bogat vir podzemnih voda, ki ga je zaradi specifičnih lastnosti območja težko obvarovati pred antropogenimi obremenitvami.

V Sloveniji so podzemne vode glavni vir pitne vode, površinske vode rabijo predvsem za potrebe tehnološke vode.

##### Raba po sektorjih

Letno porabo voda po sektorjih (pitna voda, tehnološka voda, hladilna voda) na podlagi evidence o vodnih povračilih za leto 2000 prikazuje slika 31. Na sliki je prikazana tudi letna izraba vodnega potenciala, saj se izkorišča le razpoložljivi vodni potencial, voda sama pa se v nespremenjeni obliki vrača v vodni krog.

Slika 31: Letna poraba vode

Vir: MOP, ARSO

Med zavezance za plačilo vodnega povračila spadajo tudi uporabniki naplavin gramoza in mivke. Ob upoštevanju vseh vrst zavezancev (raba vode, raba vodnega potenciala in raba naplavin) je do leta 2001 znašal skupni letni znesek vodnih povračil približno 2 milijardi SIT. Razporeditev sredstev po posameznih vrstah rabe prikazuje slika 32.

Slika 32: Deleži vodnih povračil po posameznih vrstah rabe

Vir: MOP, ARSO

### 2.1.3 Stanje voda

| predpis EU/mednarodne pogodbe | zakonodaja RS |
| --- | --- |
| Direktiva Sveta EU (75/440/EEC) o kakovosti površinskih voda za oskrbo s pitno vodo Direktiva Sveta EU (78/659/EEC) o kakovosti vode za življenje sladkovodnih vrst rib Direktiva Sveta EU (79/923/EEC) o kakovosti vode za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev | Uredba o kemijskem stanju površinskih voda (Uradni list RS, 11/02) Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, 35/96) Uredba o kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno vodo (Uradni list RS, 125/00, 4/01, 52/02) Pravilnik o monitoringu kemijskega stanja površinskih voda (Uradni list RS, 42/02) Pravilnik o imisijskem monitoringu kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno vodo (Uradni list RS, 40/01) Odredba o prvi razvrstitvi površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo z pitno vodo (Uradni list 56/02) Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Uradni list RS 46/02) Uredba o kakovosti vode za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev (Uradni list RS, 46 /02) Pravilnik o imisijskem monitoringu kakovosti površinske vode za življenje sladkovodnih vrst rib (Uradni list RS, 71/02) Pravilnik o monitoringu vode za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev (Uradni list RS, 71/02) Uredba o kakovosti podzemne vode (Uradni list RS, 11/02) Pravilnik o imisijskem monitoringu podzemne vode (Uradni list RS, 42/02) |

Program državnega monitoringa kakovosti voda vključuje površinske vodotoke, podzemne vode (podtalnico in izvire), jezera in morje. Monitoring kakovosti površinskih vodotokov se izvaja od leta 1965, jezer od leta 1974, podtalnic od leta 1987, izvirov od leta 1992 in morja od leta 1970. Vzpostavljena baza podatkov za vse naštete monitoringe obsega podatke o spremljanju predpisanih fizikalno-kemijskih, kemijskih in saprobioloških parametrov.

#### 2.1.3.1 Površinske vode

##### Celinske vode

###### Splošni fizikalno-kemijski parametri

Monitoring kakovosti površinskih vodotokov se izvaja na podlagi letnega programa monitoringa. Ugotavljajo se fizikalne in kemijske značilnosti vode, suspendiranih delcev in rečnega sedimenta. Rezultati analiz kažejo tako geološke značilnosti kot posledice človekove dejavnosti na posameznih hidrografskih območjih. Za večino zajemnih mest v okviru monitoringa kakovosti površinskih vodotokov je na razpolago tudi podatek o pretoku v času zajemanja vzorcev.

Glavni vir onesnaženja površinskih vodotokov so viri točkovnega onesnaževanja (izpusti industrijskih in komunalnih odpadnih voda ter meteornih voda iz urbaniziranih površin). Poseben problem so stoječe oz. počasi tekoče površinske vode, v katerih zaradi prevelike količine hranljivih snovi prihaja do evtrofikacije.

###### Stanje v obdobju 1997–2000

V poročilu so podrobno prikazani podatki o vsebnosti kisika, nutrientov (dušikove in fosforjeve spojine) ter kadmija in živega srebra za posamezna hidrografska območja. Treba je opozoriti, da se na posameznih vodotokih ali njihovih odsekih občasno pojavljajo tudi drugi kritični parametri, pojavljajo pa se tudi vodotoki s tolikšno onesnaženostjo, da vključitev podatkov o njihovem kemijskem stanju popači realno sliko kakovosti vode v hidrografskem območju.

Organsko onesnaženje izvira v manjši meri iz naravnega okolja, neprimerno večji vir pa so industrijske in komunalne odpadne vode ter meteorne vode z urbanih površin.

Povprečne letne vrednosti KPKCr v Sloveniji so najvišje v porečju Mure. Maksimalne vsebnosti KPKCr v porečju Mure so v vsem obdobju izmerjene na merilnem mestu Ščavnica Pristava, kjer močno onesnaženost dokazujejo vsi merjeni parametri onesnaženja. Tudi v porečju Save so povprečne letne vrednosti KPKCr razmeroma visoke zaradi številnih iztokov neprečiščenih komunalnih in industrijskih odpadnih voda iz mest ob reki Savi in njenih pritokih. Na hidrografskih območjih Drave, Soče in jadranskih rek je vnos organskih snovi manjši.

Slika 33: Povprečne letne vrednosti KPK (metoda s K2Cr2O7), ortofosfata, amonija in nitrata po hidrografskih območjih v Sloveniji in trendi (povprečne vrednosti po triletnih obdobjih od 1986 do 2000)

Vir: ARSO

Dušikove in fosforjeve spojine v površinskih vodah so glavni nutrienti, ki vplivajo na primarno produkcijo. Povišane vsebnosti se pojavljajo predvsem na lokacijah, kjer v vodotok pritekajo komunalne odpadne vode, odpadne vode z živalskih farm in odpadne vode iz nekaterih industrijskih obratov, ter na odsekih vodotokov z manjšo vsebnostjo raztopljenega kisika.

Amonijev ion v vodi je v ravnotežju z amoniakom, odvisno od vrednosti pH in temperature. Prisotnost amoniaka je toksična za vodne organizme, posebno za ribje populacije. Povprečne letne vsebnosti amonija so najvišje v porečju Save, nekoliko nižje pa so v porečju Mure (slika 33). Najvišje vsebnosti amonija v porečju Save so bile izmerjene v Kamniški Bistrici v Beričevem, v Cerkniščici v Cerknici, v Ljubljanici v Zalogu, v Logaščici v Jački, v Paki v Rečici, v Voglajni v Celju in v Sotli v Rogaški Slatini. V porečju Mure so bile vsebnosti amonija visoke v letu 1997, po tem letu pa so se precej znižale. Maksimalne vsebnosti v porečju Mure leta 1997 so bile izmerjene v Ščavnici v Pristavi (maksimalna vsebnost 18,2 mg NH4+/l). Vsebnosti amonija v porečju Save, Mure in povodju Soče so se po letu 1997 znižale.

Vsebnosti nitratov v površinskih vodah so še razmeroma nizke, čeprav se na posameznih odsekih vodotokov že kažejo trendi zviševanja. Vir onesnaževanja z nitrati je predvsem poljedelstvo (spiranje gnojil s kmetijskih površin) in neočiščene komunalne odpadne vode. Trenutna izmerjena vsebnost nitratov v slovenskih rekah ne presega mejne vrednosti 25 mg/l. Maksimalne trenutne vsebnosti so bile izmerjene v porečju Drave v letih 1998 in 2000, in sicer 23,8 mg NO3-/l (Drava Mariborski otok in Drava Duplek). Povprečne letne vsebnosti nitrata so najvišje v porečju Mure zaradi ekstenzivnega poljedelstva na tem območju.

Vsebnost fosforjevih spojin v vodah je predvsem posledica spiranja mineralnih gnojil iz kmetijskih zemljišč in izlivov komunalnih ter nekaterih industrijskih odpadnih voda. Vsebnost fosfatov v slovenskih rekah niso visoke, skrb pa vzbuja porast vsebnosti fosfatov od leta 1997 naprej, ki je razviden na sliki 33. V porečju Save se maksimalne vsebnosti ortofosfata vsa leta pojavljajo v Kamniški Bistrici v Beričevem (do 2,6 mg PO4/l). Stalno povišane vsebnosti ortofosfata v porečju Save so bile izmerjene v Kamniški Bistrici v Beričevem, v Cerkniščici v Cerknici, v Ljubljanici v Zalogu, v Logaščici v Jački, v Paki v Rečici, v Voglajni v Celju, v Savi v Hrastniku pred akumulacijo HE Vrhovo in v Jesenicah na Dolenjskem ter v Sotli v Rogaški Slatini. Onesnaženje s fosfati se je močno povečalo na odseku Save pod Hrastnikom, kar je še posebej kritično zaradi evtrofikacije v akumulaciji HE Vrhovo, ki se zaradi spremenjenega vodnega režima pojavlja vsako poletje, še večji problemi pa bodo nastopili v predvideni akumulaciji HE Boštanj. V porečju Mure je vsebnost ortofosfata od leta 1998 stalno presežena na zajemnih mestih Ledava Čentiba in Ščavnica Pristava, občasno pa je povišana tudi na zajemnem mestu Mura Mota. V porečju Drave ter povodjih Soče in jadranskih rek so povprečne letne vsebnosti ortofosfatov nizke.

Vsebnost kovin v vodi površinskih vodotokov je bila v obdobju od 1997 do 2000 nizka, večinoma pod mejo zaznavnosti uporabljenih analitskih metod. Prikazano je stanje za kovini kadmij in živo srebro, ki sta na prednostnem seznamu nevarnih snovi. Iz prikaza vsebnosti kadmija in živega srebra v vodnem stolpcu po hidrografskih območjih glavnih slovenskih rek (slika 34) je razvidno zniževanje vsebnosti v površinskih vodotokih po letu 1997 in je njuna vsebnost zadnja leta nizka.

Višje so vsebnosti kovin v sedimentih površinskih vodotokov, ki so posledica dolgoletnega odlaganja kovin iz industrijskega onesnaževanja in odpadnih voda rudnikov. Iz prikazanih vsebnosti kadmija in živega srebra v sedimentih je razvidno, da v hidrografskih območjih Mure, Save, Soče in jadranskih rek ni opaziti trenda naraščanja prisotnosti kovin v sedimentu, izjema je le onesnaženost sedimenta s kadmijem v porečju Drave, kjer je opazen trend naraščanja v obdobju 1997–1999.

Kazalec onesnaženja je tudi povišana vsebnost organskih halogenih spojin (AOX), policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAO) in pesticidov.

V porečju Mure se pojavljajo povišane vrednosti AOX, za katere se je trend zniževanja vsebnosti v letu 2000 prekinil, v porečju Drave pa se občasno pojavljajo PAO, katerih prisotnost zaradi zajema dravske vode za bogatenje podzemne vode na vodooskrbnem območju Vrbanskega platoja zahteva posebno pozornost. AOX, PAO in pesticidi so prisotni v porečju Save, AOX pa občasno tudi v povodju Soče. V povodju jadranskih rek je pri izviru Rižane občasno povišana vsebnost AOX. Izmerjene koncentracije je treba upoštevati kot resno opozorilo, saj se Rižana na izviru uporablja kot vodno zajetje za preskrbo s pitno vodo.

###### Trendi v triletnih obdobjih od 1986–2000

Trendi parametrov onesnaženja v posameznih hidrografskih območjih so prikazani za obdobje od leta 1986 do leta 2000. Izračunane so povprečne vrednosti posameznih parametrov onesnaženja za triletna obdobja (86–88, 89–91, 92–94, 95–97, 98–00), na osnovi teh pa je prikazano gibanje trendov posameznih parametrov.

Slika 34: Povprečne letne vsebnosti kadmija in živega srebra v vodi oziroma v sedimentu po v hidrografskih območjih v Sloveniji in trendi (povprečne vrednosti po triletnih obdobjih od 1986 do 2000)

Vir: ARSO

Onesnaženje površinskih vodotokov z organskimi snovmi (KPKCr) se zmanjšuje, izjema je ponovno naraščanje vrednosti KPKCr v porečju Mure v zadnjem triletnem obdobju; poudariti je treba, da je obremenjenost porečja Mure z organskimi snovmi že tako najvišja v Sloveniji.

Vsebnost amonija na večini hidrografskih območij v Sloveniji upada, izjema je porečje Save. Bolj problematično je onesnaženje z nitrati. V porečju Mure in povodju jadranskih rek je opazen znaten trend povečevanja vsebnosti nitratov, v povodju Soče je naraščanje nekoliko manjše, v porečjih Save in Drave pa je vsebnost nitratov praktično nespremenjena. Prav tako je zaskrbljujoče onesnaženje z ortofosfati, ki po znatnem zmanjševanju v letih 1986–1997 ponovno narašča. Treba je opozoriti tudi na naraščanje vsebnosti fosfatov v porečju Save, predvsem dolvodno od merilnega mesta v Hrastniku (vir onesnaževanja je industrija, ki izpušča odpadne vode v Boben), kar lahko povzroči težave na vplivnih območjih energetskih stopenj obstoječe in bodočih hidroelektrarn v spodnjem toku Save.

Na večini hidrografskih območij se v posameznih triletnih obdobjih vsebnost kadmija nekoliko poviša, vendar se v splošnem tako vsebnost kadmija kot živega srebra v vodi po letu 1988 znižuje.

Vsebnost kadmija v sedimentu se na večini hidrografskih območij znižuje, izjema je porečje Drave. Izrazit trend zniževanja kažejo tudi vsebnosti živega srebra v sedimentih posameznih hidrografskih območjih. Izjema je povodje Soče, kjer ob visokih vodah nastopijo ugodne razmere za premeščanje z živim srebrom bogatih sedimentov. V povodju Soče v bližnji prihodnosti ni mogoče pričakovati hitrega trenda zniževanja vsebnosti živega srebra v sedimentu.

###### Kemijsko stanje rek

Za leto 2000 je pripravljen pregled stanja za kovini kadmij in živo srebro s prednostnega seznama parametrov kemijskega stanja. Ugotovljeno je, da letne povprečne vrednosti kadmija in živega srebra v vodi na nobenem merilnem mestu ne presegajo predpisane mejne vrednosti. Rezultati za posamezno merilno mesto so prikazani na karti Slovenije (slika 35).

Slika 35: Ustreznost vode glede na  vsebnost  živega srebra in kadmija po posameznih merilnih mestih v letu 2000

Vir: ARSO

Letne povprečne vrednosti parametra na posameznem merilnem mestu so bile izračunane po postopku določenem s predpisi o kemijskem stanju površinskih voda.

###### Saprobiološke analize od 1987 do 2000

Po rezultatih saprobioloških analiz se v vseh porečjih slovenskih rek stanje vode izboljšuje. Stanje površinskih vodotokov se je po letu 1989 izboljšala zaradi zmanjšanja količin industrijskih odpadnih voda in gradnje čistilnih naprav, kasneje pa tudi zaradi zapiranja industrijskih obratov ali opustitve različnih dejavnosti, ki so proizvajale bolj ali manj obremenjene in onesnažene odpadne vode. Po veljavni zakonodaji so slovenski vodotoki razvrščeni v štiri razrede:

| razred | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| opis stopnje obremenjenosti | neobremenjen | zmerno obremenjen | močno onesnažen | prekomerno onesnažen |
| barvna koda | modra | zelena | rumena | rdeča |

Po rezultatih saprobioloških analiz je stanje v Dravi že vrsto let enako. Zelo jasen je trend izboljšanja biološkega stanja v hidrografskih območjih Mure, Save in Soče, ravno tako jadranskih rek, kjer se razmere predvsem po letu 1992 skokovito izboljšujejo, po letu 1997 k temu prispeva predvsem reka Rižana (slika 36).

Slika 36: Biološka ocena stanja vodotokov po hidrografskih območjih v Sloveniji, trendi in odstotni delež zajemnih mest, uvrščenih v 1., 2., 3. in 4. razred (po triletnih obdobjih od 1987 do 2000)

Vir: ARSO

Večina slovenskih rek je po saprobioloških analizah uvrščena med zmerno obremenjene vodotoke, kar pomeni 2. razred, vedno več pa se pojavlja tudi mest, ki jih uvrščamo v 1. razred.

##### Jezera in akumulacije

Splošno razširjen in ključni problem vseh naravnih in umetnih stoječih celinskih voda je njihovo pospešeno staranje – evtrofikacija, ki jo povzroča prekomeren vnos hranilnih snovi, zlasti fosforja in dušika, iz točkovnih in razpršenih virov (komunalne in industrijske odpadne vode, razpršeno onesnaževanje iz kmetijskih zemljišč) na hidrografskih območjih.

Državni monitoring jezer je v obdobju 1997–2000 obsegal spremljanje kakovosti Blejskega, Bohinjskega in Cerkniškega jezera s pritoki ter posamezne analize na akumulacijah Mavčiče in Vrhovo. Monitoring Blejskega jezera se je začel leta 1975, v Bohinjskem jezeru so se začele prve meritve po pojavu znakov slabšanja stanja v letu 1982, dolgoročni monitoring pa se je začel leta 1992. V Cerkniškem jezeru so se meritve Stržena in Cerkniščice začele leta 1973, monitoring jezera z meritvami jezera v ponorih in meritvami pritokov pa leta 1993. Monitoring v akumulacijskih jezerih HE Mavčiče se je začel leta 1990, HE Vrhovo leta 1997.

###### Blejsko in Bohinjsko jezero

Vnos hranilnih snovi v jezeri je največji s pritoki, čeprav velik del prispeva tudi spiranje urbanih in kmetijskih površin (gnojenje). Na sliki 37 so prikazane letne količine dušikovih in fosforjevih spojin, ki jih v Blejsko jezero prinesejo glavni pritoki Mišca, Krivica, Ušivec, Solznik in umetni dovod Radovne ter biomasa fitoplanktona, ki se je razvila kot posledica tega vnosa.

Slika 37: Vnos fosforja in dušika v Blejsko jezero s pritoki in v Bohinjsko jezero s pritoki ter povprečna biomasa fitoplanktona, izražena v tonah suhe snovi na volumen jezera

Vir: ARSO

Posledice pospešene evtrofikacije v Blejskem jezeru zmanjšujejo sanacijski ukrepi (umeten dovod Radovne, 1964, natega, 1981/82) in ukrepi v hidrografskem zaledju, vključno s sanacijo kanalizacije (1983 (), ki omogočajo manjši vnos snovi iz okolja. Trend zmanjševanja biomase planktona se pojavlja do leta 1997. Poslabšanje v zadnjih treh letih pa nas opozarja, da je vnos snovi iz hidrografskega zaledja občasno še vedno prevelik in lahko izzove močna »cvetenja« fitoplanktona. Potrebni so dodatni sanacijski ukrepi za zmanjšanje vnosa snovi iz zaledja, tudi dokončna izgradnja kanalizacije.

Vnos hranilnih snovi v Bohinjsko jezero še ne presega kritičnih količin, ki bi bistveno vplivale na potek naravnega staranja – evtrofikacije jezera. Kljub nizki produktivnosti fitoplanktona pa nas razrast zelenih nitastih alg v priobalnem delu okrog vse jezerske kotanje, zmanjšana globina uspevanja, redčenje sestojev in zmanjšano število vrst med makrofiti opozarjajo, da je vnos hranilnih snovi iz pojezerja občasno povečan. Za ohranitev dobrega stanja jezera so potrebni nekateri preventivni ukrepi in predvsem ustrezno načrtovanje razvoja tako obalnega pasu kot širšega zaledja.

###### Cerkniško jezero

Zaradi presihanja se Cerkniško jezero ne stara kot druga jezera in o procesu evtrofikacije težko govorimo. Ko je Cerkniško jezero napolnjeno z vodo, deluje kot velika biološka čistilna naprava. Hranilne snovi hitro krožijo in se stalno vgrajujejo v bujno močvirsko vegetacijo. Ko jezero presahne, se preostala voda zbere v strugi Stržena in kakovost se poslabša. Na kakovost vode najbolj vplivajo količina vode, vnos snovi iz zaledja in organizmi, predvsem primarni producenti.

Čeprav zaradi presihajoče narave Cerkniškega jezera prekomerne obremenitve s hranilnimi snovmi in s tem povezane evtrofikacije na jezeru ni čutiti, so v prispevnem območju nujni ukrepi, ki bi zmanjšali obremenjenost, predvsem pa fekalno onesnaženje nekaterih pritokov.

###### Akumulacijski jezeri

Akumulaciji Mavčiče in Vrhovo sta nastali po zajezitvi reke Save za istoimenskima hidroelektrarnama. Program monitoringa je naravnan na posamezna vzorčenja v sušnem, poletnem obdobju, ko se zaradi manjšega pretoka kakovost vode v obeh akumulacijah poslabša. Za to obdobje so značilna intenzivna površinska “cvetenja” rastlinskega planktona, ki prenehajo, brž ko se pretok poveča. Vsebnost celotnega fosforja in anorganskega dušika sta v akumulaciji Vrhovo večji kot v akumulaciji Mavčiče, vendar je “cvetenje” v akumulaciji Vrhovo manj intenzivno zaradi večje pretočnosti akumulacije.

Na stanje akumulacij vplivata predvsem količina in lastnosti snovi, ki vanjo pritekajo z industrijskih, kmetijskih in urbanih območij. Izboljšanje lahko dosežemo le z zmanjšanjem onesnaževanja na neposrednem in širšem hidrografskem območju.

###### Kakovost površinskih voda za življenje sladkovodnih rib

Namen nove zakonodaje o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib je varovanje ali izboljšanje kakovosti tistih tekočih ali stoječih voda, ki omogočajo življenje rib, ali pa bi – če se bi onesnaženje zmanjšalo ali odpravilo – bile sposobne zagotoviti obstoj domorodnim vrstam in tistim, katerih prisotnost je zaželena. Za kakovost površinske vode za življenje sladkovodnih vrst rib se določa različne fizikalne in kemijske parametre ter njihove mejne in priporočene vrednosti, posebej za salmonidne in za ciprinidne vrste rib. Ta zakonodaja ne velja za naravne ali umetne ribnike, ki se uporabljajo za intenzivno vzrejo rib. Slovenske vode so večinoma že razvrščene v salmonidne in ciprinidne vode. Trenutno se na Zavodu za ribištvo RS končuje izdelava zemljevida vseh ribiških revirjev po posameznih upravljavcih in načinu upravljanja (športnoribolovni, gojitveni, rezervati in revirji brez aktivnega ribiškega upravljanja). Glede na rezultate saprobioloških analiz (slika 38) salmonidne vode sovpadajo s 1. in 2. razredom medtem, ko so ciprinidne v 3. in 4. razredu.

Tudi nova zakonodaja o kemijskem stanju voda določa dobro stanje le tam, kjer kakovost voda ne presega mejnih vrednosti različnih parametrov za salmonidne in ciprinidne vode. Ta velja tudi za kakovost brakičnih voda in obalno morje, saj ne smejo biti presežene mejne vrednosti ustreznih parametrov, ki so pogoj za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev. Na prekomerno obremenjenih in onesnaženih površinskih vodah se bodo izvajali programi zmanjšanja onesnaževanja in s tem ohranjala naravna raznovrstnost vodnih organizmov.

Za življenje ciprinidnih rib zakonodaja zahteva priporočeno vrednost za koncentracijo, npr. raztopljenega kisika v vodi, v celem letu najmanj 5 mg/l.

Slika 38: Biološka ocena stanja površinskih vodotokov v Sloveniji v letu 2000

Vir: ARSO

Močan vpliv na kakovost voda ima poleg različnih odpadkov in odpadnih voda tudi tehnološka odpadna voda namenjena hlajenju – hladilna voda. Ta je toplotno obremenjena. V Sloveniji se šteje, kot pomemben vir toplotnega obremenjevanja le hladilna voda iz jedrske elektrarne Krško (JEK). Zakonodaja s področja emisij snovi in toplote v površinske vode dopušča v točki premešanja, upoštevaje srednji nizki pretok, ogrevanje površinskih voda s hladilnimi vodami za največ 3 (C. Zato tudi razlika med temperaturo Save pred odvzemnim mestom za hladilno vodo JEK in temperaturo Save po premešanju s hladilno vodo ne sme v dnevnem povprečju preseči 3 (C, poleg tega pa temperatura po mešanju s hladilno vodo ne sme preseči 28 (C.

Vrednosti različnih kemijskih in fizikalnih parametrov se v naravi ali laboratoriju določajo posamezno, medtem ko se v naravi ti prepletajo in delujejo eden na drugega. Temperatura vode in vsebnost raztopljenega kisika sta v premosorazmerju in odvisna eden od drugega. Zato velja tudi za JEK, da po uporabi vode za hlajenje Sava po premešanju ne sme vsebovati manj kot 5 mg/l raztopljenega kisika. Na osnovi večletnih analiz okoljskih parametrov se lahko zaključi, da JEK deluje primerno, da ne presega predvidene vrednosti okoljskih parametrov in vode čezmerno ne obremenjuje.

##### Morje

Program spremljanja stanja obalnega morja obsega vzorčenja in meritve na postajah v jugovzhodnem in osrednjem delu Tržaškega zaliva (slika 39) in poteka v skladu z letnim programom monitoringa kakovosti morja in kontrole onesnaženja.

Slika 39: Prikaz vzorčevalnih postaj monitoringa kakovosti morja R Slovenije

Vir: NIB MBP

###### Splošni fizikalno-kemijski parametri

Za Tržaški zaliv so značilna velika temperaturna (od 7 do 27 °C) in slanostna nihanja. Najnižje so temperature v februarju, nato se do aprila temperatura dviga z izmenjavo toplejše južne vode. Aprila se začne segrevanje in razslojevanje vodnega stolpca vse do avgusta, ko se prične voda na površini ohlajati in v oktobru in novembru doseže izotermijo.

Analize večletnih (17 let) povprečij minimalne, srednje in maksimalne mesečne temperature na gladini kažejo, da ima temperatura značilen sinusni letni potek. Največja razlika med maksimalno in minimalno temperaturo se pojavi v maju in juniju, in sicer 8,5 °C. Klimatološko gledano je slovenski del Tržaškega zaliva po temperaturi horizontalno dokaj homogen. Povprečne minimalne mesečne temperature se gibljejo ok. 8,1 °C na gladini in ok. 7,5 °C na dnu, povprečne maksimalne mesečne vrednosti pa ok. 16,4 °C na gladini in ok. 15,8°C na dnu. Vrednosti za zunanje postaje so le nekoliko nižje od vrednosti za notranje postaje, kljub razlikam v globini (razlike do 10 m).

Večletna mesečna povprečja slanosti ima dva minimuma, ki sta različna po velikosti. Tako kot za temperaturo velja tudi za večletna povprečja mesečnih slanosti, da so slanosti zunanjih postaj podobne notranjim. Nihanja slanosti so najmočneje izražena v površinskem sloju (29,5–38 psu), medtem ko se pri dnu gibljejo od 36 do 38 psu. Višje slanosti nastopajo v zimskih mesecih (januar, februar) po vsem vodnem stolpcu, najnižje pa so v obdobju maj–julij ter septembra in oktobra v površinskem sloju.

###### Kemijski parametri

Dinamika hranilnih soli v morju je v veliki meri odvisna od zunanjih vnosov.

Slika 40: Koncentracije nitrata in fosfata v površinskem sloju ter kisika v pridnenem sloju v obdobju 1997–2000

Vir: NIB MBP

Koncentracije nitrata se gibljejo od 0,2 do 20 (mol/l in v površinskem sloju sovpadajo z nizkimi vrednostmi slanosti. Koncentracije nitrata so visoke pozimi (38 (mol/l na postaji v Koprskem zalivu), nizke poleti in ponovno narastejo pozno jeseni. Koncentracije amonija so višje v vodni plasti nad dnom, kot posledica regeneracijskih procesov pozno poleti in jeseni, ter sovpadajo z nizkimi koncentracijami kisika. Hranilne soli fosforja so v celotnem severnem Jadranu nizke (od 0,01 do 0,5 µmol/l) in občasno predstavljajo omejujoč element za rast fitoplanktonskih celic – primarnih proizvajalcev. Vrednosti so dokaj izenačene v površinskem sloju in pri dnu, dinamika pa različna tako med posameznimi meseci kot tudi med leti (slika 40).

Tržaški zaliv je polzaprt plitev zaliv, v katerem je zabeleženo sezonsko znižanje kisika (hipoksija) v pridnenem sloju globljem od 18–20 m. V obdobju 1997–2000 so bile najnižje vrednosti kisika v pridnenem sloju od avgusta do oktobra sredi Tržaškega zaliva, vendar koncentracije niso padle pod 2 ml/l. Pozno poleti, ko nastopi daljše obdobje lepega vremena, je vodna masa homogeno pregreta, le sloj morske vode nad dnom ostaja hladen. Zaradi nižjih temperatur je vodna plast specifično gostejša in se zato razlikuje od toplejših višje ležečih vodnih mas. Gostotna meja piknoklina med obema slojema preprečuje mešanje obeh vodnih mas, s tem pa je preprečena izmenjava kisika z vrhnjimi oksigeniranimi plastmi. Na pospešeno zniževanje koncentracij kisika ob dnu ali pa na izboljšanje razmer v veliki meri vplivajo fizikalni mehanizmi, predvsem stopnja razslojenosti (stratifikacija) vodnega stolpa in gibanje pridnenih vodnih mas. Premešanje vodnega stolpa kot posledica dolgotrajnejšega močnega vetra in izrazito tokovanje omogočita dotok s kisikom bolj zasičene vode v ogrožena območja, kar prepreči hujše posledice. Prostorsko omejene hipoksije se pojavljajo skoraj vsako leto, predvsem na postajah v osrednjem delu Tržaškega zaliva. Posledica pomanjkanja kisika je lahko obsežen pogin pritrjenih ali slabo gibljivih pridnenih (bentoških) organizmov.

###### Trendi temperature in koncentracije raztopljenega kisika za obdobje 1990–2001

Večletni potek povprečnih vrednosti temperature in koncentracije kisika je prikazan na slikah 41 za notranje in 42 za zunanje postaje.

Slika 41: Večletni potek srednjih letnih vrednosti temperature in koncentracije kisika ter njihovih letnih standardnih deviacij za skupino notranjih postaj. Zgoraj so prikazane vrednosti blizu gladine, spodaj blizu morskega dna (22–25 m globine)

Vir: NIB MBP

Na slikah je jasno razviden trend rasti srednjih letnih vrednosti koncentracij kisika pri dnu. Najnižja koncentracija kisika se iz leta v leto bistveno ne spreminja. Blago raste koncentracija kisika blizu gladine, vendar so tam fluktuacije bolj izrazite, trendi pa manj izraziti.

Slika 42: Večletni potek srednjih letnih vrednosti temperature in koncentracije kisika ter njihovih letnih standardnih deviacij za skupino zunanjih postaj

Vir: NIB MBP

##### Biološki parametri

###### Sestava in biomasa fitoplanktona

Vrednosti fitoplanktonske biomase, izražene kot klorofil, se gibljejo od 0,28 do 8,79 µg Chl a/l, najvišje so februarja ali marca. Po spomladanskem višku koncentracije padejo in ponovno narastejo maja in junija. V poletnih mesecih so koncentracije klorofila nizke, v novembru pa dosežejo tretji višek. Najvišje vrednosti (> 12 µg Chl a/l, jeseni 1998 in spomladi 1999) praviloma sovpadajo z nizko slanostjo in najvišjimi koncentracijami nitrata v površinskem sloju morja.

Južni del Tržaškega zaliva naseljuje mikroflagelatno-diatomejski tip fitoplanktonske združbe. Spomladanski in jesenski viški so povezani s porastom števila diatomej, aprila pa so najštevilnejši mikroflagelati.

###### Trofično stanje morja

Analiza povprečnih mesečnih vrednosti klorofila zadnjih desetih let kaže veliko nihanje med posameznimi leti, vendar koncentracija ne presega 2,5 (g Chl a/l, kar po klasifikaciji oecd vzhodni del Tržaškega zaliva uvršča med oligotrofna obalna območja. Primerjava srednjih letnih koncentracij za posamezne postaje kaže najvišje vrednosti na postaji v notranjosti Koprskega zaliva (postaja K) in sredi Tržaškega zaliva (postaja CZ), najnižje pa na referenčni postaji (postaja F), ki je pod vplivom oligotrofnih južno jadranskih vod.

Kakovostno stanje morja se v zadnjih letih ocenjuje s pomočjo numerične skale t. i. trofičnega indeksa (TRIX). Predlagani indeks poleg koncentracij raztopljenega dušika, fosforja in klorofila upošteva tudi zasičenost s kisikom, dodatno pa še prozornost morja. Numerična skala obsega vrednosti med 0 in 10 (Vollenwaider in sod. 1997). Izračunane vrednosti TRIX na postajah obalnega morja v obdobju 1997–2000 so večinoma razvrščene v razred med 4,5 in 6, kar je indikacija za zmerno evtrofne vode.

###### Izredni pojavi – pojav sluzi

Opise o sluzastih masah, ki so preplavile obalne vode, najdemo v kronikah severnojadranskih mest že v 18. in 19. stoletju. Nekateri opisujejo problem kot lokalen, drugi omenjajo široko razširjenost sluzastih mas v celotnem severnem Jadranu. V letih od 1927 do 2000 je lokalno pojavljanje sluzi zabeleženo 15-krat, sluzenje večje razširjenosti pa 11-krat.

Pojav sluzi na območju severnega Jadrana je praviloma omejen na pozno pomladansko in poletno obdobje. Leta 1997 je pojav trajal dlje (od začetka junija do začetka septembra) kot leta 2000 (začetek junija–sredina julija). Sluz se prične tvoriti v vodnem stolpu kot posledica izločanja snovi, ki deluje kot nekakšno lepilo in lebdeče organizme ter nežive delce povezuje v velike splete, podvodne zavese in oblake. Običajno so sluzasti spleti in oblaki najgostejši ob sloju gostotnega preskoka (med 10 in 20 m globine). Zaradi različnih presnovnih procesov v sluzi se gostota sluzastih mas čez dan spreminja: če postanejo lažje, priplavajo na površino, gostejše potonejo v globlje sloje morja, manjši del tudi na dno. Poletni maestral in plimovanje površinske mase sluzi potiskata proti obali, kjer se lahko zgostijo v nekaj centimetrov debele sloje. Pomembno vlogo pri celotnem procesu ima tudi tokovanje. Kopičenje sluzi povezujemo tudi z zmanjšano izmenjavo severnojadranskih vod s srednjim Jadranom v poletnem času, kar omogoča ohranjanje in kopičenje sluzastih mas v severnem Jadranu. Pojav sluzi ni istoveten s cvetenjem morja, kjer se zaradi velike gostote enoceličnih organizmov, ki v vodi lebdijo (planktona), morje obarva zeleno, rjavo, rdeče.

V začetnem obdobju, ko je sluz omejena na vodni stolpec, so posledice pojava odvisne predvsem od njegove prostorske razširjenosti. Prizadeti so predvsem lebdeči organizmi, ki so slabo gibljivi (zooplankton) in se sluzastim mrežam in oblakom ne morejo izogniti. Zlasti hude so lahko posledice za nekatere vrste rib, ki se razmnožujejo v toplem delu leta, saj v sluzastih masah jajčeca in mladi stadiji rib zelo težko preživijo. Ko se sluz posede na dno mehansko prekrije organizme, ki živijo na ali v dnu in onemogoči normalne fiziološke procese. Močno so prizadeti predvsem filtratorski organizmi (spužve in plaščarji), pa tudi nekateri drugi npr. ožigalkarji. Pod sedimentirano sluzjo pogosto pride do popolnega pomanjkanja kisika, kar dodatno ogroža pridnene živali, ki se iz vplivnega območja sluzi ne morejo umakniti.

###### Prisotnost toksičnih vrst fitoplanktona

Med škodljivimi mikroalgami, ki proizvajajo človeku nevarne strupe, se v Tržaškem zalivu pojavljata dve vrsti oklepnih bičkarjev, povzročitelji diarejične zastrupitve (DSP - zastrupitev) in povzročitelji življenjsko nevarnih paralitičnih zastrupitev (PSP - paralitična zastrupitev). Gostota škodljivih mikroalg je največja na področju gojišč užitne klapavice (Mytilus galloprovincialis) v Strunjanu in notranjosti Piranskega zaliva. Sezonska dinamika obeh rodov oklepnih bičkarjev niha v odvisnosti od nihanja temperature.

##### Parametri onesnaženja z nevarnimi snovmi

###### Vsebnost ogljikovodikov v sedimentu

Koncentracije ogljikovodikov v sedimentu kažejo na zmerno onesnaženost morskega sedimenta vzhodnega dela Tržaškega zaliva (slika 43). Najvišje vrednosti ogljikovodikov v obdobju 1997–2000 so bile izmerjene na postaji v ustju reke Rižane blizu glavnega pomola Luke Koper, na vhodu v Marino Portorož in sredi Koprskega zaliva. Sam izvor ogljikovodikov je težko natančno določiti, vsekakor pa njihova razporeditev kaže na vpliv pomorskega prometa, navtičnega turizma, manj pa tudi drugih antropogenih vnosov (vnos preko atmosfere, komunalne čistilne naprave, meteorne vode).

Slika 43: Vsebnost (g/g suhe teže) alifatskih (modra) in policikličnih aromatskih ogljikovodikov (rdeča) v zgornjem sloju sedimenta obalnega morja Slovenije v obdobju 1997–2000.

Vir: NIB MBP

###### Vsebnost ogljikovodikov in težkih kovin v organizmih

Kazalec biološkega odziva morskih organizmov na onesnaženje okolja s težkimi kovinami je lahko povečana vsebnost metalotioneinov v tkivu školjk. Količina metalotioneinov v tkivih klapavic (Mytilus galloprovincialis) se giblje od 50 do 230 g MT/g (tabela 4). Najvišje vsebnosti so bile izmerjene v vzorcih merilnega mesta pred Marino Koper, nižje pa v gojenih klapavicah v Strunjanskem in Piranskem zalivu.

Vrednosti kadmija, živega srebra in ogljikovodikov v tkivu klapavic (Mytilus galloprovincialis) se določajo enkrat letno na dveh izbranih lokacijah: na postaji pred Marino Koper in v Strunjanskem zalivu. Vrednosti kadmija, živega srebra in alifatskih ogljikovodikov so višje na postaji pred Marino Koper v primerjavi z rezultati školjk v Strunjanu, medtem ko so koncentracije aromatskih ogljikovodikov primerljive na obeh vzorčevalnih mestih.

Tabela 4: Vsebnost kadmija (Cd), živega srebra (Hg) in ogljikovodikov v tkivu klapavic (Mytilus galloprovincialis)

| postaja | leto | Hg* [mg/kg] | Cd* [mg/kg] | aromatski ogljikovodiki [ng/kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marina Koper | 1999 | 0,12 ± 0,004 | 1,27 ± 0,02 |  |
|  | 2000 | 0,24 ± 0,029 | 1,05 ± 0,05 | 666 ± 55 |
| Strunjan | 1999 | 0,11 ± 0,01 | 1,11 ± 0,02 |  |
|  | 2000 | 0,12 ± 0,01 | 1,12 ± 0,09 | 617 ± 103 |

Vir: NIB MBP

#### 2.1.3.2 Podzemne vode

##### Podzemne vode

Državni monitoring kakovosti podzemne vode se kontinuirano izvaja od leta 1987. Kakovost podzemne vode spremljamo na stalnih merilnih mestih v skladu z letnim programom monitoringa podzemnih voda.

Za vrednotenje kakovosti podzemne vode v obdobju 1997–2000 so podana letna povprečja posameznih kakovostnih parametrov za posamezne podzemne vode z medzrnsko poroznostjo. Trendi za obdobje od leta 1987 do leta 2000 so za vse aluvialne vodonosnike prikazani na osnovi povprečnih vrednosti za triletna obdobja 1989–91, 1992–94, 1995–97, 1998–2000.

V Sloveniji je bilo v obdobju 1997–2000 najbolj kritično onesnaženje podzemne vode s pesticidi, predvsem atrazinom in njegovim metabolitom desetil-atrazinom, ter z nitrati. Onesnaženje je največje v severovzhodnem delu Slovenije. Onesnaženje z lahkohlapnimi halogeniranimi alifatskimi ogljikovodiki (LHCH) in kovinami je bilo lokalno.

Najvišja dopustna vsebnost nitratov je glede na veljavno zakonodajo 25 NO3/l. V obdobju 1997–2000 so bili z nitrati najbolj onesnaženi vodonosniki na Prekmurskem in Dravskem polju, v Spodnji Savinjski dolini in v dolini Bolske, kjer so povprečne letne vsebnosti nitratov v podzemni vodi presegle dopustne vrednosti 25 mg NO3/l. Na posameznih merilnih mestih so se vsebnosti nitratov od leta 1990 do 2000 stalno zviševale (Sorško, Dravsko polje). Vsebnosti nitratov so se z dopustnih dvignile do močno povišanih (Žabnica na Sorškem polju 84 mg NO3/l).

Slika 44: Povprečne letne vsebnosti nitratov za posamezna polja v obdobju 1997–2000 in trendi spreminjanja vsebnosti nitratov po triletnih obdobjih za posamezna območja podzemnih voda

Dolgoletne meritve vsebnosti nitrata v podzemnih vodah v splošnem kažejo trend upadanja, kljub temu so povprečne vsebnosti nitratov za triletno obdobje 1998–2000 še vedno višje od dopustnih mejnih vrednosti 25 mg NO3/l na Prekmurskem, Murskem, Apaškem, Dravskem, Ptujskem, Sorškem ter Krškem polju, v Spodnji Savinjski dolini, dolini Bolske, Kamniške Bistrice in Soški dolini.

Onesnaženje s pesticidi je posledica prekomerne in nepravilne rabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS) za uničevanje plevelov, škodljivcev ali plesni na obdelovalnih površinah, parkih, igriščih, cestah, železnicah.

Najvišja dopustna vsebnost za atrazin in njegov metabolit desetilatrazin je 0,1 µg/l, za druge pesticide in njihove metabolite pa 0,06 µg/l, za vsoto vseh pesticidov 0,5 µg/l. S pesticidi so najbolj onesnažene podzemne vode Apaškega, Prekmurskega, Dravskega, Ptujskega polja in doline Bolske, kjer je večina poprečnih vsebnosti vsote pesticidov v obdobju 1997–2000 višja od dopustne 0,5 µg/l. Med pesticidi sta v podzemni vodi najpogostejša in v najvišjih koncentracijah prisotna atrazin in njegov metabolit desetilatrazin. Zaradi prepovedi uporabe atrazina se ta nadomešča z drugimi, predvsem metolaklorom, ki na posameznih mestih dopustne vrednosti presega do 20-krat (Podreča na Sorškem polju, Sobetinci na Ptujskem polju).

Slika 45: Povprečne letne vrednosti za vsoto pesticidov v letih 1997–2000 in trendi spreminjanja vsebnosti pesticidov po triletnih obdobjih za posamezna območja podzemnih voda

Na osnovi triletnih povprečij vsebnosti pesticidov v podzemnih vodah ugotavljamo postopno zniževanje, vendar je na Prekmurskem, Dravskem in Ptujskem polju povprečna vrednost vsote pesticidov za triletno obdobje 1998–2000 še vedno višje od dopustne 0,5 µg/l.

Po programu letnega monitoringa se v podzemni vodi spremlja še vsebnost lahkohlapnih halogeniranih alifatskih ogljikovodikov (LHCH), AOX (organsko vezani halogeni, sposobni adsorpcije) in kovin bakra, cinka, kadmija, kroma (šestvalentni in celotni), niklja, svinca in živega srebra. Onesnaženost podtalnice z LHCH in težkimi kovinami je lokalnega značaja. Onesnaženje podzemne vode z LHCH je ugotovljeno na Prekmurskem (Rakičan) in Dravskem polju (Rače in Tezno), v dolini Kamniške Bistrice (Homec in Mengeš) ter v Spodnji Savinjski (Levec) in Vipavsko-Soški dolini (Šempeter in Miren). Med kovinami je bilo ugotovljeno največ cinka. Dopustne vsebnosti so bile presežene v Spodnji Savinjski dolini (Šempeter), Prekmurskem (Rankovci) in Krškem polju (Boršt). Vsebnosti kadmija je bila večja od dopustne na Apaškem polju, v dolini Bolske in na Sorškem polju (Drulovka). Najvišje koncentracije kroma so bile v zadnjih letih v Teznem na Dravskem polju, še dopustne pa v Mengšu (dolina Kamniške Bistrice) in v Hrastju (Ljubljansko polje). Vsebnosti bakra, svinca in živega srebra le občasno in lokalno presežejo dopustne vrednosti.

##### Izviri

V Sloveniji se od približno 250 pomembnejših izvirov enkrat letno analizira do 15 izvirov v skladu z letnim programom monitoringa v okviru monitoringa kakovosti površinskih vodotokov. V obdobju od 1997 do 1999 je bilo poleg šestih kraških izvirov, najpomembnejših virov pitne vode (Malenščica, Podroteja, Hubelj, Vipava, Mrzlek in Rižana) analiziranih še 15 drugih izvirov.

Pri ocenjevanju kakovosti izvirov se kot najpogostejši problem izkazuje previsoko število bakterij. V letih 1997, 1998 in 1999 pri več kot polovici preiskanih izvirov kakovost ni ustrezala normativom. V večini izvirov je bilo vsako leto preseženo dovoljeno število bakterij, v posameznih izvirih pa tudi preveč fosforja, pesticidov ali visoka vsebnost niklja, živega srebra, bakra, kroma ali svinca v sedimentu. Ponekod je bila ugotovljena tudi nizka vsebnost kisika v vodi, v sedimentu pa PCB.

Na sliki 46 je za obdobje 1997–2000 prikazana vsebnost bakra, cinka, kroma, niklja in svinca ter kadmija in živega srebra v sedimentu petih kraških izvirov, ki so pomemben vir pitne vode za večje število prebivalcev. Prikazana so letna povprečja skupnih rezultatov monitoringa izvirov in površinskih vodotokov (za merilna mesta, ki sovpadajo z izviri).

Baker je bil občasno povišan v sedimentu Malenščice in Vipave, krom pa v sedimentu Hublja, Rižane in Vipave. Nikelj je bil leta 1997 visok v vseh kraških izvirih, leta 1998 so bile vsebnosti težkih kovin v sedimentu kraških izvirov nizke, leta 1999 nekoliko povišane v Hublju in Rižani, leta 2000 pa tudi v Vipavi. Vsebnosti svinca v sedimentu so bile v opazovanem obdobju v vseh kraških izvirih v sprejemljivih mejah. Kadmij je bil stalno visok v sedimentu Hublja, leta 1997 tudi v sedimentu Malenščice. Živo srebro je bilo povišano v sedimentih vseh izvirov, razen Rižane.

Podzemne vode kraških izvirov so najbolj onesnažene z bakterijami (koliformne, koliformne fekalnega izvora, mezofilne aerobne, fekalni streptokoki). Od 37 preiskanih vzorcev izvirov v obdobju 1997 do 1999 je bilo le 22 % vzorcev mikrobiološko ustreznih glede na zahteve o zdravstveni ustreznosti pitne vode. V sedimentu kraških izvirov so bile ugotovljene visoke vsebnosti težkih kovin. Sediment v Hublju je vseboval precej kroma, niklja, kadmija in živega srebra. Največ živega srebra je bilo leta 1997 v Podroteji, v Vipavi in Rižani so bile ugotovljene visoke vsebnosti kroma in niklja. Visoke vsebnosti vseh analiziranih kovin so bile leta 1999 ugotovljene tudi v sedimentu izvira Bužini, istega leta pa so bile v izviru Iščice in Bistrice močno presežene koncentracije atrazina in desetilatrazina.

Slika 46: Vsebnosti bakra, cinka, kroma, niklja in svinca ter kadmija in živega srebra v sedimentu kraških izvirov v letih 1997–2000

Vir: ARSO

###### Kemijsko stanje podzemnih voda

Na podlagi novih predpisov o kakovosti podzemne vode je bil narejen pregled stanja podzemne vode aluvialnih vodonosnikov za najbolj kritična parametra s seznama parametrov kemijskega stanja, atrazin in nitrat. Na podlagi meritev iz leta 2000 je bila določena ustreznost kakovosti podzemne vode po obeh parametrih, rezultati za posamezno merilno mesto pa so prikazani na slikah 47 in 48.

Slika 47: Ustreznost podzemne vode glede na vsebnost nitrata na posameznih zajemnih mestih v letu 2000

Vir: ARSO

Slika 48: Ustreznost podzemne vode glede na vsebnost atrazina na posameznih zajemnih mestih v letu 2000

Vir: ARSO

Viri:

ARSO – Agencija RS za okolje: Poročila zavezancev za izvajanje obratovalnega monitoringa emisij v vode (za leta 1998, 1999, 2000).

EEA – Evropska agencija za okolje.

Erico Velenje, Inštitut za ekološke raziskave: Raziskava virov živega srebra v Republiki Sloveniji in študija možnosti za zmanjšanje emisij živega srebra, april 2002.

Kmetijska suša, Agencija RS za okolje (I. Matajc, Andreja Sušnik, Mojca Dolinar).

Nacionalni inštitut za biologijo, morska biološka postaja Piran (NIB MBP): Poročilo o stanju okolja 1997–2000 za morje, 2002.

Poročilo o stanju okolja 1997–2000 – MORJE, Nacionalni inštitut za biologijo, morska biološka postaja Piran (V. Turk, B. Čermelj, B. Petelin, A. Malej, V. Malačič).

Poročilo o stanju okolja, Naravne karakteristike celinskih površinskih voda, Agencija RS za okolje (Damjan Rogelj, univ.dipl.inž.gr. (tekst), mag. Marjan Bat, univ. dipl.geogr. (slike), Bogdan Lalić, univ.dipl.inž.gr. (podatki in tabele), Peter Frantar, univ. dipl.geogr. (slike in grafi))

Poročilo o stanju okolja, Naravne karakteristike podzemnih voda, Agencija RS za okolje (J. Uhan).

Sanitarna kvaliteta morja na kopališčih ob slovenski obali v letih 1974–2001, Inštitut za varovanje zdravja Koper (J. Župan).

# Footnotes

Vir onesnaževanja ima lahko več izpustov in sodi k drugi uredbi, zato je isti vir lahko večkrat upoštevan.