dr. Aleš Bizjak

Petra Repnik

Inštitut za vode Republike Slovenije

Območje porečja reke Mure

Ljubljana 2006

1. PREGLED VODOTOKOV IN VODNIH TELES POVRŠINSKIH VODA

Preglednica 1: Vodotoki porečja reke Mure s prispevno površino nad 100 km2

| vodotok | prispevna površina (km2) | dolžina (km1) | izliv | pretok (1960-1990)(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kobiljanski potok |  |  | Ledava-Mura |  |
| Kučnica |  |  | Mura |  |
| Ledava | 856.7 | 68.2 | Mura | 1.37 |
| Mura | 10391.4 | 92.7 | Mura | 161 |
| Ščavnica | 272.5 | 58.4 | Mura | 2.44 |
| Velika Krka | 105.1 |  | Mura |  |

Preglednica 2: Vodotoki porečja reke Mure s prispevno površino od 10 do 100 km2

| vodotok | prispevna površina (km2) | dolžina (km1) | izliv |
| --- | --- | --- | --- |
| Adrijanski potok | 28.3 |  | Velika Krka-Mura |
| Badonski potok |  |  | Ledava-Mura |
| Bezjak |  |  | Badonski p.-Ledava-Mura |
| Beznovski potok |  |  | Ledava-Mura |
| Brezovski potok |  |  | Ledava-Mura |
| Bukovica | 12.2 |  | Turja-Ščavnica-Mura |
| Črnec |  |  | Ledava-Mura |
| Črni potok |  |  | Črnec-Ledava-Mura |
| Dolenski potok | 18.8 |  | Velika Krka-Mura |
| Lipnica (Ledava) | 52.5 |  | Ledava-Mura |
| Lukej |  |  | Ledava-Mura |
| Mala Krka | 35.1 |  | Velika Krka-Mura |
| Martjanski potok |  |  | Ledava-Mura |
| Mlinski potok | 23.8 |  | Mura |
| Peskovski potok | 21.4 |  | Velika Krka-Mura |
| Puconski potok |  |  | Ledava-Mura |
| Radovski potok |  |  | Badonski p.-Ledava-Mura |
| Ratkovski potok |  |  | Kobiljanski p.-Ledava-Mura |

Preglednica 3: VTPV porečja reke Mure in ocene HM tveganja

| vodotok | ime VTPV | šifra VTPV | prispevna površina VTPV | dolžina VTPV | ocena HM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kobiljanski potok | VT Kobiljanski potok povirje - državna meja | SI4426VT1 |  | 10.99 | 2 |
|  | VT Kobiljanski potok državna meja - Ledava | SI4426VT2 |  | 5.79 | 3 |
| Kučnica | VT Kučnica | SI432VT |  | 20.23 | 3 |
| Ledava | VT Ledava državna meja – zadrževalnik Ledavsko jezero | SI442VT11 | 856.7 | 10.33 | 2 |
|  | kMPVT zadrževalnik Ledavsko jezero | SI442VT12 |  |  | 4 |
|  | VT Ledava zadrževalnik Ledavsko jezero – sotočje z Veliko Krko | SI442VT91 |  | 50.19 | 3 |
|  | VT Ledava mejni odsek | SI442VT92 |  | 8.58 | 3 |
| Mura | VT Mura Ceršak – Petanjci | SI43VT10 | 10391.4 | 34.11 | 2 |
|  | VT Kučnica Mura Petanjci – Gibina | SI43VT30 |  | 26.47 | 2 |
|  | VT Mura Gibina - Podturen | SI43VT50 |  | 31.25 | 1 |
| Ščavnica | VT Ščavnica povirje – zadrževalnik Gajševsko jezero | SI434VT51 | 272.5 | 41.38 | 3 |
|  | kMPVT zadrževalnik Gajševsko jezero | SI434VT52 |  |  | 4 |
|  | VT Ščavnica zadržavelnik Gajševsko jezero - Gibina | SI434VT9 |  | 15.62 | 3 |
| Velika Krka | VT Velika Krka povirje – državna meja | SI441VT | 105.1 | 15.32 | 2 |

2. GRAFIČNI PRIKAZI

Grafi 1-3: Prikazi deležev VTPV s HM tveganjem

Grafi 4-7: Prikazi deležev VTPV s HM tveganjem

Grafi 8-19: Prikaiz površin in deležev CLC kategorij

3. VTPV S HM TVEGANJEM

Preglednica 4: Seznam VTPV porečja reke Mure s HM tveganjem

| šifra | ime vodnega telesa | HM |
| --- | --- | --- |
| SI432VT | VT Kučnica | 3 |
| SI434VT51 | VT Ščavnica povirje – zadrževalnik Gajševsko jezero | 3 |
| SI434VT9 | VT Ščavnica zadrževalnik Gajševsko jezero – Gibina | 3 |
| SI4426VT2 | VT Kobiljanski potok državna meja – Ledava | 3 |
| SI442VT91 | VT Ledava zadrževalnik Ledavsko jezero – sotočje z Veliko Krko | 3 |
| SI442VT92 | VT Ledava mejni odsek | 3 |

Datum:

Vodno območje: VO Donave

Povodje ali porečje: porečje Mure

Ime VTPV: VT Kučnica

Šifra VTPV: SI432VT

Dolžina VTPV: 20,23 km

| raba |  |
| --- | --- |
| deležnik |  |
| gonilna sila |  |
| obremenitev |  |
| stanje |  |
| tlorisni potek |  |
| vzdolžni profil |  |
| prečni profil |  |
| rečno dno |  |
| brežine |  |
| priobalna zemljišča |  |
| vpliv |  |
| odgovor |  |
| potencialni ukrepi |  |

Datum:

Vodno območje: VO Donave

Povodje ali porečje: porečje Mure

Ime VTPV: VT Ščavnica povirje – zadrževalnik Gajševsko jezero

Šifra VTPV: SI434VT51

Dolžina VTPV: 41,38 km

| raba |  |
| --- | --- |
| deležnik |  |
| gonilna sila |  |
| obremenitev |  |
| stanje |  |
| tlorisni potek |  |
| vzdolžni profil |  |
| prečni profil |  |
| rečno dno |  |
| brežine |  |
| priobalna zemljišča |  |
| vpliv |  |
| odgovor |  |
| potencialni ukrepi |  |

Datum:

Vodno območje: VO Donave

Povodje ali porečje: porečje Mure

Ime VTPV: VT Ščavnica zadrževalnik Gajševsko jezero – Gibina

Šifra VTPV: SI434VT9

Dolžina VTPV: 15,62 km

| raba |  |
| --- | --- |
| deležnik |  |
| gonilna sila |  |
| obremenitev |  |
| stanje |  |
| tlorisni potek |  |
| vzdolžni profil |  |
| prečni profil |  |
| rečno dno |  |
| brežine |  |
| priobalna zemljišča |  |
| vpliv |  |
| odgovor |  |
| potencialni ukrepi |  |

Datum:

Vodno območje: VO Donave

Povodje ali porečje: porečje Mure

Ime VTPV: VT Kobiljanski potok državna meja – Ledava

Šifra VTPV: SI4426VT2

Dolžina VTPV: 5,79 km

| raba |  |
| --- | --- |
| deležnik |  |
| gonilna sila |  |
| obremenitev |  |
| stanje |  |
| tlorisni potek |  |
| vzdolžni profil |  |
| prečni profil |  |
| rečno dno |  |
| brežine |  |
| priobalna zemljišča |  |
| vpliv |  |
| odgovor |  |
| potencialni ukrepi |  |

Datum:

Vodno območje: VO Donave

Povodje ali porečje: porečje Mure

Ime VTPV: VT Ledava zadrževalnik Ledavsko jezero – sotočje z Veliko Krko

Šifra VTPV: SI442VT91

Dolžina VTPV: 50,19 km

| raba |  |
| --- | --- |
| deležnik |  |
| gonilna sila |  |
| obremenitev |  |
| stanje |  |
| tlorisni potek |  |
| vzdolžni profil |  |
| prečni profil |  |
| rečno dno |  |
| brežine |  |
| priobalna zemljišča |  |
| vpliv |  |
| odgovor |  |
| potencialni ukrepi |  |

Datum:

Vodno območje: VO Donave

Povodje ali porečje: porečje Mure

Ime VTPV: VT Ledava mejni odsek

Šifra VTPV: SI442VT92

Dolžina VTPV: 8,58 km

| raba |  |
| --- | --- |
| deležnik |  |
| gonilna sila |  |
| obremenitev |  |
| stanje |  |
| tlorisni potek |  |
| vzdolžni profil |  |
| prečni profil |  |
| rečno dno |  |
| brežine |  |
| priobalna zemljišča |  |
| vpliv |  |
| odgovor |  |
| potencialni ukrepi |  |

4. UVT in kMPVT

Preglednica 5: Seznam kMPVT porečja reke Mure

| šifra | ime vodnega telesa | HM |
| --- | --- | --- |
| SI434VT52 | kMPVT zadrževalnik Gajševsko jezero | 4 |
| SI442VT12 | kMPVT zadrževalnik Ledavsko jezero | 4 |

Datum:

Vodno območje: VO Donave

Povodje ali porečje: porečje Mure

Ime VTPV: kMPVT zadrževalnik Gajševsko jezero

Šifra VTPV: SI434VT52

Dolžina / površina VTPV:

| raba |  |
| --- | --- |
| deležnik |  |
| gonilna sila |  |
| obremenitev |  |
| stanje |  |
| tlorisni potek |  |
| vzdolžni profil |  |
| prečni profil |  |
| rečno dno |  |
| brežine |  |
| priobalna zemljišča |  |
| vpliv |  |
| odgovor |  |
| potencialni ukrepi |  |

Datum:

Vodno območje: VO Donave

Povodje ali porečje: porečje Mure

Ime VTPV: kMPVT zadrževalnik Ledavsko jezero

Šifra VTPV: SI442VT12

Dolžina / površina VTPV:

| raba |  |
| --- | --- |
| deležnik |  |
| gonilna sila |  |
| obremenitev |  |
| stanje |  |
| tlorisni potek |  |
| vzdolžni profil |  |
| prečni profil |  |
| rečno dno |  |
| brežine |  |
| priobalna zemljišča |  |
| vpliv |  |
| odgovor |  |
| potencialni ukrepi |  |

# 5. METODA VREDNOTENJA VODOTOKOV

Preglednica 6: Opisi hidromorfoloških kakovostnih razredov

| HM kakovostni razred | opis stanja vodotoka |
| --- | --- |
| 1. razred | naraven vodotok |
| 1.–2. razred | malo spremenjen vodotok |
| 2. razred | zmerno spremenjen vodotok |
| 2.–3. razred | vidno spremenjen vodotok |
| 3. razred | močno spremenjen vodotok |
| 3.–4. razred | zelo močno spremenjen vodotok |
| 4. razred | popolnoma spremenjen vodotok |

Vir: VGI, 2002

Preglednica 7: Pregled značilnosti vodotokov

| značilnost | pojav | kratica |
| --- | --- | --- |
| tip vodotoka | hudourniški-gorski svet | HG |
|  | hudourniški-predgorje | HP |
|  | nižinski (dolinski) | Ni |
|  | ravninski | Ra |
|  | kraški | Kr |
|  | izvirno območje | IO |
| naravni elementi | prodišča | Prod |
|  | tolmuni | Tol |
|  | brzice | Brz |
|  | skoki | Skok |
|  | vršaj | Vrš |
|  | močvirje | Moč |
|  | soteska | Sot |
|  | slap | Slap |
| prostor ob vodotoku | gozd | G |
|  | travnik | Tr |
|  | poljedelske površine | PP |
|  | prometnice | Pr |
|  | poselitev | Urb |
|  | industrija | Ind |
|  | rekreacija, šport | RS |

Vir: VGI, 2002

## 1. Razred: Naravni vodotoki

V 1. razred so uvrščeni antropogeno nespremenjeni vodotoki. Na obravnavanih odsekih ali gorvodno od obravnavanih odsekov do povirja ni zaznati človekovih posegov, ki bi vplivali na hidromorfološke lastnosti vodotoka (npr. pretok, sproščanje ali zadrževanje plavin, spremembe geometrije struge itd.) ali na pogoje za razvoj rastlinskih in živalskih vrst v območju struge in obrežja. V povirjih so to odseki naravno stabilnih hudourniških strug. V naravnem stanju ohranjajmo tiste vodotoke, ki so naravno stabilni, oziroma s premišljenim gospodarjenjem z naravnimi dobrinami ne rušimo naravnega ravnotežja v vplivnem območju vodotoka. Na nižinskih vodotokih so to odseki, kjer je celotni gorvodni del ohranjen v naravni obliki. Za tovrstne vodotoke je značilna raznolikost struge, pestrost vodnega toka, naravna obrežna vegetacija in pogoji za obstoj značilnih živalskih vrst. Med takšne odseke so uvrščeni tudi naravno stabilni odseki in naravna prodišča (VGI, 1994; VGI, 2002).

V ta razred so uvrščeni vodotoki oziroma njihovi odseki, če so:

- popolnoma naravni, kar pomeni, da sta njihov izgled in delovanje nemotena:

- ni človekovih neposrednih fizičnih posegov,

- ni posrednih vplivov poseganja, ki bi vplivali na morfološke spremembe (zaradi gorvodnega spreminjanja pretoka vode, vpliva na sproščanje ali zadrževanje plavin, spremembe geometrije itd.) in na življenjske razmere rastlinskih in živalskih vrst na območju struge in obrežja.

## 1-2. razred: Malo spremenjeni vodotoki

V 1.–2. razred so uvrščeni vodotoki, ki so na obravnavanem odseku sicer antropogeno nespremenjeni, vendar so na gorvodnem odseku ali v povirjih zaznani posegi, ki vplivajo tako na hidromorfologijo kot na spremenjene razmere oziroma spreminjanje biotopa na obravnavanem odseku. Iz hidromorfološkega vidika so to na primer zadrževanje plavin na gorvodnih odsekih, spremembe naravnega odtočnega režima in podobni posegi. V ta razred je uvrščena večina slovenskih naravnih rek. V primerjavi s 1. razredom so razlike ohranjenosti rečne hidromorfologije minimalne (VGI, 1994; VGI, 2002).

V tem razredu so vodotoki oziroma odseki, katerih podoba in delovanje na obravnavanem odseku nista bistveno motena, vendar se od 1. razreda razlikujejo po tem, da so posegi v prostoru zaznani oziroma da vplivajo na kakovost kot posledica poseganja na gorvodnih odsekih:

- manjši posegi (npr. prepusti pod potmi ali gozdnimi cestami) nimajo neposrednega vpliva na delovanje vodotoka oziroma je ta izrazito lokalnega pomena,

- posredni vplivi na obravnavan odsek se odražajo v:

- neznatnih vidnih krajinskih motnjah (npr. kadar cesta poteka vzporedno z vodotokom, vendar nanj vpliva le na krajših - nekaj metrov dolgih odsekih, ko se cesta približa vodotoku in je zaradi tega odstranjeno le kako drevo ali posut grušč s ceste),

- na obravnavanem, morfološko sicer povsem ohranjenem odseku, so upoštevani vplivi v povirju oziroma na gorvodnih odsekih (odvzem vode oziroma druge spremembe odtočnega režima, zadrževanje plavin, regulacije), ki vplivajo na manjše spremembe naravne rečne dinamike, kar se lahko odraža tudi v zmerno spremenjenih življenjskih razmerah ekosistema,

- razredčena obrežna vegetacija (odstranjena oziroma posekana so posamezna drevesa),

- ob vodotoku se razteza le ozek pas naravno ohranjene obrežne vegetacije (indikator so stara - debela drevesa), v zaledju pa so ekstenzivne travniške ali njivske površine,

- odseki vodotokov v območjih derivacije, ki so morfološko povsem naravno ohranjeni in izgubo vode zelo hitro nadoknadijo pritoki na obravnavanem odseku.

## 2. razred: Zmerno spremenjeni vodotoki

Sonaravno urejeni vodotoki in odseki vodotokov, na katerih je viden antropogeni vpliv oziroma so glede na naravno stanje opazne spremembe hidromorfologije, so uvrščeni v 2. razred. Na takšnih odsekih so se ustvarile nove stabilne rečne struge in pogoji za razvoj sekundarnega biotopa. Vodotoki so urejani le s prečnimi objekti za usmerjanje vodnih tokov in stabilizacijo nivelete. V ta razred so uvrščene tudi vse hudourniške struge, ki so stopnjevane z zaplavno-stabilizacijskimi objekti (VGI, 1994; VGI, 2002).

Razred obsega vodotoke oziroma njihove odseke, ki so še polnaravni in že vplivajo na spreminjanje erozijskih procesov in transportnega režima sedimenta, vpliv na ekosisteme je že občuten, ni pa uničujočih vplivov na življenjske razmere v ekosistemu:

- antropološki vpliv na odseku je očitnejši, izgled in delovanje vodotokov pa sta še vedno razmeroma naravno ohranjena, na takšnih odsekih nastanejo nove stabilne rečne struge in življenjski pogoji se zmerno spremenijo;

- tehnični posegi so predvsem:

- poglobitve struge,

- manjše korekcije trase,

- lokalni usmerjevalni objekti,

- posamezne točkovne ureditve,

- posamezni prečni objekti, s katerimi se neznatno usmerjajo vodni tokovi (poravnava konkav) in stabilizirajo nivelete (posamezni nizki pragovi npr. prečno na strugo položeni hlodi),

- s posameznimi zaplavno-stabilizacijskimi objekti stopnjevane hudourniške struge (nizki pragovi),

- močno razredčena oziroma odstranjena obrežna vegetacija ob sicer morfološko naravno ohranjeni strugi (odstranjevanje visokodebelne vegetacije spremeni koreninski sistem, ki zadržuje tla brežin, močno se spremenijo tudi kemijske in biološke značilnosti vodotoka, kar vpliva na življenjsko združbo, npr. pospešeno rast alg idr.),

- območja derivacije na sicer morfološko ohranjenih odsekih vodotokov, če ni zadostnega dotoka vode iz pritokov neposredno pod zajetjem (vodotoki z naravnim morfološkim izgledom a zaznanim bistvenim zmanjšanjem količine vode v strugi) in

- območja suhih zadrževalnikov brez stalne ojezeritve (sprememba vodnega režima, moteni ali prekinjeni migracijski tokovi).

## 2-3. razred: Vidno spremenjeni vodotoki

V 2.–3. razred so uvrščeni odseki rek, ki so bili v preteklosti urejevani v obliki klasičnih regulacij ali starih regulacij s pretežno vzdolžnimi zavarovanji. S časom so se regulacijski ukrepi zarastli ter se ustvarili pogoji za sekundarne biotope, ki pa so manj pestri od naravnih. Videz takšnih odsekov je sicer dokaj naraven, vendar je profil struge monoton, brez pretiranih sprememb vodnatosti, globalna linija pa enakomerna in enolika. Manj stabilni odseki so izpostavljeni spreminjanju profila (npr. erozija ali zaplavljanje), vendar je to posledica neskladja med elementi, ki oblikujejo vodni prostor (velikost, čas in razporeditev pretokov in prodonosnosti) in geometrijo pretočnega prereza. Z razvojem hidromorfoloških procesov preidejo v to kategorijo vse klasične trapezne regulacije, le da glede na prvotna tehnična izhodišča s tem izgubljajo osnovne hidravlične in dinamične zahteve. Pretočni prerezi postanejo poddimenzionirani. Z ukrepi rehabilitacije je možno takšne odseke uvrstiti v 2. kakovostni razred, z dodatnimi tehničnimi ureditvami pa v 3. kakovostni razred (VGI, 1994; VGI, 2002).

Razred je meja med naravno in sonaravnimi vodotoki (razredi od 1. do 2. razred) ter močno ali povsem spremenjenimi vodotoki (razredi od 3. do 4. razreda). Zajema vodotoke oziroma njihove odseke, ki so:

- v preteklosti urejevani (regulirani odseki) v obliki klasičnih regulacij s pretežno vzdolžnimi zavarovanji, ki so se že zarasle ali pa se zaraščajo:

- profil vodotoka je monoton, brez pretiranih sprememb globine, širine in vodnatosti,

- globalna linija trase pa je enakomerna in enolična,

- razmere omogočajo nastanek sekundarnih biotopov,

- manj stabilni odseki, podvrženi spreminjanju profila (erozija, zaplavljanje), kar je posledica neskladja med elementi, ki oblikujejo vodni prostor (velikost, čas in razporeditev pretokov in prodonosnosti) in geometrijo pretočnega prereza,

- odseki vodotokov v območjih derivacije, ki so morfološko povsem naravno ohranjeni in izgubo vode zelo hitro nadoknadijo pritoki na obravnavanem odseku.

- odseki, kjer je gostota različnih posegov večja in se menjavajo na kratke razdalje (npr. seštevek krajših različno degradiranih odsekov kot so enostranske, dvostranske, talne utrditve, deloma odstranjene obrežne vegetacije, smetišča, izpusti odplak),

- območja manjših akumulacij (ribniki in močvare) brez dodatnih posegov v prostor.

Odseki tega razreda sčasoma ne morejo preiti v boljši 2. razred, razen v primeru renaturacije. Pri 2-3. razredu je treba opozoriti na pomembno razliko med staro zaraščeno oziroma zaraščajočo regulacijo (prav ponovno zaraščanje izboljša kakovost reguliranih odsekov, ki sicer sodijo v 3. razred) in enostransko utrditvijo struge. Prva je namreč povsem spremenila razmere v ekosistemu (med samo regulacijo in po njej), medtem ko druga omogoča naravne habitate in zatočišča za vodni živelj ob brežini, v katero ni bilo posegano (med gradnjo in po njej).

## 3. razred: Močno spremenjeni vodotoki

Klasično regulirani vodotoki z enakomernim in simetričnim profilom, monotono strukturo dna in enakomerno globino so uvrščeni v 3. razred. To so običajno klasične trapezne regulacijske oblike z vzdolžnimi zavarovanji ob nožici in zatravljenimi brežinami, pri katerih se upoštevajo predvsem tehnični pogoji. Z ukrepi rehabilitacije jih je možno prerazporediti v višje kakovostne razrede (npr. 2. - 3. ali 2. razred) (VGI, 1994; VGI, 2002).

V ta razred so razvrščeni vodotoki oziroma njihovi odseki, ki so:

- klasično regulirani z:

- enakomernim simetričnim profilom,

- monotono strukturo dna in enakomerno globino ter širino,

- praviloma klasičnimi trapeznimi regulacijskimi oblikami z vzdolžnimi zavarovanji ob nožici in zatravljenimi brežinami, pri katerih se upošteva predvsem tehnične pogoje (čim večja prevodnost in trajna stabilnost struge),

- vsa območja večjih in velikih akumulacij brez večjih obrežnih utrditev,

- precej degradirani odseki vodotokov kot seštevek oziroma posledica različnih posegov, ki se menjavajo na krajše razdalje.

V primeru velikih akumulacij, ki sicer korenito spremenijo ekosisteme in krajino, je razred dogovorni in nima možnosti prehoda niti v 2-3. razred. Lahko pa se na obravnavanih odsekih izboljša v posameznih primerih le v 2-3. razred (npr. klasične regulacije), medtem ko prehod v 2. razred v teh primerih ni možen brez renaturacije ali večjih sprememb v rečni strugi (npr. po neurjih močno poškodovane regulacije, ki se s časom renaturirajo).

## 3-4. razred: Zelo močno spremenjeni vodotoki

V 3.–4. kakovostni razred so uvrščeni odseki vodotokov, pri katerih pretočni prerez zaradi utrditve brežin nima neposrednega stika z naravno podlago (npr. betonske stene, tlak itd.). Obrežna vegetacija pri srednjih vodah nima neposrednega stika z vodno gladino. Pretočni profil je monoton in enakomeren. Upoštevani so izključno tehnični pogoji oblikovanja (VGI, 1994; VGI, 2002).

V ta razred uvrščamo predvsem vodotoke oziroma njihove odseke, pri katerih:

- pretočni prerez na obeh brežinah nima neposrednega stika z naravno podlago, gre za obojestranske utrditve (s kamnom v betonu ali betonom tlakovane stene), pretočni profil je monoton in enakomeren (ni sprememb globine in širine),

- obrežna vegetacija (tudi trava) nima neposrednega stika z vodno gladino pri Qs,

- akumulacije z utrjenimi brežinami.

## 4. razred: Popolnoma spremenjeni vodotoki

Vodotoki, kjer so brežine in dno popolnoma utrjene z umetnimi ali polumetnimi materiali (npr. beton, tlak in lomljenec v betonu, asfalt itd.), so uvrščene v 4. kakovostni razred. Pri normalnih razmerah so globine vode plitve ali pa je korito suho. Obrežna vegetacija je zunaj pretočnega prereza in zaradi tako prizadetih brežin ni več možnosti za razvoj sekundarnih biotopov. Podobne ureditve smo načrtovali in jih načrtujemo predvsem tam, kjer to zahtevajo pogoji varovanja pred škodljivim delovanjem voda (VGI, 1994; VGI, 2002).

Vodotoki oziroma njihovi odseki v tem razredu so:

- povsem tehnično urejeni:

- brežine in dno struge so popolnoma utrjene z umetnimi ali pol-umetnimi materiali (beton, tlak in lomljenec v betonu, asfalt itd.),

- pri normalnih razmerah so struge plitve ali pa celo suhe,

- prekritje regulirane struge vodotoka,

- obrežna vegetacija je zunaj pretočnega prereza in zaradi tako prizadetih brežin se razvijejo le izjemno osiromašeni biotopi (območja preraščajo mahovi, trava) in

območja umetnih akumulacij z utrjenim dnom in brežinami.

Preglednica 8: Pregled kriterijev po razredih in njihov vpliv

| kriterij | pojav | kratica | min. razred | značilnosti po razredih |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 1-2 | 2 | 2-3 | 3 | 3-4 | 4 |
| pretoki voda | naravni | N |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
|  | suh (naravno) | S |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
|  | zmanjšan, zmeren vpliv | DM | 1-2 |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
|  | zmanjšan, večji vpliv | DV | 2 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| stanje obrežne vegetacije | naravna | N |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |
|  | visoka enostranska | VE | 1-2 |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |
|  | redčena | Red | 1-2 |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |
|  | nizka enostranska | NE | 2 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  |
|  | odstranjena | Od | 2 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| potek struge | naravna | N |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |
|  | krajše korekcije | DUM | 2 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
|  | delne korekcije | DUV | 2-3 |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |
|  | spremenjen potek | U | 3 |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |
| vzdolžni regulacijski objekti | lokalni usmerjevalni objekti | LUO | 2 |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |
|  | lokalne enostranske utrditve | LEU | 2 |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |
|  | enostranske utrditve – gibke | EUG | 2-3 |  |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  | enostranske utrditve – toge | EUT | 2-3 |  |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  | lokalne dvostranske utrditve | LDU | 2-3 |  |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  | dvostranske utrditve – gibke | DUG | 3 |  |  |  |  | ■ |  |  |
|  | dvostranske utrditve – toge | DUT | 3-4 |  |  |  |  |  | ■ | ■ |
|  | tlakovano dno | TD | 4 |  |  |  |  |  |  | ■ |
|  | prekritje | Prek | 4 |  |  |  |  |  |  | ■ |

Preglednica 8, nadaljevanje

| kriterij | pojav | kratica | min. razred | značilnosti po razredih |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 1-2 | 2 | 2-3 | 3 | 3-4 | 4 |
| prečni stabilizacijski in akumulacijski objekti | talni pragovi | TP | 2 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
|  | nizki pragovi višine do 0,5 m | NP | 2 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
|  | visoki pragovi – jezovi višine do 2,0 m | VP | 2-3 |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |
|  | hudourniške pregrade, visoki jezovi – zmeren vpliv | HPM | 2-3 |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |
|  | hudourniške pregrade, visoki jezovi – velik vpliv | HPV | 3 |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |
|  | visoke zajezitvene pregrade | ZO | 4 |  |  |  |  |  |  | ■ |
| območje akumulacije | suhi zadrževalniki brez posegov – majhen dolvodni vpliv | SZM | 1-2 |  | ■ |  |  |  |  |  |
|  | suhi zadrževalniki brez posegov – večji dolvodni vpliv | SZV | 2 |  |  | ■ |  |  |  |  |
|  | zajezena vodna gladina brez dodatnih posegov | ZV | 2-3 |  |  |  | ■ |  |  |  |
|  | zajezena vodna gladina z manjšimi posegi | ZVP | 3 |  |  |  |  | ■ |  |  |
|  | umetne akumulacije z utrjenimi brežinami | ZV, UP | 3-4 |  |  |  |  |  | ■ |  |
|  | umetne akumulacije z utrjenim dnom in brežinami | UA | 4 |  |  |  |  |  |  | ■ |

Vir: VGI, 2002

Preglednica 9: Združevanje 7 razredne lestvice v 5 razredno lestvico hidromorfološkega stanja rečnega koridorja

| razred | opisno ime | razred | opisno ime |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | naraven vodotok | 1 | naraven vodotok |
| 1-2 | malo spremenjen vodotok |  |  |
| 2 | zmerno spremenjen vodotok | 2 | zmerno spremenjen vodotok |
| 2-3 | vidno spremenjen vodotok |  |  |
| 3 | močno spremenjen vodotok | 3 | močno spremenjen vodotok |
| 3-4 | zelo močno spremenjen vodotok | 4 | zelo močno spremenjen vodotok |
| 4 | popolnoma spremenjen vodotok | 5 | popolnoma spremenjen vodotok |