# Kazalo vsebine

1	Ekonomska analiza	1

1.1	Uvod	1

1.2	Opis obremenjevanja voda v Sloveniji	2

1.2.1	Storitve, povezane z obremenjevanjem voda	4

1.2.2	Druge oblike obremenjevanja voda	10

1.3	Metodološka pojasnila	13

1.4	Ekonomska analiza obremenjevanja voda	16

1.4.1	Ekonomska pomembnost dejavnosti, ki povzročajo obremenjevanje voda	16

1.5	Predvideni trendi ključnih indikatorjev in trendov – razvoj osnovnega scenarija	38

1.5.1	Poraba pitne vode	38

1.5.2	Odvajanje komunalne odpadne vode	39

1.5.3	Poraba vode za druge namene	42

1.5.4	Odvajanje industrijske odpadne vode	48

1.6	Ocena povračila stroškov storitev, povezanih z obremenjevanjem voda	49

1.6.1	Stopnja povračila  stroškov storitev, povezanih z obremenjevanjem voda	49

1.6.2	Prispevek dejavnosti, ki povzročajo obremenjevanje voda k povračilu stroškov storitev, povezanih z obremenjevanjem voda	84

1.7	Aktivnosti za izboljšanje cenovne politike, baz podatkov in znanja	95

# Kazalo tabel

Tabela 1: Razdelitev dejavnosti na sektorje in dejavnosti	13

Tabela 2: Razvrstitev dejavnosti po SKD, Standardni klasifikaciji dejavnosti, 2002 in Standardni klasifikaciji dejavnosti, 2008 (SURS, 2002c)	14

Tabela 3: Število prebivalcev v obdobju od leta 2000 do leta 2008 (SURS, 2008a; lastni izračuni IzVRS)	16

Tabela 4: Skupine zemljiških kategorij (ha), Slovenija, leto 2008 (SURS, 2008h )	21

Tabela 5: Količine pridelkov, Slovenija, leto 2008 (SURS, 2008i)	21

Tabela 6: Število glav živine po vrstah, Slovenija, leto 2008 (SURS, 2008j)	22

Tabela 7: Količine odvzete vode iz lastnih zajetij po vrstah rabe iz sektorja kmetijstvo (ARSO, 2010e)	23

Tabela 8: Površine vodnega/morskega dobra po vrstah rabe iz sektorja kmetijstvo (ARSO, 2010e).	25

Tabela 9: Količine odvzete vode za rabo vode v industriji (ARSO, 2010e).	29

Tabela 10: Količine odvzete vode za rabo vode v energetiki (ARSO, 2010e).	30

Tabela 11: Količine odvzete vode za rabo vode v turizmu (ARSO, 2010e).	32

Tabela 12: Količine odvzete vode za rabo vode v ostalih dejavnostih (ARSO, 2010e).	32

Tabela 13: Raba vode za pridobivanje energije po vodnih območjih (ARSO, 2008a; lastni izračuni IzVRS)	45

Tabela 14: Trend enot obremenitev onesnaževanja z industrijskimi odpadnimi vodami	48

Tabela 15: Zaloge podzemne vode v Sloveniji (Prestor, 2001)	54

Tabela 16: Izračun stopnje povračila stroškov storitev odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda	63

Tabela 17: Višine podpor za proizvodnjo električne energije v HE (Borzen, 2009)	65

Tabela 18: Enotne letne cene in premije za električno energijo, proizvedeno v HE (Borzen, 2009)	65

Tabela 19: Izplačila sredstev za podpore HE v letu 2009 v Republiki Sloveniji (Borzen, 2010)	65

Tabela 20: Količine uporabljenega vodnega potenciala ter cena in plačila za vodno povračilo v letu 2008 (ARSO, 2010e)	67

Tabela 21: Količine proizvedene električne energije cena in plačila za koncesijo v letu 2008(ARSO, 2010f)	67

Tabela 22: Ocena okoljskih stroškov zadrževanja voda za potrebe proizvodnje električne energije v hidroelektrarnah glede na predvidene ukrepe za izboljšanje stanja	69

Tabela 23: Količine odvzete vode in plačila za vodno povračilo za namen hlajenja vode v termoelektrarnah in jedrski elektrarni za odvzem vode (ARSO, 2010e)	71

Tabela 24:Količina odvzete vode za namakanje kmetijskih površin in plačila za vodno povračilo (ARSO, 2010e)	73

Tabela 25: Finančna tabela za OP ribištvo 2007-2013 po prednostnih oseh.	75

Tabela 26: Količina odvzete vode za namakanje kmetijskih površin in plačila za vodno povračilo (ARSO, 2010e)	76

Tabela 27:  Količina odvzete vode za rabo vode iz lastnega zajetja za vzrejo salmonidnih rib in plačila za koncesije  (ARSO, 2010f)	76

Tabela 28: Količina odvzete vode zavezancev za plačilo vodnih povračil v turizmu in zdravstvu, cena in plačila za vodna povračila (ARSO, 2010e)	77

Tabela 29: Količina odvzete vode zavezancev za plačilo koncesij v turizmu in zdravstvu, cena in plačila za koncesije (ARSO, 2010f)	78

Tabela 30: Količina odvzete vode zavezancev za plačilo vodnega povračila za rabo vode v  druge namene, cena in plačila za vodno povračilo (ARSO, 2010e)	79

Tabela 31: Količina odvzete vode zavezancev za plačilo koncesije za rabo vode v  druge namene, cena in plačila za koncesije (ARSO, 2010f)	79

Tabela 32: Ocena vrednosti okoljskih stroškov zadrževanja voda za zagotavljanje poplavne varnosti na podlagi ocene stroškov ukrepov za odpravo okoljske škode	83

Tabela 33: Plačila vodnih povračil za rabo vode za druge namenev različnih gospodarskih dejavnostih v letu 2008 (ARSO, 2010e)	85

Tabela 34: Cene za odmero vodnih povračil po vrstah rabe vode v letu 2008 (ARSO, 2010e)	86

Tabela 35: Količine odvzete vode v različnih gospodarskih dejavnostih za druge namene v letu 2008 (ARSO, 2010e)	87

Tabela 36: Višine cen za odmero vodnega povračila za različne vrste obremenjevanja voda, ki niso storitve, povezane z obremenjevanjem voda, v letu 2008 (ARSO, 2010e)	89

Tabela 37:Cene plačil za koncesijo za nekatere vrste posebne rabe vodnega ali morskega javnega dobra ali naplavin (uredbe o koncesiji in sklepi o cenah osnov plačil za koncesijo navedeni v poglavju viri; MOP, 2009a)	91

# Kazalo slik

Slika 1: Obremenjevanje voda	2

Slika 2: Primerjava kazalnikov za gospodinjstva po deležih, ki ga sektor predstavlja na nacionalnem nivoju (SURS, 2008e, 2008f; ARSO 2008b, ARSO 2010e, IzVRS)	19

Slika 3: Primerjava kazalnikov za kmetijstvo po deležih, ki ga sektor predstavlja na nacionalnem nivoju (SURS, 2008e, 2008f; ARSO 2008b, ARSO 2010e, IzVRS)	26

Slika 4: Primerjava kazalnikov za druge dejavnosti po deležih, ki ga sektor predstavlja na nacionalnem nivoju (SURS, 2008e, 2008f; ARSO 2008b, ARSO 2010e, IzVRS)	34

Slika 5: Trend količine vode, dobavljene iz javnega vodovoda (SURS 2008e)	38

Slika 6: Trend količine vode, dobavljene iz javnega vodovoda v gospodinjstva (SURS 2008e)	38

Slika 7: Trend količine vode, dobavljene iz javnega vodovoda za dejavnosti (SURS 2008e)	39

Slika 8: Količina čiščene odpadne vode v KČN v RS po letih (ARSO, 2007d)	40

Slika 9: Količina čiščene odpadne vode v KČN v RS po letih (ARSO, 2007d)	40

Slika 10: Skupna velikost KČN po letih v RS (ARSO, 2007d)	41

Slika 11: Trend emisij iz KČN na vodnem območju Donave (ARSO, 2007c)	41

Slika 12: Trend emisij iz KČN na vodnem območju Jadranskega morja (ARSO, 2007c)	42

Slika 13: Trend količin odvzete vode za druge (nepitne) namene v m3 (ARSO, 2010e)	43

Slika 14: Trend količin odvzete vode iz javne vodooskrbe za druge (nepitne) namene, v m3 (ARSO, 2010e)	43

Slika 15: Trend količin odvzete vode iz lastnih zajetih za druge (nepitne) namene, v m3 (ARSO, 2010e)	44

Slika 16: Trend rabe vodnega potenciala za sektor energetika na vodnem območju Donave (ARSO, 2008a; lastni izračuni IzVRS)	45

Slika 17: Trend rabe vodnega potenciala za sektor energetika na vodnem območju Jadranskega morja (ARSO, 2008a; lastni izračuni IzVRS)	46

Slika 18: Trend odvzema vode za sektor energetika na vodnem območju Donave (ARSO, 2008a; lastni izračuni IzVRS)	46

Slika 19: Trend odvzema vode iz lastnih zajetij za namakanje kmetijskih površin, v m3 (ARSO, 2010e)	47

Slika 20:Povračilo stroškov storitve oskrbe s pitno vodo glede na rezultate Twinning projekta (WAHLISS W. in sod., 2008)	56

Slika 21: Shema povračila stroškov vira za storitve odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda	62

Slika 22: Deleži plačil vodnih povračil v različnih gospodarskih dejavnostih za rabo vode za druge namene v letu 2008 (ARSO, 2010e)	86

Slika 23: Deleži odvzete vode v različnih gospodarskih dejavnostih za druge namene v letu 2008 (ARSO, 2010e)	87

Slika 24: Delež plačil iz vodnih povračil glede na obliko obremenjevanja voda (ARSO, 2010e)	88

Slika 25: Delež plačil iz vodnih povračil za obremenjevanje voda, ki niso storitve, povezane z obremenjevanjem voda po gospodarskih dejavnostih (ARSO, 2010e)	88

Slika 26: Prilivi iz plačil koncesij za rabo vode in vodnega dobra po namenu rabe vode v letu 2008 (ARSO, 2010f)	90

Slika 27: Prilivi iz plačil koncesij za rabo vode in vodnega dobra po vrstah gospodarskih dejavnosti v letu 2008 (ARSO, 2010f)	90

Slika 28: Delež posameznih vrst gospodarskih dejavnosti pri plačilu okoljskih dajatev za odvajanje in čiščenje industrijskih odpadnih voda (ARSO, 2008b)	94

# Ekonomska analiza

## Uvod

Definicije, uvodna pojasnila

Ekonomska analiza, kot jo predpisuje Vodna direktiva,  je orodje v odločevalskem procesu razvoja načrta upravljanja z vodami. V grobem jo lahko razdelimo na tri segmente:

- ekonomska analiza obremenjevanja voda; gre za ekonomsko opredelitev vodnih območij v zvezi z vsebinami povezanimi z ekonomskimi vprašanji in obremenjevanjem voda, predstavitev trendov na področju oskrbe z vodo in povpraševanjem po vodi in predstavitev trenutne stopnje povračila stroškov storitev, povezanih z obremenjevanjem voda,

- identifikacija vodnih teles ali skupin vodnih teles, ki ne bodo dosegli okoljskih ciljev direktive in ugotovitev pomanjkljivosti, ki so razlog za tako oceno.

V tem poglavju so predstavljeni rezultati prvega koraka ekonomske analize. V tem koraku je bila pripravljena ekonomska analiza obremenjevanja voda, katere cilj je bil:

- analiza ekonomske pomembnosti dejavnosti, ki povzročajo obremenjevanje voda,

- analiza prihodnjih trendov in ključnih ekonomskih pritiskih pričakovanih do leta 2015,

- izračun trenutne stopnje povračila storitev,  povezanih  z obremenjevanjem voda.

Za razumevanje predstavljenih vsebin je potrebno najprej definirati nekatere ključne pojme, ki se pojavljajo v nadaljevanju in pojasniti kako morajo biti razumljene v slovenskem prostoru. Ključni definiciji, ki jih je potrebno razumeti kot predpogoj za razumevanje ekonomske analize sta naslednji:

- OBREMENJEVANJE VODA vključuje storitve, povezane z obremenjevanjem voda, posebno rabo, onesnaževanje voda in druge dejavnosti, ki pomembno vplivajo na stanje voda. (Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/2002 Spremembe: Ur.l. RS, št. 110/2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdrI-A, 41/2004-ZVO-1, 57/2008))

- STORITVE, POVEZANE Z OBREMENJEVANJEM VODA so storitve, s katerimi se za gospodinjstva, državne in druge organe, ki opravljajo javno službo, ali katerokoli gospodarsko dejavnost, po predpisih, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti, zagotavljajo:

  - odvzem, zajezitev, shranjevanje, obdelava in distribucija površinske ali podzemne vode ali

  - odvajanje in obdelava odpadne vode, ki se nato odvaja v površinsko vodo (Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/2002, 110/2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdrI-A, 41/2004-ZVO-1, 57/2008))

Podrobnejša razlaga navedenih definicij je podana v naslednjem podpoglavju. V podpoglavjih, ki sledijo, so predstavljeni posamezni segmenti ekonomske analize obremenjevanja voda.

## Opis obremenjevanja voda v Sloveniji

Storitve, povezane z obremenjevanjem voda spadajo med oblike obremenjevanja voda. Obremenjevanje voda  je širši pojem od pojma storitve, povezane z obremenjevanjem voda.

Slika 1: Obremenjevanje voda

V slovenskem prostoru lahko govorimo  v grobem o dveh skupinah storitev, povezanih z obremenjevanjem voda, in sicer o javnih storitvah, ki jih zagotavljajo javne gospodarske službe in o lastnih storitvah, ki jih zagotavljajo uporabniki storitev sami zase. Tudi lastne storitve namreč po definiciji (Guidance document n.o 1, 2003) spadajo med storitve, povezane z obremenjevanjem voda.

Storitve, povezane z obremenjevanjem voda lahko v Sloveniji glede na praktično uporabo podatkov, ki so na voljo in glede na podobnosti obremenitev, ki jih povzročajo razdelimo tudi v naslednje skupine:

- oskrba s pitno vodo

- javna oskrba s pitno vodo,

- lastna oskrba s pitno vodo,

- odvajanje in čiščenje odpadne komunalne in padavinske vode,

- javno odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih vod,

- lastno odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih vod,

- oskrba z vodo za druge namene,

- odvajanje in čiščenje odpadnih industrijskih voda,

- zadrževanje voda za potrebe zagotavljanja poplavne varnosti.

K obremenjevanju voda poleg storitev, povezanih z obremenjevanjem voda, prištevamo tudi druge človeške dejavnosti, ki vplivajo na stanje voda, pa ne ustrezajo definiciji storitev, povezanih z obremenjevanjem voda, npr.:

- razpršeno onesnaževanje voda iz kmetijstva,

- izsuševanje zemljišč za potrebe kmetijstva,

- raba priobalnih zemljišč (predvsem za potrebe kmetijstva in poselitve),

- hitrejši odtok padavinskih voda, zaradi velikega deleža utrjenih urbaniziranih površin (povzročajo predvsem sektorji druge dejavnosti in gospodinjstva),

- vodna rekreacija (naravna kopališča),

- urejanje voda, razen zadrževanja,

- ribištvo, ribogojništvo

- plovba.

### Storitve, povezane z obremenjevanjem voda

#### Oskrba s pitno vodo

##### Javna oskrba s pitno vodo

Javno oskrbo s pitno vodo opredeljuje Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06- uradno prečiščeno besedilo, 49/06-ZMetD in 66/06-odl.US; v nadaljnjem besedilu: zakon o varstvu okolja) kot obvezno občinsko gospodarsko javno službo varstva okolja.

Glede na popis stanja upravljavcev vodovodnih sistemov je najpogostejši način organiziranosti javne službe javno podjetje, sledijo režijski obrati, ki upravljajo z vodovodnimi sistemi v manjših občinah, nekatere občine pa so v skladu z zakonom predale vodovodne sisteme v upravljanje koncesionarjem (pogodbeno določenim pravnim osebam zasebnega prava) (MOP RS, 2006).

Izvajalec javne gospodarske službe mora za odvzem vode iz vodnega vira pridobiti vodno pravico na osnovi vodnega dovoljenja.

Po Zakonu o vodah (Ur.l. RS, št. 67/02, 110/02, 2/04, 41/04, 57/08) so imetniki vodne pravice zavezanci za plačilo vodnega povračila. Če pa ima imetnik vodne pravice za upravljanje objekta ali naprave za odvzem vode določenega upravljavca, je zavezanec za plačilo vodnega povračila oseba, ki upravlja objekt ali napravo za odvzem vode.

Izvajalec javne gospodarske službe tako poleg zneska za plačilo storitve, končnemu porabniku vode zaračuna tudi ustrezen delež vodnega povračila.

Kazalniki:

Število prebivalcev,  priklopljenih na javni vodovodni sistem

V zbirki podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo je bilo v letu 2004 vpisanih 977 oskrbovalnih območij, iz katerih se je oskrbovalo s pitno vodo 1.840.135 prebivalcev, kar pomeni 92% prebivalcev Slovenije (MOP, 2006).

Število podjetij,  ki nudijo storitve dobave s pitno vodo: Na podlagi zbranih podatkov je v bazi 81 upravljavcev vodovodnih sistemov, ki oskrbujejo vodovodne sisteme različnih velikosti. Od upravljavcev največjih vodovodnih sistemov (npr. Ljubljana, Maribor, obalni vodovod, kraški vodovod) do upravljavcev majhnih vodovodnih sistemov, katerih upravljanje je najpogosteje organizirano v obliki režijskega obrata in oskrbujejo nekaj sto uporabnikov. Glede na oceno popolnosti zbranih podatkov lahko ugotovimo, da število upravljavcev vodovodnih sistemov v Republiki Sloveniji presega 100, kar pomeni, da povprečni upravljavec oskrbuje okoli 20.000 uporabnikov, dejansko pa več kot 20.000 uporabnikov oskrbuje le okoli 15 upravljavcev v Republiki Sloveniji. Podjetij, ki opravljajo gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo je v Sloveniji 59 (MOP, 2006).

##### Lastna oskrba s pitno vodo

Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko v Sloveniji izvaja na območju poselitve, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja v okviru storitev javne službe, če je vodovod v zasebni lasti, vodni vir pa oskrbuje poselitveno območje z manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in z letno povprečno zmogljivostjo oskrbe s pitno vodo, manjšo od 10 m3 pitne vode na dan, ali   stavbe na območjih, ki so nad 1500 m nadmorske višine (Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Ur.l. RS, št. 35/2006,  41/2008).

Za vsako rabo vodnega ali morskega dobra ter za odvzem naplavin ne glede na namen rabe in v skladu z določbami ZV-1 mora uporabnik pridobiti vodno pravico. Vodna pravica za odvzem vode za pitje se podeli na osnovi vodnega dovoljenja. za rabo vode iz vodnega vira za oskrbo s pitno vodo je potrebno plačevati tudi vodno povračilo.

Vodno povračilo se ne plačuje za rabo vode iz vodnega vira za oskrbo s pitno vodo manj kot 50 prebivalcev, če letna količina iz vodnega vira odvzete vode ne presega 2.500 m3 in vodni vir ni vključen v sistem javne oskrbe s pitno vodo, (ZV-1, 2. člen Ur.l. RS, št. 122/07).

Kazalniki:

Število prebivalcev, ki se sami oskrbujejo s pitno vodo: V letu 2004 je bilo v Sloveniji 156.869 prebivalcev (8%), ki so se oskrbovali iz lastnih vodnih virov in sistemov, ki oskrbujejo manj kakor 50 prebivalcev (MOP, 2006)..

#### Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda

##### Javno odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda

V Sloveniji se odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih vod vrši  v okviru opravljanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode.

Storitve javne službe se nanašajo na komunalno odpadno vodo, ki nastaja v stavbah zaradi bivanja in opravljanja dejavnosti, in padavinsko odpadno vodo, ki se odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin ali streh (Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, Ur.l. RS, št. 109/2007,  33/2008).

Pri javnih storitvah odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih vod je potrebno upoštevati emisijske standarde predpisane v naslednjih podzakonskih aktih:

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav Ur.l. RS, št. 45/2007,  Ur.l. RS, št. 63/2009

- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, Ur.l. RS, št. 47/2005,  45/2007, 79/2009

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest, Ur.l. RS, št. 47/2005.

Kazalniki:

Število komunalnih čistilnih naprav: Komunalna odpadna voda se je na dan 31. decembra 2008 čistila v 233 komunalnih čistilnih napravah s skupno nazivno zmogljivostjo čiščenja okoli 2,04  Mio PE (MOP RS, 2010c).

Število prebivalcev priključenih na javni kanalizacijski sistem:

V letu 2004 je bilo v Sloveniji na javni kanalizacijski sistem priključenih 49,9% prebivalcev. Do leta 2008 se je opremljenost s priključki na javno kanalizacijo povečala in je bilo na javni kanalizacijski sistem odvedenih 56,35% PE obremenitev (MOP RS, 2010c).

Število prebivalcev priključenih na komunalno čistilno napravo:

V letu 2008 je bilo na komunalno čistilno napravo priključeno 45,23% PE obremenitev (MOP RS, 2010c).

##### Lastno odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda

Med lastno odvajanje in čiščenje odpadne vode prištevamo sisteme odvajanja komunalnih odpadnih voda direktno v okolje (brez čiščenja), preko grezničnih sistemov in različnih oblik malih komunalnih čistilnih naprav. Sistemi brez ustreznega čiščenja bodo v prihodnosti urejeni bodisi s priklopom na javno kanalizacijo in KČN bodisi na individualne sisteme čiščenja.

V skladu z Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1), 39/2006-UPB1, 70/2008, 108/2009 občina opredeli območja, ki niso prioriteta za opremljanje z javno kanalizacijo v skladu z državnim operativnim programom in jih opredeli kot območja na katerih se bo izvajalo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode na individualnih malih komunalnih čistilnih napravah.

Ta območja so načeloma vsa poseljena območja, ki se nahajajo izven območij poselitve, ki so programsko opredeljena z operativnim programom.

Viri obremenitev s komunalno odpadno vodo na teh območjih  so lahko gospodinjstva, organizacije javnega prava ali manjši viri industrijskega onesnaženja, kjer nastaja odpadna voda, ki se šteje za komunalno odpadno vodo.

Sistemi, ki spadajo v to kategorijo so bodisi:

- Skupni sistemi – za izvedbo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda vzpostavi več lastnikov stavb skupnost za realizacijo skupnega interesa ustreznega odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

- Individualni sistemi – so lastniški sistemi enega lastnika stavbe ali več stavb, ki se v primeru enostanovanjskih hiš, glede na statistično velikost gospodinjstva običajno projektirajo na obremenitev 4 do 6 populacijskih ekvivalentov (PE) (MOP RS, 2010c).

Področje malih čistilnih naprav zakonsko ureja predvsem Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav, Ur.l. RS, št. 103/2002, 98/2007).

Odvajanje in čiščenje odpadnih padavinskih vod iz površin, ki so v zasebni lasti je možno na dva načina:

- priklop na javno kanalizacijo – posebna storitev gospodarskih javnih služb, ki ne spada  v okvir javne službe odvajanja in čiščenja,

- lastno odvajanje in čiščenje – lastna padavinska kanalizacija in čiščenje v usedalniku, čistilni napravi padavinskih odpadnih vod ali lovilcu olj.

Na področju omejevanja emisij pri odvajanju in čiščenju padavinske odpadne vode velja Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, Ur.l. RS, št. 47/2005,  45/2007, 79/2009 in Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest, Ur.l. RS, št. 47/2005.

Kazalniki:

Delež obremenitev, ki se ne odvajajo v javni kanalizacijski sistem:  43,65% PE obremenitev v letu 2008 (MOP RS, 2010c)

#### Oskrba z vodo za druge namene

Oskrba z vodo za druge namene pomeni oskrbo z vodo, ki ni namenjena za pitje in druge splošne potrebe, temveč za namene, ki presegajo splošno uporabo vode. Vodo za druge namene je možno v Sloveniji odvzemati iz javne vodooskrbe za naslednje vrste rab:

- proizvodnjo pijač,

- tehnološke namene, pri katerih je voda pretežna sestavina proizvoda,

- potrebe kopališč in naravnih zdravilišč,

- namakanje površin in

- ostale namene.

Vodna povračila za te vrste rabe vode iz javne vodooskrbe plačujejo uporabniki sami, znesek pa se odšteje od zneska, ki bi ga moral plačati izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.

Večina uporabnikov vode za druge namene  si zagotavlja vodo iz lastnih zajetij. Gre za lastne storitve oskrbe z vodo za naslednje namene:

- za proizvodnjo pijač,

- za tehnološke namene,

- za  potrebe kopališč in naravnih zdravilišč,

- za zasneževanje smučišč,

- za tehnološke namene pri hlajenju v termoelektrarnah in jedrski elektrarni,

- za namakanje kmetijskih površin,

- za namakanje površin, ki niso namenjena kmetijski proizvodnji,

- za vzrejo salmonidnih vrst rib,

- pridobivanje toplote,

- za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarnah enako ali več kot 10 MW,

- za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarnah do 10 MW in ostale namene.

Za vsako rabo vode ne glede na namen rabe in v skladu z določbami ZV-1 mora uporabnik pridobiti vodno pravico. Vodna pravica se v odvisnosti od vrste rabe vode podeli na osnovi vodnega dovoljenja ali koncesije. Imetnik vodne pravice mora zanjo zagotoviti plačilo.

Plačilo za vodno pravico (koncesijo) morajo tako zagotavljati naslednji izvajalci storitev, povezanih z obremenjevanjem voda (ZV-1, 136. člen):

- odvzem vode za proizvodnjo električne energije v malih HE do 10 MW,

- zadrževanje vode za proizvodnjo električne energije v HE nad 10 MW,

- odvzem vode za vzrejo salmonidnih vrst rib,

- odvzem termalne vode iz vodnega vira za potrebe kopališč in ogrevanje prostorov, namenjenih turistični dejavnosti,

- odvzem podzemne vode iz vodnih virov za stekleničenje in proizvodnjo pijač.

Za rabo vode morajo imetniki vodne pravice plačevati tudi vodno povračilo. Vodno povračilo se ne plačuje (ZV-1, 2. člen Ur.l. RS, št. 122/07):

- za namakanje kmetijskih zemljišč, če letna količina iz vodnega vira odvzete vode ne presega 5.000 m3

- za namakanje zemljišč, ki niso kmetijska zemljišča, če letna količina iz vodnega vira odvzete vode ne presega 50 m3,

- za pridobivanje toplote, če energija, ki je razpoložljiva za odvzem toplote iz vode, ne presega 10 MWh,

- za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni do 10 MW, če potencialna energija vode, ki je razpoložljiva za proizvodnjo elektrike v skladu s pridobljeno vodno pravico, letno ne presega 10 MWh,

- za vzrejo salmonidnih vrst rib, če razpoložljiva letna količina vode za odvzem iz vodnega vira ne presega 50.000 m3.

Kazalnik:

Število odvzemnikov vode za druge namene: V letu 2008 je bilo v Sloveniji 452 odvzemnikov vode, ki so vodo uporabljali za nepitne namene (ARSO, 2010e).

#### Odvajanje in čiščenje industrijskih odpadnih voda

Industrijska odpadna voda je voda, ki nastaja predvsem pri uporabi v industriji, obrtni ali obrti podobni ali drugi gospodarski dejavnosti in po nastanku ni podobna komunalni odpadni vodi. Industrijska odpadna voda je tudi voda, ki nastaja pri uporabi v kmetijski dejavnosti, ter zmes industrijske odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo ali z obema, če se pomešane vode po skupnem iztoku odvajajo v javno kanalizacijo ali v vode. Industrijska odpadna voda so tudi hladilne vode in tekočine, ki se zbirajo in odtekajo iz obratov ali naprav za predelavo, skladiščenje ali odlaganje odpadkov (Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, Ur.l. RS, št. 47/2005,  45/2007, 79/2009).

Odvajanje in čiščenje odpadnih industrijskih vod je možno na dva načina:

- priklop na javno kanalizacijo in čiščenje na komunalni čistilni napravi – posebna storitev gospodarskih javnih služb, ki ne spada  v okvir javne službe odvajanja in čiščenja,

- lastno odvajanje in čiščenje – predčiščenje pred odvajanjem v javno kanalizacijo ali celotno odvajanje in čiščenje na lastni čistilni napravi.

Na področju omejevanja emisij pri odvajanju in čiščenju industrijske odpadne vode velja Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, Ur.l. RS, št. 47/2005,  45/2007, 79/2009 in posamezne specifične uredbe o emisijah industrijskih odpadnih vod po dejavnostih.

Kazalniki:

Število iztokov iz industrijskih naprav: V okviru obdelave podatkov o emisijah snovi pri odvajanju odpadnih vod, ki se zbirajo na Agenciji RS za okolje (ARSO), je bilo statistično obravnavanih 575 industrijskih naprav oziroma 893 iztokov (podatki za leto 2007) na vodnem območju Donave in 93 industrijskih naprav  oziroma 135 iztokov (podatki za leto 2007) na vodnem območju Jadranskega morja.

Delež iztokov industrijskih odpadnih vod, priključenih na javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo: V letu 2007 se je na VO DO kar iz 51 % iztokov industrijska odpadna voda odvajala v javno kanalizacijo, ki je bila povezana s KČN. Na drugi strani se je iz 40 % iztokov odvajalo odpadno vodo neposredno v vodo in iz 9 % iztokov v javno kanalizacijo, ki se ni zaključila s kČN.

V letu 2007 se je na VO JM iz 36 % iztokov industrijska odpadna voda odvajala v javno kanalizacijo, ki je bila povezana s KČN. Na drugi strani se je iz 43 % iztokov odvajalo odpadno vodo neposredno v vodo in iz 21 % iztokov v javno kanalizacijo, ki se ni zakjučila s kČN.

Delež iztokov, ki čezmerno obremenjujejo vode: Na VO Donava se je delež iztokov, ki čezmerno obremenjujejo zmanjšal s 50 % v letu 2005 na 35 % v letu 2007.  Na VO Jadranskega morja se je delež iztokov, ki čezmerno obremenjujejo zmanjšal s 45 % v letu 2005 na 37 % v letu 2007.

#### Zadrževanje voda za zagotavljanje poplavne varnosti

Urejanje voda za potrebe varstva pred poplavami predstavlja vrsto obremenjevanja voda.

Če sledimo definiciji storitev, povezanih z obremenjevanjem voda, med njih, od različnih oblik urejanja voda za potrebe poplavne varnosti uvrščamo gradnjo in obratovanje zadrževalnikov. Ostale dejavnosti, ki sodijo med urejanje voda za potrebe varstva pred poplavami, spadajo med druge oblike obremenjevanja voda.

Za urejanje voda z namenom zagotavljanja poplavne varnosti v Sloveniji skrbi država, ki z obvezno gospodarsko javno službo zagotavlja vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč.

V Sloveniji je bilo v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja zgrajenih mnogo večnamenskih sistemov za zadrževanje voda. V zadnjih 20ih letih so se na njih razvile rabe in dejavnosti, ki v precejšnji meri omejujejo učinkovito izvajanje prvotne rabe voda. To je predvsem ribištvo, vse vrste rekreacij in turizem. Nekatera območja jezer so postala tudi naravni rezervati, Natura 2000 območja ali ekološko pomembna območja. Nekatera zemljišča pod zadrževalniki in celo pregradami so v privatni lasti, kar otežuje nadzor, ukrepanje in pravno ureditev statusa teh akumulacij. Ponekod so se primarne namembnosti akumulacij s časom povsem podredile sekundarnim rabam. V prihodnje bodo potrebni razvojno-raziskovalni projekti, ki bodo opredelili potencialne nosilce dejavnosti (rabe voda) in določili osnove za učinkovito sofinanciranjem vzdrževanja, investiranja in rednega monitoringa.

### Druge oblike obremenjevanja voda

Obremenjevanje voda povzročajo tudi druge dejavnosti, ki niso storitve, povezane z obremenjevanjem voda. Med pomembnejše oblike obremenjevanja prištevamo:

- razpršeno onesnaževanje voda iz kmetijstva,

- izsuševanje zemljišč za potrebe kmetijstva,

- raba priobalnih zemljišč (predvsem za potrebe kmetijstva in poselitve),

- hitrejši odtok padavinskih voda, zaradi velikega deleža utrjenih urbaniziranih površin (povzročajo predvsem sektorji druge dejavnosti in gospodinjstva),

- vodna rekreacija (naravna kopališča),

- urejanje vodotokov za zagotavljanje poplavne varnosti,

- ribištvo in ribogojništvo (kjer ne prihaja do odvzema ali zajezitve voda),

- pogon mlinov, žag in podobnih naprav

- plovba.

Za vsako rabo vodnega ali morskega dobra in rabo naplavin ne glede na namen rabe in v skladu z določbami ZV-1 mora uporabnik pridobiti vodno pravico. Vodna pravica se v odvisnosti od vrste rabe vode podeli na osnovi vodnega dovoljenja ali koncesije. Imetnik vodne pravice mora zanjo zagotoviti plačilo.

Plačilo za vodno pravico (koncesijo) morajo plačevati povzročitelji naslednjih od zgoraj navedenih oblik obremenjevanja voda (ZV-1, 136. člen)::

- raba vodnega dobra za vzrejo avtohtonih morskih vrst rib,

- raba morja za gojenje školjk,

- vzreja ciprinidnih vrst rib,

- odvzem naplavin.

Za rabo vodnega dobra ali naplavin morajo imetniki vodne pravice plačevati tudi vodno povračilo. Vodno povračilo morajo tako plačevati povzročitelji naslednjih od zgoraj navedenih oblik obremenjevanja voda:

- odvzem proda,

- pogon mlina, žage ali podobne naprave,

- pridobivanje toplote,

- raba morskega dobra za školjčišče in gojišče morskih organizmov,

- raba vodnega dobra za izvajanje ribolova v komercialnih ribnikih,

- raba vodnega dobra za vzrejo ciprinidnih vrst rib,

- raba vodnih zemljišč za obratovanje kopališč,

- raba vodnih zemljišč za obratovanje pristanišč za plovila,

- raba vodnih zemljišč za obratovanje sidrišč za plovila.

Vodno povračilo se ne plačuje (ZV-1, 2. člen Ur.l. RS, št. 122/07)::

- za pogon vodnega mlina, žage ali podobne naprave, če potencialna energija vode, ki je razpoložljiva za mehansko delo v skladu s pridobljeno vodno pravico, letno ne presega 10 MWh,

- za vzrejo ciprinidnih vrst rib, če površina vodnega dobra, namenjenega vzreji rib, ne presega 10.000 m2 in

- za izvajanje ribolova v komercialnih ribnikih, če površina vodnega dobra, namenjenega komercialnemu ribolovu, ne presega 1.000 m2.

## Metodološka pojasnila

Za potrebe ekonomske analize in izračuna stopnje povračila storitve, povezanih z obremenjevanjem voda, smo dejavnosti, ki povzročajo obremenjevanje voda v Sloveniji razdelili na sektorje dejavnosti.  Dejavnosti smo razdelili v tri sektorje, in sicer gospodinjstva, kmetijstvo in druge dejavnosti, če pa so bili na voljo tudi podrobnejši podatki smo sektor druge dejavnosti razdelili še na dejavnosti: industrija, energetika, promet, turizem, zdravstvo in ostale dejavnosti.

Pri analizi ekonomske pomembnosti smo sektorje razdelili na osnovi standardne klasifikacije dejavnosti (SKD) 2002, ki se ujema z mednarodno klasifikacijo NACE Rev.1 in na Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) 2008, ki povzema evropsko klasifikacijo dejavnosti NACE.Rev.2.

V poglavjih Trendi in projekcije ključnih kazalnikov in Analiza stopnje povračila storitev povezanih z obremenjevanjem voda pa smo pri razdelitvi dejavnosti, ki povzročajo obremenjevanje voda, v sektorje  izhajali v osnovi iz vrste rabe vode ali vrste odpadne vode, ki jo subjekti odvajajo. Na ta način smo podatke o porabljeni  ali onesnaženi vodi pripisali sektorjem, ki obremenjevanje dejansko povzročajo. Primer: podatke o porabljeni vodi za proizvodnjo elektrike smo pripisali dejavnosti energetika, čeprav subjekt obremenjevanja vode pripada SKD dejavnosti industrija. V primerih, kjer vrsta rabe vode ne omogoča razvrstitve v sektor (npr. raba vode za ostale namene), smo dejavnost v sektor razvrstili na osnovi SKD klasifikacije (2002 ali 2008, v odvisnosti od leta, ko so bili podatki zbrani).

Obstoječi sistem zbiranja podatkov o porabah in onesnaževanju po sektorjih temelji na podatkih, ki jih poročajo zavezanci za plačilo dajatev povezanih z obremenjevanjem voda. Zahteve za poročanje ne vsebujejo podatkov o ekonomski pomembnosti zavezančevega obremenjevanja voda. Podatki za ekonomske kazalnike so bili zato povzeti iz baze podatkov Statističnega urada RS, ki temelji na SKD klasifikaciji dejavnosti. Ekonomski kazalniki zato ne ustrezajo popolnoma dejanski sliki in ne prikažejo ekonomske pomembnosti posamezne vrste obremenjevanja voda temveč ekonomsko pomembnost sektorja, glede na SKD klasifikacijo dejavnosti. Ekonomski kazalniki, ki jih predstavljamo so tako le informativne narave. Za bolj kvalitetno analizo pomembnosti obremenjevanja voda bi bilo potrebno spremeniti sistem zbiranja podatkov, tako da bi zavezanci za plačilo dajatev, povezanih z obremenjevanjem voda poročali tudi o ekonomskih kazalnikih (vsaj BDP in zaposlenost), ki so povezani s tisto njihovo dejavnostjo, ki povzroča obremenjevanje voda.

Tabela 1: Razdelitev dejavnosti na sektorje in dejavnosti

| Sektor/dejavnost: | SKD 2002 | SKD 2008 |
| --- | --- | --- |
| Gospodinjstva | P | T |
| Kmetijstvo | A, B | A |
| Industrija | C, D, F | B, C, F |
| Energetika | E (brez E41) | D |
| Turizem | H | I |
| Promet | I | H |
| Ostale dejavnosti | E41, G, J, K, L, M, N, O, Q | E, G, J, K, L, M, N, O, R, S, T, U, Q |

Tabela 2: Razvrstitev dejavnosti po SKD, Standardni klasifikaciji dejavnosti, 2002 in Standardni klasifikaciji dejavnosti, 2008 (SURS, 2002c)

| SKD 2002 | SKD 2008 |
| --- | --- |
| Področje | Opis | Področje | Opis |
| A | Kmetijstvo, lov, gozdarstvo | A | Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo |
| B | Ribištvo |  |  |
| C | Rudarstvo | B | Rudarstvo |
| D | Predelovalne dejavnosti | C | Predelovalne dejavnosti |
| E | Oskrba z elektriko, plinom, vodo | D | Oskrba z električno energijo, plinom in paro |
|  |  | E | Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja |
| F | Gradbeništvo | F | Gradbeništvo |
| G | Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil in izdelkov za široko rabo | G | Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil |
| H | Gostinstvo | I | Gostinstvo |
| I | Promet, skladiščenje in zveze | H | Promet in skladiščenje |
|  |  | J | Informacijske in komunikacijske dejavnosti |
| J | Finančno posredništvo | K | Finančne in zavarovalniške dejavnosti |
| K | Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve | L | Poslovanje z nepremičninami |
|  |  | M | Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti |
|  |  | N | Druge raznovrstne poslovne dejavnosti |
| L | Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti | O | Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti |
| M | Izobraževanje | P | Izobraževanje |
| N | Zdravstvo in socialno delo | Q | Zdravstvo in socialno varstvo |
| O | Druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti | R | Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti |
|  |  | S | Druge storitvene dejavnosti |
| P | Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem in proizvodnja za lastno rabo | T | Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo |
| Q | Eksteritorialne organizacije in združenja | U | Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles |

## Ekonomska analiza obremenjevanja voda

### Ekonomska pomembnost dejavnosti, ki povzročajo obremenjevanje voda

Namen podpoglavja je identificirati človekove pritiske na vodna telesa, lokalizirati obremenjevanje voda in storitve, povezane z obremenjevanjem voda na posamezno vodno območje, identificirati vrste obremenjevanja vode in storitev povezanih z obremenjevanjem voda po sektorjih dejavnosti in oceniti relativno socialno ekonomsko pomembnost posamezne vrste obremenjevanja voda v Sloveniji.

#### Sektor Gospodinjstva

##### Socialne in ekonomske značilnosti

Število prebivalcev Republike Slovenije se je v obdobju od leta 2000 do leta 2008 povečalo za 2% in je leta 2008 znašalo 2.032.362. Število prebivalcev, ki živijo na vodnem območju Donave, je bilo ocenjeno na 1.787.980 prebivalcev. V celoti je delež prebivalstva Republike Slovenije, ki živi na vodnem območju Donave, ocenjen na 88%. Število prebivalcev, ki živijo na vodnem območju Jadranskega morja je bilo za leto 2008 ocenjeno na 244.380 prebivalcev. V celoti je delež prebivalstva Republike Slovenije, ki živi na vodnem območju Jadranskega morja ocenjen na 12%.

Tabela 3: Število prebivalcev v obdobju od leta 2000 do leta 2008 (SURS, 2008a; lastni izračuni IzVRS)

| Leto | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število prebivalcev v RS | 1.990.094 | 1.994.026 | 1.995.033 | 1.996.433 | 1.997.590 | 2.003.358 | 2.010.377 | 2.025.866 | 2.032.362 |
| Ocena števila prebivalcev na V.O. Donave | 1.749.414 | 1.752.780 | 1.753.899 | 1.754.986 | 1.756.191 | 1.761.292 | 1.767.806 | 1.780.493 | 1.787.983 |
| Ocena števila preb. na V.O. Jadranskega morja | 240.680 | 241.247 | 241.135 | 241.447 | 241.399 | 242.066 | 242.572 | 245.373 | 244.380 |

Za Republiko Slovenijo je že dlje časa značilno upadanje stopnje rodnosti, ki je med najnižjimi v Evropi, značilen pa je tudi večji delež starejšega prebivalstva. Naravni prirast je od leta 1997 negativen, izjema je le zadnje obdobje od leta 2006. Omenjeno povečanje naravnega prirasta v zadnjih letih pa je najverjetneje le začasno. (SURS, 2008b)

Na podlagi podatkov o spreminjanju števila prebivalcev in starostni sestavi prebivalcev Republike Slovenije je v prihodnosti pričakovati močan negativen naravni prirast. Tudi priseljevanje tujih prebivalcev najverjetneje ne bo preprečilo upadanja števila prebivalcev Republike Slovenije v prihodnosti.

Število prebivalcev Republike Slovenije, ki živijo v mestnih naseljih je približno 50%. V Sloveniji je bilo leta 2007 684.847 gospodinjstev (SURS, preračun 2007). Povprečna velikost gospodinjstva v Republiki Sloveniji je 2,9 člana. Ta podatek pomembno vpliva na porabo pitne vode, ki ni odvisna le od števila prebivalcev, ampak tudi od števila gospodinjstev.

Predvideno je, da se bo ob nespremenjenem številu prebivalcev poraba vode, pri zmanjšanju povprečne velikosti gospodinjstva, povečevala. (SURS, 2002a; SURS, 2002b)

Gospodinjstvo ne zaposluje pomembnejšega deleža prebivalstva in ne proizvaja pomembnejšega deleža BDP. Dejavnost P Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem, ki spada v sektor gospodinjstva je v letu 2008 zaposloval  1.500 ljudi (0,2% zaposlenosti) (SURS, 2008e) in ustvaril 23,0 MIO € dodane vrednosti, kar predstavlja 0,1 % BDP (SURS, 2008f).

Gospodinjstva so v gospodarstvu pomembna predvsem kot vir povpraševanja in potrošnje.  Izdatki gospodinjstev za končno potrošnjo (v tekočih cenah) so tako v letu 2008 znašali 19.477,5 MIO €, kar predstavlja 52,2 % BDP (SURS, 2008g).

##### Vrste pritiskov na vodna telesa

Gospodinjstva v Sloveniji povzročajo obremenjevanje voda, zaradi izvajanja storitev, povezanih z obremenjevanjem voda. Storitve, povezane z obremenjevanjem voda, ki jih lahko povezujemo z gospodinjstvi so:

- javna oskrba s pitno vodo (za del vode, ki je namenjen gospodinjstvom), ki jo za gospodinjstva izvajajo gospodarske javne službe za oskrbo s pitno vodo,

- javno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod, ki jo za gospodinjstva izvajajo gospodarske javne službe za odvajanje in čiščenje odpadne komunalne in padavinske vode,

- lastna oskrba s pitno vodo, ki jo zagotavljajo gospodinjstva sama ali v vaških skupnostih,

- lastno odvajanje in čiščenje odpadne komunalne, ki jo zagotavljajo gospodinjstva sama ali v skupinah (individualne čistilne naprave),

- odvajanje in čiščenje odpadnih padavinskih vod iz zasebnih zemljišč, ki jo za gospodinjstva izvajajo gospodarske javne službe za odvajanje in čiščenje odpadne komunalne in padavinske vode, kot posebno storitev, ki na spada v okvir opravljanja gospodarske javne službe.

Poleg storitev, povezanih z obremenjevanjem voda, gospodinjstva povzročajo tudi druge oblike obremenjevanja voda. Med njimi so npr. pozidava zemljišč in s tem hitrejši odtok padavinskih voda.

Količinski podatki

Glede na analizo podatkov o vodnih povračilih in na osnovi podatka o deležu vode iz javnega vodovodnega sistema namenjenega gospodinjstvom, je bilo ocenjeno, da je bilo za gospodinjstva v letu 2008 namenjene 91.006.470m3 odvzete vode, kar predstavlja 7,7% vse odvzete vode, za katero zavezanci plačujejo vodna povračila (oskrba iz javnega vodovoda in lastna oskrba) (ARSO, 2010e; SURS, 2008e; lastni preračun).

Če se osredotočimo le na pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema, je bilo glede na podatke SURS v letu 2008, v gospodinjstva prodanih 88.651.000m3 vode (VOD - 78.549.000m3 in VOJM - 10.102.000m3).

V letu 2008 je glede na podatke SURS v gospodinjstvih nastalo 70.564.000m3 odpadnih voda (ni definirana vrsta odpadnih voda), kar predstavlja 45,2% vseh nastalih odpadnih voda v državi.

Podatki o enotah obremenitev, ki jih povzročajo gospodinjstva zaradi odvajanja komunalnih odpadnih vod niso na voljo. Skupno nastane v Sloveniji zaradi odvajanja komunalnih odpadnih voda 1.106.649 enot obremenitev, kar predstavlja 89,3% vseh enot obremenitev iz točkovnih virov onesnaževanja (ARSO, 2008b). Vseh teh obremenitev ni mogoče pripisati gospodinjstvom,  saj komunalne odpadne vode povzročajo tudi drugi sektorji. Ker je odpadna komunalna voda že po definiciji podobna odpadnim vodam, ki nastajajo v gospodinjstvu in tudi nastaja večinoma kot neposredna posledica življenja ljudi – zaposlenih, in ker na podlagi razpoložljivih podatkov razdelitev povzročenih obremenitev na sektorje ni možna, prištevamo vse komunalne vode k sektorju gospodinjstva.

##### Ocena socialno ekonomske pomembnosti obremenjevanja voda iz gospodinjstev

Gospodinjstvo ni kategorija, ki zaposluje pomembnejši delež prebivalstva ali proizvaja BDP. Gre za osnovno celico družbe, ki omogoča življenje prebivalstva. Gospodinjstva so v gospodarstvu pomembna predvsem kot vir povpraševanja.  Gre za osnovno celico družbe, ki omogoča življenje prebivalstva.

Primerjava socialno-ekonomskih in okoljskih kazalnikov pokaže, da gospodinjstva prispevajo k 0,1% nacionalnega BDP in 0,2% nacionalne zaposlenosti, medtem pa porabijo 7,7% vse odvzete vode in 68,7% vseh ovrednotenih enot obremenitev (upoštevani točkovni in razpršeni viri onesnaževanja).

*povzročajo jih vsi sektorji, zaradi značilnosti odpadnih komunalnih vod, pa jih prištevamo h gospodinjstvom.

Slika 2: Primerjava kazalnikov za gospodinjstva po deležih, ki ga sektor predstavlja na nacionalnem nivoju (SURS, 2008e, 2008f; ARSO 2008b, ARSO 2010e, IzVRS)

Obremenjevanje voda iz gospodinjstev je ključnega pomena zaradi socialnih in zdravstvenih razlogov. Zagotavljanje pitne vode za oskrbo prebivalcev je prioritetnega pomena, kar je definirano tudi v ZV-1.

#### Sektor  kmetijstvo

##### Socialne in ekonomske značilnosti

Kmetijstvo v Sloveniji zaposluje 85.400 ljudi, kar predstavlja 8,6% zaposlitev (SURS, 2008e). Kmetijstvo na drugi strani proizvede 819,9 MIO € dodane vrednosti, kar predstavlja 2,2 % BDP (SURS, 2008f).

V Sloveniji je bilo v letu 2007 75.340 kmetijskih gospodarstev. Ocenjeno število kmetijskih gospodarstev na vodnem območju Donave za leto 2007 znaša 65.790. Na obravnavanem območju je v uporabi približno 431.420 ha kmetijskih zemljišč (leto 2007). Povprečna velikost kmetije na vodnem območju Donave je približno 6,6 ha/kmetijo. (SURS, 2007)

Ocenjeno število kmetijskih gospodarstev na vodnem območju Jadranskega morja za leto 2007 znaša 9.550. Na obravnavanem območju je v uporabi približno 57.350 ha kmetijskih zemljišč (leto 2007). Povprečna velikost kmetije na vodnem območju Jadranskega morja je približno 6,0 ha/kmetijo (SURS, 2007; lastni izračuni IzVRS).

Kmetijska gospodarstva v Sloveniji razpolagajo s 524.167 ha kmetijskih zemljišč, od katerih jih je v uporabi 492.424 ha (93,9%). Največ kmetijskih zemljišč je namenjenih trajnim travnikom in pašnikom (Statistični urad RS, Slovenija, 2008).

Tabela 4: Skupine zemljiških kategorij (ha), Slovenija, leto 2008 (SURS, 2008h )

| Zemljiška kategorija | Površina (ha) |
| --- | --- |
| KZU - Njive in vrtovi (L0001) | 180.303 |
| KZU - Trajni travniki in pašniki (L0002) | 285.973 |
| KZU - Trajni nasadi (L0003) | 26.148 |

Na kmetijskih zemljiščih se pridela največ poljščin, sledi seno, sadje, grozdje in zelenjadnice.

Tabela 5: Količine pridelkov, Slovenija, leto 2008 (SURS, 2008i)

| Pridelek | Količina pridelave (t) |
| --- | --- |
| poljščine | 2.105.973 |
| zelenjadnice | 78194 |
| sadje | 137.797 |
| srozdje | 105.719 |
| seno | 1.572.064 |

Od površin, ki se namenjajo pridelavi poljščin je največ površin namenjenih pridelavi koruze v zrnju, sledita pšenica in pira, trave, travne mešanice in travno deteljne mešanice ter ječmen. Po količini pridelave je pri poljščinah na prvem mestu silažna koruza, sledi koruza za zrnje, trave, travne mešanice in travno deteljne mešanice ter pšenica in pira (SURS, 2008i).

Od vseh kmetijskih gospodarstev v Sloveniji  je v letu 2007 gojilo velike glave živine 63.549 oz. 84,4% kmetijskih gospodarstev (SURS, 2008j).

V Sloveniji v živinoreji na splošno prevladuje prireja perutnina, medtem so od velikih glav najbolj prisotni govedo in prašiči.

Tabela 6: Število glav živine po vrstah, Slovenija, leto 2008 (SURS, 2008j)

| Vrsta glav živine | Število glav živine (GVŽ) |
| --- | --- |
| govedo | 469.983 |
| prašiči | 432.011 |
| perutnina | 4.575.277 |
| ovce | 138.958 |
| koze | 24.228 |

###### Ribištvo

V kmetijski sektor uvrščamo tudi dejavnost ribištva. Ribištvo se v Sloveniji izvaja v naslednjih oblikah (SURS, 2008k):

- morski gospodarski ribolov (morski ulov – skupaj v letu 2008: 686.486 kg),

- akvakultura (akvakultura – skupaj v letu 2008: 1.318.748 kg vodnih živali; 79,2% sladkovodna vzreja, 20,8% marikultura)

- športni sladkovodni ribolov (športni ulov – skupaj: 189.725 kg).

Ribištvo letno ustvari 3,1 MIO € dodane vrednosti (SURS, 2008f) in zaposluje 300 ljudi, kar predstavlja zanemarljiv delež nacionalnega BDP in zaposlenosti (SURS, 2008e).

##### Vrste pritiskov na vodna telesa

Kmetijstvo v Sloveniji povzroča obremenjevanje voda, zaradi storitev, povezanih z obremenjevanjem voda in izvajanjem drugih dejavnosti.

Storitve, povezane z obremenjevanjem voda, ki jih lahko povezujemo s kmetijstvom

Storitve, povezane z obremenjevanjem voda, ki jih lahko povezujemo s kmetijstvom so povezane tako z odvzemi vode kot onesnaževanjem voda.

Storitve, povezane z odvzemi vode:

- Javna oskrba s pitno vodo (za del vode, ki je namenjen kmetijstvu), ki jo za subjekte iz kmetijstva izvajajo gospodarske javne službe za oskrbo s pitno vodo

- Lastna oskrba z vodo, ki jo subjekti iz kmetijstva izvajajo sami iz lastnih virov, in jo uporabljajo kot pitno vodo ali za potrebe kmetijske dejavnosti:

  - za namakanje kmetijskih površin,

  - za namakanje nekmetijskih površin,

  - za ostale namene,

  - za tehnološke namene,

  - za vzrejo salmonidnih vrst rib.

Količinski podatki o odvzemih:

Kmetijstvo je glede na analizo podatkov o plačilih vodnih povračil v letu 2008 z lastno oskrbo odvzelo 168.382.827,80m3 vode, kar predstavlja 14,33% vseh odvzemov vode, za katere se plačujejo vodna povračila. Poleg tega je kmetijstvo iz vodovodnega sistema odvzelo še 1.247.179,84m3, oz. 3,3% vse pitne vode iz javnega vodovoda  (ARSO, 2010e; SURS, 2008e; lastni preračun).

Največjo količino odvzemov iz lastnih zajetij je kmetijstvo namenilo rabi vode za vzrejo salmonidnih rib, sledi  raba vode za namakanje nekmetijskih površin in raba vode za namakanje kmetijskih površin.

Tabela 7: Količine odvzete vode iz lastnih zajetij po vrstah rabe iz sektorja kmetijstvo (ARSO, 2010e)

| Vrsta rabe vode | Količina odvzete vode (m3) |
| --- | --- |
| Za rabo vode iz lastnega zajetja za vzrejo salmonidnih vrst rib | 166.907.716 |
| Za rabo vode iz lastnega zajetja za tehnološke namene | 140.093 |
| Za rabo vode iz lastnega zajetja za ostale namene | 234.292 |
| Za rabo vode iz lastnega zajetja za namakanje nekmetijskih površin | 1.100.726 |
| Za rabo vode iz lastnega zajetja za namakanje kmetijskih površin | 1.093.695 |
| Skupaj | 169.476.522,60 |

Storitve povezane z onesnaževanjem voda:

- Javno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki jo za subjekte iz kmetijstva izvajajo gospodarske javne službe za odvajanje in čiščenje odpadne komunalne in padavinske vode

- odvajanje in čiščenje odpadnih industrijskih in padavinskih voda iz zasebnih zemljišč, ki jo za subjekte iz kmetijstva izvajajo gospodarske javne službe za odvajanje in čiščenje odpadne komunalne in padavinske vode, kot posebno storitev, ki ne spada v okvir opravljanja gospodarske javne službe,

- lastno odvajanje in čiščenje odpadne komunalne ali industrijske vode, ki jo zagotavljajo subjekti iz kmetijstva sami.

Količinski podatki o onesnaževanju

Izvedena je bila analiza iztokov industrijske in komunalne odpadne vode s preseženimi mejnimi vrednostmi na podlagi podatkov o emisijskem monitoringu Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO, 2007a). Ugotovljeno je bilo, da  je bilo v letu 2007 na območju Slovenije v sektorju kmetijstvo 12 iztokov (VOD – 11, VOJM – 1), od katerih je bilo 9 (VOD – 8, VOJM – 1) iztokov takih, kjer so bile zabeležene presežene mejne vrednosti onesnaževal. Kmetijstvo je prispevalo k 2,2% vseh iztokov s preseženimi mejnimi vrednostmi.

Kmetijstvo je v letu 2008 z izpusti industrijskih vod povzročilo 12.563 enot obremenitev (VOD - 12.426 EO in VOJM 137 EO), kar predstavlja 1% vseh povzročenih enot obremenitev zaradi odvajanja komunalnih in industrijskih vod  (ARSO, 2008b),.

Točkovni viri onesnaževanja v sektorju kmetijstvo so predvsem posledica izpustov odpadnih vod farm in večjih kmetij.

Vrste obremenjevanja voda v kmetijstvu, ki niso storitve, povezane z obremenjevanjem voda

- Razpršeno onesnaževanje podzemnih voda zaradi prekomernega vnosa gnojil in fitofarmacevtskih sredstev

Posledica tega obremenjevanja so povišane vrednosti nitratov, fosfatov in ostankov fitofarmacevtskih sredstev v podzemni vodi.

Na podlagi analize obremenitev in vplivov za hranila iz razpršenih virov iz kmetijstva, ki je predstavljena v poglavju 3 »Prikaz obremenitev in presoja vplivov človekovega delovanja na stanje voda« zvezka 2 »Opis izhodiščnega stanja na območju načrta upravljanja voda« je bilo ugotovljeno, da je vnos dušika v vodna telesa na vodnem območju Donave 8.348.644 kg na leto, vnos fosforja pa je 32.463 kg na leto.

Vnos dušika v vodna telesa na vodnem območju Jadranskega morja je bil ocenjen 640.537 kg na leto, vnos fosforja je bil ocenjen na 2.636 kg na leto. Te količine so bile skladno s Prilogo 1 Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 104/09, 14/10) pretvorjene v enote obremenitve. 1 enota obremenitve za dušik je enakovredna 25 kg, 1 enota obremenitve za fosfor je enakovredna 3 kg.

Te količine so bile skladno s Prilogo 1 Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 104/09, 14/10) pretvorjene v enote obremenitve. 1 enota obremenitve za dušik je enakovredna 25 kg, 1 enota obremenitve za fosfor je enakovredna 3 kg.

Ugotovljeno je bilo, da povzroča sektor kmetijstvo z razpršenim onesnaževanjem s hranili na vodnem območju Donave letno 344.767 enot obremenitve, na vodnem območju Jadranskega morja pa letno 26.500 enot obremenitve.

Analiza obremenitev in vplivov za sredstva za zaščito rastlin iz 3. poglavja »Prikaz obremenitev in presoja vplivov človekovega delovanja na stanje voda« zvezka 2 »Opis izhodiščnega stanja na območju načrta upravljanja voda« ni bila narejena na način, da bi lahko emisijske količine snovi pretvorili v enote obremenitve.

- Raba vodnega dobra za akvakulturo in ribolov

Glede na definirane vrste rabe v zakonodaji lahko pri rabi vodnega dobra za akvakulturo in ribolov govorimo o naslednjih podvrstah rabe, ki povzročajo pomembnejše vplive na stanje voda:

- rabi morskega dobra za školjčišče in gojišče morskih organizmov,

- rabi vodnega dobra za izvajanje ribolova v komercialnih ribnikih,

- rabi vodnega dobra za izvajanje ribolova v komercialnih ribnikih,

- rabi vodnega dobra za vzrejo ciprinidnih vrst rib.

Za akvakulturo in ribolov je bilo glede na analizo podatkov o plačilih vodnih povračil v letu 2008 uporabljenih 526.469 m2 vodnega in morskega dobra (ARSO, 2010e).

Največje površine so bile namenjene rabi morskega dobra za školjčišča in gojišča morskih organizmov.

Tabela 8: Površine vodnega/morskega dobra po vrstah rabe iz sektorja kmetijstvo (ARSO, 2010e).

| Vrsta rabe vode | Površina vodnega/morskega dobra (m2) |
| --- | --- |
| Za rabo morskega dobra za školjčišče in gojišče morskih organizmov | 358.260 |
| Za rabo vodnega dobra za izvajanje ribolova v komercialnih ribnikih | 80.180 |
| Za rabo vodnega dobra za vzrejo ciprinidnih vrst rib | 88.028 |
| Skupaj | 526.469 |

Akvakultura in ribolov lahko povzročata onesnaževanje voda in biološke obremenitve. Ribogojstvo onesnažuje vodo s hranili, metanom in vodikovim sulfidom, ki ogrožajo tako gojene ribe, kot drugi ribji in morski živelj. Nevarni pesticidi so se uporabljali za uničevanje morskih uši (ARSO, 2011).

- Osuševanje zemljišč

Kmetijstvo z osuševanjem zemljišč, ki omogoča uspešnejšo kmetijsko pridelavo povzroča obremenjevanje voda zaradi spreminjanja hidrološkega režima, povečanja odtoka padavinske vode, spreminjanja režima gladine podzemne vode in degradiranja habitatov predvsem na obrežnem in pribrežnem pasu.

- Raba obrežnega pasu

Kmetijstvo povzroča pritiske na vode tudi zaradi vedno večje rabe obrežnega psu. S tem preprečuje zadrževanje poplavne vode, spreminja povezanost med strugo in poplavno ravnico, spreminja režim gladine podzemne vode, uničuje drstišča, spreminja habitate na poplavni ravnici, povečuje spiranje onesnaževal z obrežja, povzroča postopno zamuljevanje rečnega dna in spreminja fizikalno-kemijske razmere zaradi odstranjene obrežne vegetacije.

##### Ocena socialno ekonomske pomembnosti obremenjevanja voda iz kmetijstva

Primerjava ključnih kazalnikov za kmetijstvo kaže, da je delež obremenjevanja voda zaradi kmetijstva večji od ekonomsko - socialne pomembnosti sektorja, če za ekonomsko socialno pomembnost sektorja štejemo le kvantificirane podatke o deležu nacionalnega BDP in zaposlenosti. Tako kmetijstvo prispeva k nacionalnemu BDP le 2,2 % , k zaposlenosti 8,6%, po drugi strani pa povzroča 14,4 % vse rabe vode in kar 23,65 % vseh enot obremenitev (upoštevani so točkovni in razpršeni viri, razen komunalnih odpadnih voda). Pri izračunu deleža enot obremenitev so bile upoštevane tako razpršene kot točkovne obremenitve, za katere je bil na voljo izračun. Če bi dodali še enote obremenitve, ki jih povzroča kmetijstvo zaradi ribogojstva, bi se ta delež še nekoliko povečal.

Slika 3: Primerjava kazalnikov za kmetijstvo po deležih, ki ga sektor predstavlja na nacionalnem nivoju (SURS, 2008e, 2008f; ARSO 2008b, ARSO 2010e, IzVRS)

Pri ekonomsko socialni pomembnosti kmetijstva je poleg deleža BDP in zaposlenosti potrebno upoštevati tudi  pomembnost sektorja zaradi:

- zagotavljanja državne samozadostnosti pri zagotavljanju hrane,

- ohranjanja tradicije in kulturno-zgodovinskih vrednot, ki jih sektor omogoča,

- ohranjanja podeželja kot krajinske in naravne vrednote.

#### Sektor Druge dejavnosti

##### Socialne in ekonomske značilnosti

###### Industrija

Industrija, v katero smo za potrebe te analize uvrstili predelovalne dejavnosti, rudarstvo in gradbeništvo je v letu 2008 proizvedla 10.095,50 MIO € dodane vrednosti (SURS, 2008 f), kar je predstavljalo 27,1% nacionalnega BDP. Največji delež so pri tem prispevale predelovalne dejavnosti (19,4%), sledilo je gradbeništvo (7,3%), najmanjši delež pa je od teh dejavnosti imelo rudarstvo (0,4%).

V industriji je bilo v letu 2008 zaposlenih 330.000 ljudi, kar je predstavljalo 33,6% delež zaposlenosti. Največ so k temu prispevale predelovalne dejavnosti (23,9%), sledilo je gradbeništvo (9,1%) in rudarstvo (0,6%).

###### Energetika

Energetika je v letu 2008 proizvedla 812,4 MIO € dodane vrednosti, kar je predstavljalo 2,2% BDP (SURS, 2008f). V sektorju je bilo v letu 2008 zaposlenih 7.900 ljudi, kar je predstavljalo 0,8% delež zaposlenosti (SURS, 2008 e).

V Sloveniji je bilo v letu 2008 proizvedeno (na pragu) 16.398 GWh električne energije, od tega v  hidroelektrarnah 4.018 GWh oz. 24,5% (SURS, 2008l).

###### Promet

V Sloveniji je v dejavnosti Promet zaposlenih 62.000 ljudi (6,3%) (SURS, 2008e), promet pa prispeva k nacionalnemu BDP 2.492,20 MIO € oziroma 6,7% (SURS, 2008f). Z vodo je najbolj neposredno povezan vodni promet, ki k BDP prispeva 135,3 MIO € oz. 0,4%.

V letu 2008 je bilo v prometu prepeljanih skupno 148.454.000 potnikov in 130.809.000 t blaga od tega v pristaniškem prometu 49.643 potnikov in 16.554.000 t blaga ter 5.433 ladij (SURS, 2008m).

###### Turizem

Turizem je v Sloveniji zaposluje 34.200 ljudi in na nacionalni ravni prispeva k zaposlenosti 3,5 % (SURS, 2008e),. Sektor Turizem proizvede 753,8 MIO € dodane vrednosti kar predstavlja 2 % državnega BDP (SURS, 2008f),.

V Sloveniji je bilo v letu 2008 zabeleženih 3.083.713 prihodov turistov in 9.314.038 nočitev v turističnih zmogljivosti, pri čemer so v obeh kategorijah prevladovali tuji gostje (SURS, 2008n).

Z vodo je najbolj neposredno povezan navtični turizem. V letu 2008 je bilo v Sloveniji 5.721 plovil s privezom v morju (SURS, 2008o).

###### Ostale dejavnosti

Ostale dejavnosti v Sloveniji zaposlujejo 467.000 ljudi, kar predstavlja 47,32% vse zaposlenosti v državi (SURS, 2008e), in prispevajo k nacionalnemu BDP 17.741,20 MIO € oz. 47,6 % (SURS, 2008f).

Znotraj dejavnosti sta najpomembnejši panogi z vidika prispevka k zaposlenosti in BDP  Trgovina ter Nepremičnine, najem in poslovne storitve.

##### Vrste pritiskov na vodna telesa Industrija

Storitve, povezane z obremenjevanjem voda

Storitve, povezane z obremenjevanjem voda, ki se izvajajo v sektorju industrija so odvzem in oskrba z vodo ter odvajanje in čiščenje industrijskih odpadnih vod.

Za dejavnost industrija je v bilo v letu 2008 za različne vrste rabe vode porabljeno 49.898.953 m3 vode. Pri tem je bilo 3,1% te vode odvzeto iz javne vodooskrbe, ki predstavlja javno storitev oskrbe s pitno vodo. Preostalih 96,9% vode pa je bilo odvzete iz lastnih zajetij, kar predstavlja lastno storitev oskrbe z vodo. Največ vode v sektorju je bilo porabljene za tehnološke namene (ARSO, 2010e).

Tabela 9: Količine odvzete vode za rabo vode v industriji (ARSO, 2010e).

| raba vode v industriji - po vrsti rabe | količina odvzete vode (m3) |
| --- | --- |
| za rabo vode iz javne vodooskrbe za ostale namene | 602.945 |
| Za rabo vode iz javne vodooskrbe za proizvodnjo pijač | 287.838 |
| Za rabo vode iz javne vodooskrbe za tehnološke namene, pri katerih je voda pretežna sestavina proizvoda | 674.156 |
| Skupaj iz javne vodooskrbe | 1.564.939 |
| Za rabo vode iz lastnega zajetja za namakanje nekmetijskih površin | 22.700 |
| Za rabo vode iz lastnega zajetja za ostale namene | 4.024.537 |
| Za rabo vode iz lastnega zajetja za proizvodnjo pijač | 304.292 |
| Za rabo vode iz lastnega zajetja za tehnološke namene | 35.173.614 |
| Za rabo vode iz lastnega zajetja za tehnološke namene pri hlajenju v TE in JE | 8.808.871 |
| Skupaj iz lastnega zajetja | 48.334.014 |

V industriji porabljajo tudi dodatno vodo iz javnega vodovoda (pitna voda), vendar gre pri tem za splošno rabo vode, za katero podatki na dejavnost natančno niso na voljo (v nadaljevanju so podani podatki na sektor natančno).

Industrija je v letu 2008 z izpusti industrijskih vod povzročila 92.008,2 enot obremenitev (ARSO, 2008b), kar predstavlja 69,4% vseh povzročenih enot obremenitev zaradi odvajanja industrijskih odpadnih vod, 7,4% vseh povzročenih enot obremenitev zaradi odvajanja iz točkovnih virov onesnaženja in 5,7% vseh ovrednotenih enot obremenitev (točkovni in razpršeni viri onesnaženja).

Druge vrste obremenjevanja, ki ne spadajo med storitve, povezane z obremenjevanjem voda

Od drugih vrst obremenjevanja pod industrijo prištevamo tudi obremenitve , ki nastajajo zaradi odvzema proda. V Sloveniji je bilo v letu 2008 iz vodotokov odvzetih 344.150,36 m3 proda (ARSO, 2010e).

Odvzemanje naplavin povzroča spremenjen režim premeščanja plavin, izpiranje finih delcev in onesnaževal, poglabljanje rečne struge, povečano nestabilnost brežin, spremenjeno povezava s podzemno vodo in režim gladine podzemne vode, degradirane habitate rib in makronevretenčarjev in spremenjene rastlinske združbe..

###### Energetika

Storitve, povezane z obremenjevanjem voda, ki se izvajajo v dejavnosti energetika so: odvzem in oskrba z vodo za različne vrste rabe, izkoriščanje vodnega potenciala za pridobivanje električne energije ter odvajanje in čiščenje industrijskih odpadnih vod. Te storitve pomembno vplivajo na obremenjevanje voda in sicer v smislu rabe naravnih virov, povzročajo pa tudi, toplotno obremenjevanje, evtrofikacijo, nanašanje proda (zaprojanje) in zamuljevanje, kopičenje onesnaževal, spremembo vodnih režimov itd.

Za rabo vode v energetiki je bilo v letu 2008 odvzeto 822.865.263m3 vode (ARSO, 2010e).  , pri čemer gre v celoti za lastno storitev oskrbe z vodo.. Daleč največ te vode je bilo odvzete za tehnološke namene pri hlajenju v TE in JE.

Tabela 10: Količine odvzete vode za rabo vode v energetiki (ARSO, 2010e).

| Raba vode v energetiki - po vrsti rabe | Količina odvzete vode (m3) |
| --- | --- |
| Za rabo vode iz lastnega zajetja za namakanje nekmetijskih površin | 250.547 |
| Za rabo vode iz lastnega zajetja za ostale namene | 6.307 |
| Za rabo vode iz lastnega zajetja za tehnološke namene | 2.208.214 |
| Za rabo vode iz lastnega zajetja za tehnološke namene pri hlajenju v TE in JE | 820.400.195 |
| Skupaj | 822.865.263 |

V energetiki porabljajo tudi dodatno vodo iz javnega vodovoda, vendar gre pri tem za splošno rabo vode (pitna voda), za katero podatki na dejavnost natančno niso na voljo (v nadaljevanju so podani podatki na sektor natančno).

Voda je najpomembnejši obnovljivi vir energije v Republiki Sloveniji. Dejavnost Energetika tako poleg same vode izkorišča tudi energijski potencial vode. Pri izkoriščanju vodnega potenciala prihaja do pomembnih vplivov na stanje voda (zajezitev, velika sprememba vodnega režima, vplivi na vodne organizme). V letu 2008 je dejavnost Energetika izkoristila 5.115.576,5MWh  energijskega potenciala vode (ARSO, 2010e).

Zadrževanje vode, ki ga povzročajo hidroelektrarne povzroča spreminjanje količine in dinamika vodnega toka, spreminjanje povezave s podzemno vodo in režim gladine podzemne vode, spreminjanje  oziroma prekinjanje premeščanje plavin in plavja, onemogočanje migracija rib čez neprehodne pregrade, spremenjen zadrževalni čas in spremembe združbe iz rečne v jezersko

Uravnavanje pretokov, vodne gladine in prodonosnosti povzroča spremenjen režim premeščanja sedimentov, spremenjen nivo podzemne vode, poglabljanje rečnega dna, povečano nestabilnost brežin, odplavljanje živalske združbe v času vršne proizvodnje električne energije in degradacijo združbe v času nizkih pretokov.

Energetika je v letu 2008 z izpusti industrijskih vod povzročila 1929,1 enot obremenitev (ARSO, 2008b), kar predstavlja 1,5% vseh povzročenih enot obremenitev zaradi odvajanja industrijskih odpadnih vod, 0,2% vseh povzročenih enot obremenitev zaradi odvajanja iz točkovnih virov onesnaženja in 0,1% vseh ovrednotenih enot obremenitev (točkovni in razpršeni viri onesnaženja).

###### Promet

Storitve, povezane z obremenjevanjem voda

Storitve, povezane z obremenjevanjem voda, za potrebe dejavnosti promet k obremenjevanju voda prispevajo v manjši meri.  V letu 2008 je bilo tako v dejavnosti promet za rabo vode iz lastnega zajetja za ostale namene porabljeno 21.696m3 vode (ARSO, 2010e).

V prometu porabljajo tudi dodatno vodo iz javnega vodovoda, vendar gre pri tem za splošno rabo vode (pitna voda), za katero podatki na dejavnost natančno niso na voljo (v nadaljevanju so podani podatki na sektor natančno).

Promet pa z odvajanjem odpadnih industrijskih voda (npr. od pranja vozil) in padavinskih voda iz cest povzroča tudi onesnaževanje voda.

Promet je v letu 2008 z izpusti industrijskih vod povzročil 3815,1 enot obremenitev (ARSO, 2008b), kar predstavlja 2,9% vseh povzročenih enot obremenitev zaradi odvajanja industrijskih odpadnih vod, 0,3% vseh povzročenih enot obremenitev zaradi odvajanja iz točkovnih virov onesnaženja in 0,2% vseh ovrednotenih enot obremenitev (točkovni in razpršeni viri onesnaženja).

Količinskih podatkov o odpadnih padavinskih vodah iz prometa ni na voljo.

Druge vrste obremenjevanja, ki ne spadajo med storitve, povezane z obremenjevanjem voda

Dejavnost prometa, ki je najbolj neposredno povezana z vodami, je pomorski promet (promet po sladkih vodah v Sloveniji ni pomembno razvit). Pomorski promet lahko vpliva na stanje voda zaradi izpusta balastnih vod iz tovornih ladij, kar lahko povzroči vnos tujerodnih organizmov. Možna so tudi incidentna razlitja iz plovil in onesnaženje voda pri pretovarjanju.

V Sloveniji (konkretno na vodnem območju Jadranskega morja) je bilo v letu 2008 v uporabi

1.682.995m2 vodnih zemljišč za potrebe obratovanja pristanišč za plovila in 13.919.798m2 za potrebe vodnih zemljišč za obratovanje sidrišč za plovila (ARSO, 2010e).

###### Turizem

Storitve, povezane z obremenjevanjem voda, ki se izvajajo v dejavnosti turizem so odvzem in oskrba z vodo ter odvajanje in čiščenje industrijskih odpadnih vod.

Oskrba z vodo v dejavnosti turizem se izvaja delno iz javne vodooskrbe (5,8 % vse oskrbe -javna storitev, povezana z obremenjevanjem voda), delno pa iz lastnih zajetij (94,2% vse oskrbe - lastna storitev, povezana z obremenjevanjem voda) (ARSO, 2010e). Največ vode v dejavnosti turizem porabijo za rabo vode iz lastnega zajetja za potrebe kopališč in naravnih zdravilišč.

Tabela 11: Količine odvzete vode za rabo vode v turizmu (ARSO, 2010e).

| Raba vode v turizmu - po vrsti rabe | Količina odvzete vode (m3) |
| --- | --- |
| Za rabo vode iz javne vodooskrbe za potrebe kopališč in naravnih zdravilišč | 195.292 |
| Za rabo vode iz javne vodooskrbe za ostale namene | 81.917 |
| Za rabo vode iz javne vodooskrbe za namakanje površin | 3.000 |
| Za rabo vode iz lastnega zajetja za namakanje nekmetijskih površin | 23.829 |
| Skupaj iz javne vodooskrbe | 280.209 |
| Za rabo vode iz lastnega zajetja za ostale namene | 37.225 |
| Za rabo vode iz lastnega zajetja za potrebe kopališč in naravnih zdravilišč | 3.783.035 |
| Za rabo vode iz lastnega zajetja za tehnološke namene | 159.947 |
| Za rabo vode iz lastnega zajetja za zasneževanje smučišč | 521.507 |
| Za rabo vodnih zemljišč za obratovanje kopališč | 22.814 |
| Skupaj iz lastnih virov | 4.548.357 |
| Skupaj | 4.828.566 |

V turizmu porabljajo tudi dodatno vodo iz javnega vodovoda, vendar gre pri tem za splošno rabo vode (pitna voda), za katero podatki na dejavnost natančno niso na voljo (v nadaljevanju so podani podatki na sektor natančno).

Turizem je v letu 2008 z izpusti industrijskih vod povzročil 4.717 enot obremenitev (ARSO, 2008b)., kar predstavlja 3,6% vseh povzročenih enot obremenitev zaradi odvajanja industrijskih odpadnih vod, 0,4% vseh povzročenih enot obremenitev zaradi odvajanja iz točkovnih virov onesnaženja in 0,3% vseh ovrednotenih enot obremenitev (točkovni in razpršeni viri onesnaženja).

###### Ostale dejavnosti

Storitve, povezane z obremenjevanjem voda, ki se izvajajo v sektorju ostale dejavnosti so odvzem in oskrba z vodo ter odvajanje in čiščenje industrijskih odpadnih vod.

Največ vode v ostalih dejavnostih porabijo za rabo vode iz lastnega zajetja za potrebe kopališč in naravnih zdravilišč (panoga zdravstvo).

Tabela 12: Količine odvzete vode za rabo vode v ostalih dejavnostih (ARSO, 2010e).

| Raba vode v ostalih dejavnostih - po vrsti rabe | Količina odvzete vode (m3) |
| --- | --- |
| Za rabo vode iz javne vodooskrbe za potrebe kopališč in naravnih zdravilišč | 14.600,00 |
| Za rabo vode iz lastnega zajetja za namakanje nekmetijskih površin | 1.800,00 |
| Za rabo vode iz lastnega zajetja za ostale namene | 18.212,00 |
| Za rabo vode iz lastnega zajetja za potrebe kopališč in naravnih zdravilišč | 593.500,00 |
| Skupaj | 628.112,00 |

V ostalih dejavnostih porabljajo tudi dodatno vodo iz javnega vodovoda, vendar gre pri tem za splošno rabo vode (pitna voda), za katero podatki na dejavnost natančno niso na voljo (v nadaljevanju so podani podatki na sektor natančno).

Ostale dejavnosti so v letu 2008 z izpusti industrijskih vod povzročile 17.496,8 enot obremenitev (ARSO, 2008b), kar predstavlja 13,2% vseh povzročenih enot obremenitev zaradi odvajanja industrijskih odpadnih vod, 1,4% vseh povzročenih enot obremenitev zaradi odvajanja iz točkovnih virov onesnaženja in 1,1% vseh ovrednotenih enot obremenitev (točkovni in razpršeni viri onesnaženja).

##### Ocena socialno ekonomske pomembnosti obremenjevanja voda iz drugih dejavnosti

Primerjava ključnih kazalnikov za sektor druge dejavnosti kaže, da ekonomsko-socialna pomembnost sektorja večja od delež obremenjevanja voda, ki ga sektor povzroča v primerjavi z drugimi sektorji. Druge dejavnosti prispevajo k nacionalnemu BDP 85,5%, k zaposlenosti 91,5%, po drugi strani pa povzročajo 77,8 % vse rabe vode in 7,5 % vseh enot obremenitev voda (upoštevani so točkovni in razpršeni viri, razen komunalnih odpadnih voda).

Slika 4: Primerjava kazalnikov za druge dejavnosti po deležih, ki ga sektor predstavlja na nacionalnem nivoju (SURS, 2008e, 2008f; ARSO 2008b, ARSO 2010e, IzVRS)

Sektor druge dejavnosti povzroča  še dodatno obremenjevanje voda, ki ni prikazano na grafu,  in sicer zaradi proizvajanja električne energije v hidroelektrarnah (storitev povezana z obremenjevanjem voda). Sektor, ki ga v tem primeru v celoti predstavlja energetika, je v letu 2008 izkoristile 5.115.576,5MWh  potencialne energije vode (ARSO 2010e).

Sektor povzroča tudi obremenjevanje voda, ki ni storitev, povezana z obremenjevanjem voda, in sicer zaradi odvzema proda. Druge dejavnosti so tako v letu 2008 odvzele iz voda 344.150,4m3 proda (ARSO 2010e).

#### Urejanje voda za potrebe varstva pred poplavami

##### Namen

Urejanje voda za potrebe varstva pred poplavami predstavlja vrsto obremenjevanja voda.

Če sledimo definiciji storitev, povezanih z obremenjevanjem voda, med njih, od različnih oblik urejanja voda za potrebe poplavne varnosti, uvrščamo gradnjo in obratovanje zadrževalnikov. Ostale dejavnosti, ki sodijo med urejanje voda za potrebe varstva pred poplavami, spadajo med druge oblike obremenjevanja voda.

Za urejanje voda z namenom zagotavljanja poplavne varnosti v Sloveniji skrbi država, ki z obvezno gospodarsko javno službo zagotavlja vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč in vodne infrastrukture. Naloge javne službe so zlasti utrjevanje bregov in dna površinskih voda ter morske obale, skrb za pretočnost struge tekočih voda in odstranjevanje prekomerno odloženih naplavin, košnja in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi iz površinskih voda in z vodnih ter priobalnih zemljišč v upravljanju ministrstva in čiščenje gladine površinskih voda in preprečevanje onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč.

Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč ter vodne infrastrukture se izvaja na podlagi letnega programa javne službe, ki ga izvaja za posamezno območje izbrani koncesionar na podlagi koncesijske pogodbe.

V Sloveniji je bilo v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja zgrajenih mnogo večnamenskih sistemov za zadrževanje voda. V zadnjih 20ih letih so se na njih razvile rabe in dejavnosti, ki v precejšnji meri omejujejo učinkovito izvajanje prvotne rabe voda. To je predvsem ribištvo, vse vrste rekreacij in turizem. Nekatera območja jezer so postala tudi naravni rezervati, Natura 2000 območja ali ekološko pomembna območja. Nekatera zemljišča pod zadrževalniki in celo pregradami so v privatni lasti, kar otežuje nadzor, ukrepanje in pravno ureditev statusa teh akumulacij. Ponekod so se primarne namembnosti akumulacij s časom povsem podredile sekundarnim rabam. V prihodnje bodo potrebni razvojno-raziskovalni projekti, ki bodo opredelili potencialne nosilce dejavnosti (rabe voda) in določili osnove za učinkovito sofinanciranjem vzdrževanja, investiranja in rednega monitoringa.

V Sloveniji je 34 vodozadrževalnih sistemov, ki so bili zgrajeni z osnovnim namenom zagotavljanja poplavne varnosti ali pa so bili tudi za to projektirani. 26 od teh se nahaja na VO Donava in 8 na VO Jadranskega morja. Seznam teh sistemov je na voljo v prilogah (PRILOGA 2, Preglednica 1).

##### Vrste pritiskov na vodna telesa

Urejanje voda za potrebe varstva pred poplavami predstavlja vrsto obremenjevanja voda. Delno lahko govorimo o storitvah, povezanih z obremenjevanjem voda (izgradnja in obratovanje zadrževalnikov), delno pa o drugih vrstah obremenjevanja (druge ureditve na vodah).

###### Zadrževanje voda za potrebe zagotavljanja poplavne varnosti– storitev, povezana z obremenjevanjem voda

Zadrževanje voda za potrebe zagotavljanja poplavne varsnosti povzroča naslednje pritiske na vode: spreminjanje količine in dinamike vodnega toka, spreminjanje povezave s podzemno vodo in režima gladine podzemne vode, spreminjanje oziroma prekinjeno premeščanje plavin in plavja, onemogočanje migracija rib čez neprehodne pregrade, spreminjanje zadrževalnega časa in spreminjanje združbe iz rečne v jezersko.

V analizi obremenitev je bilo ugotovljeno, da je velik vpliv zaradi zadrževanja vode prisoten na 16 VTPV na VO Donave, medtem ko je zmeren vpliv prisoten na 3 VTPV, in sicer v vseh primerih le na glavnem toku (v analizi so bili upoštevani vsi zadrževalniki, vključno z zadrževalniki za potrebe HE).

Velik vpliv zaradi zadrževanja vode je prisoten tudi na 4 VTPV na VO Jadranskega morja. Zmernih ali velikih vplivov zaradi zadrževanja vode na pritokih ni (v analizi so bili upoštevani vsi zadrževalniki, vključno z zadrževalniki za potrebe HE).

###### Druge oblike obremenjevanja voda zaradi zagotavljanja poplavne varnosti

Prerazporejanje voda

Prerazporejanje visokih voda povzroča spreminjanje količine in dinamike vodnega toka - predvsem visokih konic, spreminjanje režima premeščanja plavin in degradiranost hidromorfoloških procesov, spreminjanje režima obnavljanja podzemne vode in spreminjanje združb.

Na VO Donave prerazporejanje visokih voda predstavlja relevantno obremenitev na 4 % VTPV, pri čemer je največji delež VTPV s tovrstno obremenitvijo na porečju Mure in srednjem delu porečja Save, in sicer na Kobiljanskem potoku, Ledavi, Pšati in Ljubljanici.

Na VO Jadranskega morja prerazporejanje visokih voda ne predstavlja relevantne obremenitve, saj je evidentiran le 1 razbremenilnik, ki pa ni opredeljen kot relevantna hidromorfološka obremenitev.

Regulacije in druge ureditve

Pri urejanju voda prihaja do pritiskov na vodna telesa zaradi regulacij in drugih ureditev in zaradi uravnavanja pretokov, vodne gladine in prodonosnosti.

Regulacije in ureditve povzročajo povečano hitrost vodnega toka, zmanjšano povezanost struge s poplavno ravnico, degradiranost habitatov, spremenjene rastlinske in živalske združbe, spremenjen režim premeščanja sedimentov, remobilizacijo onesnaževal, preprečujejo lateralno migracijo struge, prekinjajo erozija brežin in rečnega dna in spreminjajo režim obnavljanja podzemne vode.

Velik vpliv regulacij ali drugih ureditev struge je prisoten na 13 VTPV na glavnem toku, zmeren vpliv pa na 23 VTPV na glavnem toku in na 1 VTPV na pritokih na VO Donave.

Velik vpliv regulacij ali drugih ureditev struge je prisoten na 11 % VTPV na glavnem toku, zmeren vpliv pa na 18 % VTPV na glavnem toku in na 3 % VTPV na pritokih na VO Jadranskega morja.

##### Ocena socialno ekonomske pomembnosti obremenjevanja voda zaradi varstva pred poplavami

V ožjem ekonomskem smislu je urejanje voda za potrebe zagotavljanja poplavne varnosti pomembno za specifičen in majhen del gospodarstva (koncesionarji), a je njegov pomen z varnostnega vidika toliko večji. Urejanje voda za potrebe zagotavljanja poplavne varnosti bistveno pomaga varovati poseljena poplavna območja pred poplavami in s tem zmanjšuje ogroženost zdravja in premoženja prebivalstva. Pomaga tudi varovati infrastrukturo gospodarskega sektorja in s tem preprečuje gospodarsko škodo.

Po drugi strani urejanje voda za potrebe varstva pred poplavami povzroča predvsem hidromorfološke in biološke obremenitve.

## Predvideni trendi ključnih indikatorjev in trendov – razvoj osnovnega scenarija

### Poraba pitne vode

Količina vode, dobavljene iz javnega vodovoda se je v zadnjih 10 letih precej zmanjšala, vendar je bilo izrazit padec dobave zaznati od leta 2002 do 2004, nato se je količina spet rahlo povečevala do 2007 in nato spet nekoliko zmanjšala.

Slika 5: Trend količine vode, dobavljene iz javnega vodovoda (SURS 2008e)

Količina vode, dobavljene iz javnega vodovoda za gospodinjstva je v tem času precej nihala.

Slika 6: Trend količine vode, dobavljene iz javnega vodovoda v gospodinjstva (SURS 2008e)

Do zmanjšanja skupno dobavljene vode iz javnega vodovoda je prišlo predvsem zaradi stalnega zmanjševanja količin vode, dobavljene gospodarskim dejavnostim.

Slika 7: Trend količine vode, dobavljene iz javnega vodovoda za dejavnosti (SURS 2008e)

Zaradi zmanjševanja vodnih izgub v vodovodnih sistemih (načrtovane so obnove vodovodnih sistemov), zaradi bolj učinkovite rabe vode ter ob upoštevanju napovedi o zmanjšanju števila prebivalcev, je pričakovati, da odvzemi vode sektorja javne storitve v prihodnosti ne bodo več naraščali, ampak se bodo najverjetneje zmanjševali.

### Odvajanje komunalne odpadne vode

V RS v zadnjih letih trend količin čiščene komunalne odpadne vode narašča. Povečujejo se zmogljivost in število KČN. Naraščajoči trend očiščene komunalne odpadne vode kaže na zmanjšanje obremenitev iz razpršenih virov onesnaževanja (poselitev). Zaradi povišanja stopnje čiščenja na KČN se celokupne količine emisij od leta 2004 naprej zmanjšujejo kar posledično vpliva na izboljšanje stanja voda.

Slika 8: Količina čiščene odpadne vode v KČN v RS po letih (ARSO, 2007d)

Slika 9: Količina čiščene odpadne vode v KČN v RS po letih (ARSO, 2007d)

Slika 10: Skupna velikost KČN po letih v RS (ARSO, 2007d)

Slika 11: Trend emisij iz KČN na vodnem območju Donave (ARSO, 2007c)

Slika 12: Trend emisij iz KČN na vodnem območju Jadranskega morja (ARSO, 2007c)

Zaradi izvajanja ukrepov, ki jih predpisuje Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 2005 – 2017, v katerem so zajete zahteve Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS) se pričakuje do leta 2015 zmanjšanje obremenitev, ki jih povzročajo dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Leta 2004 je bilo na sistem javne kanalizacije priključenih 875.000 PE. Na podlagi Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 2005 – 2017 je ocenjeno, da bo leta 2015 na sistem javne kanalizacije priključenih že 1.092.000 PE. To bo pomenilo znatno zmanjšanje onesnaževanja voda zaradi poselitve.

### Poraba vode za druge namene

Poraba vode za druge namene zajema  rabo  vode iz javne vodooskrbe za naslednje vrste rab:

- proizvodnjo pijač,

- tehnološke namene, pri katerih je voda pretežna sestavina proizvoda,

- potrebe kopališč in naravnih zdravilišč,

- namakanje površin in

- ostale namene, in

rabo vode iz lastnih zajetij za naslednje namene:

- za proizvodnjo pijač,

- za tehnološke namene,

- za  potrebe kopališč in naravnih zdravilišč,

- za zasneževanje smučišč,

- za tehnološke namene pri hlajenju v termoelektrarnah in jedrski elektrarni,

- za namakanje kmetijskih površin,

- za namakanje površin, ki niso namenjena kmetijski proizvodnji,

- za vzrejo salmonidnih vrst rib.

Skupen odvzem vode se je od leta 2002 do 2008 povečal, predvsem na račun lastnih odvzemov, ki predstavljajo večino odvzete vode.

Slika 13: Trend količin odvzete vode za druge (nepitne) namene v m3 (ARSO, 2010e)

Slika 14: Trend količin odvzete vode iz javne vodooskrbe za druge (nepitne) namene, v m3 (ARSO, 2010e)

Med odvzemi vode iz javne oskrbe je do leta 2005 prevladovala raba vode za ostale namene, ki pa je po tem zelo upadla. Od leta 2007 do 2008 je prišlo do ponovnega naraščanja porabe vode iz javnega vodovoda, tokrat na račun povečanja potreb po vodi za kopališča in naravna zdravilišča.

Skupni odvzem vode iz lastnih zajetij je od leta 2002 do 2003 upadel, nato do leta 2004 strmo narasel, od 2004 do 2006 rahlo upadel, od takrat pa spet počasi narašča. Krivulja skupnega odvzema sledi predvsem odvzemu za tehnološke namene pri hlajenju v TE in JE, ki predstavlja največji delež lastnih odvzemov.  Po deležu drugi največji odvzem predstavlja odvzem vode za vzrejo salmonidnih vrst rib, katerega trend je od leta 2004 (ko so se pojavili prvi zavezanci za plačilo vodnega povračila za to vrsto rabe) razmeroma ustaljen.

Največji delež nepovratnih odvzemov vode je namenjen rabi vode za tehnološke namene, ki je v obravnavanem obdobju ves čas v upadanju. To je najverjetneje posledica prenehanja delovanja nekaterih večjih industrijskih porabnikov in uvedbe bolj učinkovite rabe vode v industriji.

Slika 15: Trend količin odvzete vode iz lastnih zajetih za druge (nepitne) namene, v m3 (ARSO, 2010e)

Med rabo vode za druge namene štejemo tudi rabo vode za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarnah enako ali več kot 10 MW in za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarnah do 10 MW in ostale namene, ki se meri v količini uporabljenega vodnega potenciala. Trend uporabe vodnega potenciala obravnavamo v naslednjem podpoglavju.

#### Raba vode v dejavnosti energetika

Zaradi velikega deleža porabe vode znotraj drugih dejavnosti in zaradi specifične rabe energetskega potenciala vode,  posebej obravnavamo rabo vode v dejavnosti energetike.

Raba vode za pridobivanje energije se je v obdobju od 2002 do 2008 rahlo povečala.

Tabela 13: Raba vode za pridobivanje energije po vodnih območjih (ARSO, 2008a; lastni izračuni IzVRS)

| (MWh) | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raba vode za pridobivanje energije – VO Donava | 4.258.368 | 4.258.641 | 4.268.731 | 4.280.433 | 4.299.421 | 4.303.661 | 4.307.308 |
| Raba vode za pridobivanje energije – VO jadransko morje | 713.832 | 713.832 | 720.336 | 724.485 | 732.680 | 734.599 | 737.911 |

Slika 16: Trend rabe vodnega potenciala za sektor energetika na vodnem območju Donave (ARSO, 2008a; lastni izračuni IzVRS)

Slika 17: Trend rabe vodnega potenciala za sektor energetika na vodnem območju Jadranskega morja (ARSO, 2008a; lastni izračuni IzVRS)

Odvzem vode za potrebe sektorja energetika na vodnem območju Donave, ki se ne uporablja za pridobivanje energije, ampak je potrebna za opravljanje dejavnosti v sektorju energetika, je bil v obravnavanem obdobju, razen manjših nihanj v letih 2003, 2004 in 2008 bolj ali manj stalen in je znašal približno 700.000.000 m3 na leto. Pri tem odvzemu gre predvsem za vodo, ki se uporablja v tehnološke namene v nuklearni elektrarni in v termoelektrarnah.

Slika 18: Trend odvzema vode za sektor energetika na vodnem območju Donave (ARSO, 2008a; lastni izračuni IzVRS)

Odvzem vode za potrebe sektorja energetika, ki se ne uporablja za pridobivanje energije, ampak je potrebna za opravljanje dejavnosti v sektorju energetika, je na vodnem območju Jadranskega morja zelo majhen.

V prihodnosti je pričakovati povečanje rabe vode za pridobivanje energije. Vzrok temu ni le naraščanje porabe električne energije v Republiki Sloveniji, ampak tudi zahteve Evropske unije po povečanju deleža električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov energije. Te zahteve so upoštevane tudi v ciljih Republike Slovenije, ki jih določata pogodba o pristopu Slovenije k EU in Resolucija o nacionalnem energetskem programu (Uradni list RS, št. 57/04). Cilj Republike Slovenije je med drugim tudi do leta 2020 povečati delež obnovljivih virov energije v skupni rabi energije na 25%. Delež obnovljivih virov energije v skupni rabi energije je leta 2007 znašal 10%. Gradnja velikih HE je med ekonomsko najbolj upravičenimi možnostmi za doseganje zastavljenih ciljev.

Odvzem vode za potrebe nuklearne elektrarne in termoelektrarn se v obdobju do leta 2015 najverjetneje ne bo bistveno spreminjal. V tem obdobju so sicer načrtovana zaprtja starih in izgradnja novih enot termoelektrarn, ki bodo zaradi uporabe BAT tehnologij, najverjetneje povzročale manj obremenitev za vode. A ker največje odvzeme povzroča nuklearna elektrarna in ker na tem področju ni predvidenih sprememb do leta 2015, se odvzemi vode za potrebe sektorja energetika do 2015 na vodnem območju Donave najverjetneje ne bodo bistveno spremenili.

Do leta 2015 se tudi na vodnem območju Jadranskega morja ne predvideva večjih sprememb glede odvzema vode za potrebe energetike.

#### Poraba vode v dejavnosti kmetijstvo za namakanje kmetijskih površin

V preteklih letih je odvzem vode za namakanje kmetijskih površin precej nihal, kar je posledica tako nepopolnih evidenc kot tudi naravnih razmer.

Slika 19: Trend odvzema vode iz lastnih zajetij za namakanje kmetijskih površin, v m3 (ARSO, 2010e)

V prihodnosti je pričakovati povečanje odvzetih količin vode za namakanje v kmetijstvu. Do leta 2007 je bilo vzpostavljenih le nekaj velikih namakalnih sistemov, močno pa so se razvijali mali lastniški namakalni sistemi. V prihodnosti je zaradi majhnega obsega obstoječih namakalnih površin pa tudi zaradi vpliva podnebnih sprememb in zaradi daljših sušnih obdobij pričakovati razmah organiziranega namakanja kmetijskih zemljišč. Projekti za nove velike namakalne sisteme so že v pripravljanju.

### Odvajanje industrijske odpadne vode

Obremenitve zaradi odvajanja industrijskih odpadnih vod se v zadnjih letih zmanjšujejo, kar je posledica posodabljanja industrijske proizvodnje, prenehanja delovanja nekaterih povzročiteljev onesnaženja, prilagajanja večjih industrijskih naprav IPPC direktivi in izgradnje komunalnih čistilnih naprav.

Tabela 14: Trend enot obremenitev onesnaževanja z industrijskimi odpadnimi vodami

| Leto | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Enote obremenitve iz industrijskih odpadnih voda | 446.354,22 | 416.403,72 | 102.556,86 |

Potrebno je pridobiti podatke IZVRS, saj zgornji podatki niso zanesljivi! Ocena ARSO, ga. Kovačič

V prihodnosti lahko pričakujemo zmanjševanje obremenjevanje voda zaradi odvajanja industrijskih odpadnih vod zaradi strožjih standardov pri začetku obratovanja novih industrijskih obratov in večje priključitve (pred)čiščenih odpadnih industrijskih voda na komunalne čistilne naprave.

## Ocena povračila stroškov storitev, povezanih z obremenjevanjem voda

### Stopnja povračila  stroškov storitev, povezanih z obremenjevanjem voda

#### Namen, definicije in metodološka pojasnila

Namen tega poglavja je oceniti stopnjo povračila stroškov storitev, povezanih z obremenjevanjem voda in analizirati kakšen prispevek k povračilu stroškov imajo posamezni sektorji dejavnosti in različne vrste obremenjevanja voda. Pri oceni povračila stroškov storitev je potrebno upoštevati tako finančne kot okoljske stroške in stroške vira.

Finančni stroški so stroški storitev, ki jih sestavljajo:

- stroški obratovanja,

- stroški vzdrževanja,

- administrativni stroški,

- stroški kapitala,

- nove investicije - stroški investicije in povezani stroški (npr. stroški priprave gradbišča, začetni stroški, sodne takse),

- amortizacija,

- stroški kapitala (stopnja donosnosti kapitala)

- drugi direktni stroški (pretežno stroški izgube produktivnosti zaradi restriktivnih ukrepov; npr. izguba kmetijske proizvodnje zaradi oblikovanja retencijskih površin),

- stroški razširjene reprodukcije, kjer je to primerno.

Okoljski stroški so stroški škode, ki jih obremenjevanje voda povzroča v okolju in ekosistemih.

Stroški vira predstavljajo stroške izpadlih priložnosti drugih rab vode zaradi izčrpavanja naravnega vira preko njegove obnovitvene sposobnosti (v količinskem ali kvalitativnem smislu).

Finančni stroški so bili izračunani za javne storitve oskrbe s pitno vodo in javne storitve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Za izračun finančnih stroškov teh storitev so bili uporabljeni podatki iz delovnih poročil "Pregled in analiza stanja na področju oskrbe s pitno vodo" in "Pregled in analiza stanja na področju odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode", ki jih je v okviru projektne naloge Izdelava metodologije za oblikovanje in spremljanje cen komunalnih storitev izdelal Inštitut za raziskave v energetiki, ekologiji in tehnologiji, d.o.o..

Finančne stroške smo ocenili na podlagi izračunane povprečne lastne cene storitev in količine vode, ki je bila dostavljena iz javnega vodovoda. Prilive za povračilo finančnih stroškov smo ocenili na podlagi izračunane povprečne prodajne cene storitev in količine vode, ki je bila dostavljena iz javnega vodovoda. Stopnjo povračila stroškov smo izračunali po formuli:

Finančni prilivi – subvencije / vsa plačila finančnih stroškov = stopnja povračila finančnih stroškov

Okoljski stroški in stroški vira so bili ocenjeni za vse storitve, kjer so bili na voljo podatki. Za oceno okoljskih stroškov in stroškov vira je bila uporabljena metoda izogibanja okoljske škode. Pri metodi izogibanja škodi je bila uporabljena ocena stroškov ukrepov, ki so potrebni za dosego dobrega stanja voda do leta 2015. Najprej so bili identificirani pomembni pritiski na vode, ki jih izvajanje posamezne storitve predstavlja. Nato so bili evidentirani ukrepi, ki so predvideni za odpravo teh pritiskov, in sredstva, ki bodo potrebna za njihovo izvedbo.

Glavne prednosti izbrane metode za oceno stroškov storitev so:

- metoda lahko, glede na pridobljeno količino podatkov in stopnjo podobnosti ali zamenljivosti med nadomestnim blagom, daje bolj grobe ocene ekonomske vrednosti,

- potrebnih je manj podatkov in sredstev,

- pomanjkanje podatkov izključuje metode vrednotenja, ki ocenjujejo WTP,

- za storitve, ki bi jih bilo teže vrednotiti z drugimi metodami, zagotavlja nadomestna merjenja vrednosti, ki so kolikor je mogoče skladne z ekonomskim konceptom uporabne vrednosti.

Glavne pomanjkljivosti izbrane metode so:

- stroški navadno niso natančno merilo za koristi,

- metode ne upoštevajo socialnih preferenc za ekosistemske storitve ali vedenje posameznikov v primeru, če teh storitev ni (morali bi jih uporabiti kot zadnjo možnost za ocenjevanje ekosistemskih storitev),

- lahko so nekonsistentne, ker le malo okoljskih ukrepov in predpisov, posebno na nacionalni ravni, temelji izključno na primerjavi med koristmi in stroški, zato lahko stroški zaščitnih ukrepov dejansko presegajo koristi za družbo,

- za metodo stroškov nadomestitve potrebujemo podatke o stopnji zamenljivosti med trgom dobrin in naravnih virov; malo okoljskih virov ima take neposredne ali posredne nadomestke; malo verjetno je, da nadomestki zagotavljajo enake ugodnosti kot naravni vir, na primer, ribiči gojene losose ne vrednotijo enako kot divje,

- praviloma se uporablja, ko je projekt že uresničen, ali ko je družba že izrazila svojo pripravljenost, da plača za projekt na drug način (npr., odobrena poraba za projekt); v nasprotnem primeru ni mogoče vedeti, da je vrednost ekosistemske storitve za prizadete skupnosti večja od ocenjenih stroškov projekta.

Metoda je bila izbrana zaradi njene dostopnosti in drugih njenih prednosti ter časovne in podatkovne omejenosti ekonomske analize.

Z oceno okoljskih stroškov in stroškov vira je bilo preverjeno ali izvajalci oz. uporabniki storitev prispevajo k povračilu okoljskih stroškov ali stroškov vira z orodji, ki so zato predvideni z državno cenovno politiko dajatev, povezanih z obremenjevanjem voda in v kakšni meri.

Za storitve oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda je bila ocenjena tudi skupna stopnjo povračila vseh stroškov.

Razpoložljivost podatkov za izračun povračila stroškov je bila omejena, zato smo pri ostalih storitvah predstavili le posamezne segmente stroškov in povračil.

#### Stroški storitev, povezanih z obremenjevanjem voda

##### Storitev Oskrba s pitno vodo

###### Ocena stroškov storitev

Finančni stroški

Izvajalci dejavnosti gospodarskih javnih služb, ki izvajajo več dejavnosti v okviru gospodarskih javnih služb hkrati, so dolžni voditi ločeno računovodstvo za vsako posamezno dejavnost. Če opravljajo izvajalci gospodarskih javnih služb varstva okolja, poleg nepridobitnih, tudi pridobitne dejavnosti, se stroški in prihodki od cen za komunalne proizvode in storitve obravnavajo ločeno od stroškov in prihodkov od pridobitnih dejavnosti. To pomeni, da je za vsako posamezno dejavnost možno analizirati stroške in preveriti upoštevanje načela povračila stroškov. Vrste stroškov in odhodkov, načini njihovega izkazovanja ter obračunavanje amortizacije so za izvajalce gospodarskih javnih služb enotno določeni s Slovenskim računovodskim standardom 35.

Elementi lastne cene oziroma upravičeni stroški javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (slednje analiziramo v poglavju 1.6.1.2.2), kot jih določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 63/09), so naslednji:

Omrežnina:

- stroški amortizacije infrastrukture javne službe ali najemnine infrastrukture javne službe,

- stroški zavarovanja infrastrukture javne službe,

- stroški odškodnin za infrastrukturo javne službe,

- stroški financiranja izgradnje infrastrukture javne službe,

Stroški izvajanja storitev javne službe:

1. proizvajalni stroški izvajanja javne službe:

a) stroški materiala:

- stroški električne energije,

- stroški pogonskega goriva,

- stroški materiala za pripravo vode (za javno službo oskrbe s pitno vodo),

- stroški nakupa vode (za javno službo oskrbe s pitno vodo),

- drugi stroški materiala,

b) stroški storitev:

- stroški intelektualnih in osebnih storitev,

- stroški prevoznih storitev,

- stroški drugih storitev,

- stroški dela,

- stroški amortizacije osnovnih sredstev in naprav, ki niso javna infrastruktura,

- stroški vzdrževanja javne infrastrukture,

- stroški vzdrževanja osnovnih sredstev in naprav, ki niso javna infrastruktura,

- drugi proizvajalni stroški,

2. splošni stroški izvajanja javne službe:

- stroški nabave,

- stroški uprave,

- stroški prodaje,

3. donos na lastna vložena sredstva izvajalca.

Odbitna postavka so prihodki, ki jih izvajalec doseže s prodajo storitev osebam, ki niso uporabniki storitev javne službe.

V Republiki Sloveniji je povprečna lastna cena storitve oskrbe s pitno vodo leta 2006 znašala 0,6801 €/m3. Povprečne lastne cene so se med občinami močno razlikovale, (najvišja lastna cena je bila 29-krat višja od najnižje). Na razlike je vplivalo tudi dejstvo, da vse kalkulacije lastne cene niso vključevale celotne obračunane amortizacije. Upoštevati je potrebno tudi dejstvo, da se oskrba s pitno vodo na posameznih oskrbovalnih območjih izvaja pod zelo različnimi pogoji (IREET, 2008).

Finančni stroški storitev oskrbe s pitno vodo so bili izračunani na podlagi povprečne lastne cene oskrbe s pitno vodo v letu 2006 (0,6801€/m3) in podatka o količini vode, dobavljene iz javnega vodovoda skupaj v letu 2006 (123.165.000m3). Skupni finančni stroški oskrbe s pitno vodo v letu 2006 so bili tako ocenjeni na 83.764.517€. V teh finančnih stroških so upoštevane tudi storitve oskrbe z vodo iz javnega vodovodnega sistema za druge namene (glej tudi poglavje 1.2.1.3).

Finančnih stroškov lastne oskrbe s pitno vodo zaradi pomanjkanja podatkov ne moremo oceniti. Te stroške krijejo uporabniki storitev sami v celoti, zato ocenjujemo da je stopnja povračila teh stroškov 100%.

Okoljski stroški

Oskrba s pitno vodo načeloma ne povzroča pomembnejše okoljske škode in posledično tudi ne okoljskih stroškov.

Stroški vira

V primerjavi z drugimi državami sveta je Slovenija nadpovprečno vodnata, vendar neenakomerna razporejenost padavin in raznolikost odtočnih razmer pogojujeta različno razpoložljivost vode za rabo, tako za oskrbo prebivalcev s pitno vodo, kot tudi za druge rabe.

Zaloge podzemne vode lahko razdelimo na naslednje kategorije (Prestor, 2001):

- izkoriščane,

- zajete,

- potencialne,

- razpoložljive,

- celotne.

Izkoriščane zaloge podzemne vode so tiste zaloge, ki jih danes izkoriščamo in jih beležimo kot povprečni odvzem (črpanje) iz vira podzemne vode. Zajete zaloge podzemne vode so skupne zaloge, ki jih lahko izkoriščamo z največjo dovoljeno zmogljivostjo vseh obstoječih zajetij. Razpoložljive zaloge podzemne vode so tiste zaloge podzemne vode, ki so obnovljive in bi jih lahko izkoriščali brez negativnih vplivov na okolje, to je predvsem praznjenja vodonosnikov. Potencialne zaloge podzemne vode so tisti del ali celota razpoložljivih zalog, ki še niso zajete zaloge in so izkoristljivi in dosegljivi del razpoložljivih zalog. Potencialne zaloge so torej del ali celotna razlika med razpoložljivimi zalogami in zajetimi zalogami. Celotne zaloge podzemne vode predstavljajo celotno prostornino vode v vodonosniku in ustrezajo definiciji telesa podzemne vode po evropski okvirni direktivi o vodah (Prestor, 2001).

Zaloge podzemnih voda  v Sloveniji po tipih zalog so podane v spodnji tabeli:

Tabela 15: Zaloge podzemne vode v Sloveniji (Prestor, 2001)

| Vrste zalog podzemne vode | Vse podzemne vode [m3/s] | Podzemne vode v medzrnskih vodonosnikih [m3/s] | Podzemne vode v razpoklinskih vodonosnikih [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- |
| Zajete zaloge | 10,6 | 4,7 | 5,9 |
| Potencialne zaloge | 38,8 | 13,8 | 25,0 |
| Razpoložljive zaloge | 49,6 | 18,9 | 30,8 |
| Celotne zaloge | 55,2 | 20,6 | 34,6 |

Na podlagi podatkov, ki so na voljo, je bila ocenjena tudi izkoriščenost razpoložljivih zalog podzemne vode. Glede na podatke Statističnega urada za leto 2003, ko je bilo v Sloveniji načrpano 5,6m3/s podzemne vode, znaša izkoriščenost razpoložljivih zalog podzemne vode le 11%. Realna izkoriščenost podzemne vode je verjetno nekoliko večja, saj niso znani vsi zajemi, vsekakor pa ne presega 15% (Prestor, 2001) .

Če sledimo definiciji stroškov vira iz vodne direktive, ki pravi, da stroške vira predstavljajo stroški izpadlih priložnosti drugih rab vode zaradi izčrpavanja vira preko njegove obnovitvene sposobnosti, potem zaradi rabe pitne vode v količinskem smislu, v Sloveniji ne povzročamo stroškov vira.

Rabo pitne vode lahko neposredno povežemo z nastajanjem odpadne komunalne vode, ki onesnažuje podzemno vodo in preko nje vire pitne vode. Zaradi tega bo v prihodnosti potrebna izgradnja novih vodovodnih sistemov, ki bodo na nekaterih območjih zagotovili kakovostno vodo iz drugih območij. Te stroške vira bomo obravnavali pri storitvi odvajanja in čiščenja, je pa oskrba s pitno vodo s tem posredno povezana.

###### Prilivi za povračilo  stroškov storitev

Finančni stroški

Povprečna prodajna cena storitve oskrbe s pitno vodo brez dajatev je leta 2006 znašala 0,5347€/m3. Tudi prodajne cene se po občinah precej razlikujejo (najnižja cena je bila za 8-krat nižja od najvišje) (IREET, 2008).

Skupni prilivi za povračilo finančnih stroškov storitev oskrbe s pitno vodo so bili izračunani na podlagi povprečne prodajne cene oskrbe s pitno vodo v letu 2006 (0,5347 /m3) in podatka o količini vode, dobavljene iz javnega vodovoda skupaj v letu 2006 (123.165.000m3). Skupni prilivi za povračilo finančnih stroškov oskrbe s pitno vodo v letu 2006 so bili tako ocenjeni na 65.856.326€. V teh prilivih za povračilo finančnih stroškov so upoštevane tudi storitve oskrbe z vodo iz javnega vodovodnega sistema za druge (nepitne) namene (glej tudi poglavje 1.2.1.3).

Skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 63/09) lahko lokalna skupnost subvencionira ceno storitve posamezne javne službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture. Subvencioniranje cene lahko znaša največ 50% cene uporabe javne infrastrukture. Subvencioniranje cen uporabe javne infrastrukture se mora postopno zniževati po stopnji najmanj 5% letno.

Na podlagi podatkov iz delovnih poročilih "Pregled in analiza stanja na področju oskrbe s pitno vodo" in "Pregled in analiza stanja na področju odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode", ki jih je v okviru projektne naloge Izdelava metodologije za oblikovanje in spremljanje cen komunalnih storitev izdelal Inštitut za raziskave v energetiki, ekologiji in tehnologiji, d.o.o. in na podlagi podatkov SURS, da je bilo leta 2006 uporabnikom oddanih približno 123.000.000m3 vode iz javnih vodovodnih sistemov lahko sklepamo, da so lokalne skupnosti leta 2006 pokrile 18.000.000€ stroškov izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.

Potrebno je poudariti, da so uporabniki storitev oskrbe s pitno vodo tudi neposredni (lastniki objektov) ali posredni (najemniki objektov) plačniki komunalnega prispevka. Komunalne prispevke plačujejo subjekti, ki želijo pridobiti gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti objekta. Komunalni prispevek morajo občine nameniti za investicije v komunalno opremo. Komunalna oprema, ki se gradi s pomočjo komunalnih prispevkov je definirana v Zakonu o prostorskem načrtovanju, in sicer gre za:

1. objekte in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,

2. objekte in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,

3. objekte grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.

Podatkov o deležu sredstev zbranih komunalnih prispevkov, ki jih občine namenjajo za investicije v vodovodno omrežje, ni na voljo. Delež komunalnega prispevka namenjenega investicijam v kanalizacijsko omrežje je bil ocenjen glede na deleže povprečnih obračunskih stroškov na m2 m parcele za posamezno vrsto komunalne opreme kot so predstavljeni v  Pravilniku o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme, Ur.l. RS, št. 95/2007. Skupni povprečni obračunski stroški za komunalno opremo znašajo 4,1 €/m2 parcele. Od tega znašajo povprečni obračunski stroški za vodovodno omrežje 0,5 €/m2. Delež obračunskih stroškov za vodovodno omrežje tako znaša 12,2%.

Celotna zbrana sredstva iz naslova komunalnih prispevkov so v letu 2007 znašala 68.313.382 €. Če privzamemo, da je bilo od teh sredstev 12,2% namenjenih investicijam v vodovodno omrežje, to pomeni 8.330.900€.

###### Ocena stopnje povračila stroškov storitev

Finančni stroški

Če primerjamo povprečne vrednosti cen, ugotovimo, da načelo povračila stroškov ni bilo upoštevano v nobeni slovenski statistični regiji. Stopnje pokritja lastne cene po regijah so bile različne, od 92,1% pa do 60,1% (IREET, 2008).

Za storitev oskrbe s pitno vodo v Republiki Sloveniji je leta 2006 v povprečju veljalo, da je razmerje med prodajnimi cenami in lastnimi cenami 78,6% (IREET, 2008).

Rezultati, ki izhajajo iz pilotnega projekta benchmarking v okviru Twinning projekta kažejo, da od udeleženih podjetij nobeno ni doseglo 100% vrednosti povračila stroškov, vendar so bila tri podjetja zelo blizu. Nekatera podjetja so od 100% povračila stroškov precej oddaljena, kar pomeni, da imajo pri oskrbi s pitno vodo precejšnje izgube. Ta podjetja morajo po potrebi razmisliti o ustreznosti izračuna cen svojih storitev in jih prilagoditi v okviru zahtev vodne direktive (WAHLISS W. in sod., 2008).

Slika 20:Povračilo stroškov storitve oskrbe s pitno vodo glede na rezultate Twinning projekta (WAHLISS W. in sod., 2008)

Izračun stopnje povračila finančnih stroškov

Finančni stroški: 83.764.517€.

Prilivi za pokrivanje finančnih stroškov iz prodajne cene storitve 65.856.326€

Prilivi iz naslova komunalnih prispevkov: 8.330.900,18€.

Stopnja povračila finančnih stroškov brez upoštevanja prilivov iz komunalnih prispevkov: 78,6%

Stopnja povračila finančnih stroškov brez upoštevanja prilivov iz komunalnih prispevkov: 88,6%.

Subvencije gospodarskim javnim službam s strani občin so znašale 18.000.000€.

Finančnih stroškov lastne oskrbe s pitno vodo zaradi pomanjkanja podatkov ne moremo oceniti. Te stroške krijejo uporabniki storitev sami v celoti, zato ocenjujemo da je stopnja povračila teh stroškov 100%.

##### Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode

###### Ocena stroškov storitev

Finančni stroški

Povprečna lastna cena storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Sloveniji je leta 2006 znašala 0,3542 €/m³. Vrednosti povprečnih lastnih cen se med statističnimi regijami močno razlikujejo. Najvišja povprečna lastna cena je kar je 4-krat višja od najnižje (IREET, 2008a).

Povprečna lastna cena storitve čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je znašala leta 2006 0,4407 €/m³. Med regijami so se povprečne lastne cene zelo razlikovale, najvišja je bila 17-krat višja od najnižje. (IREET, 2008a)

Finančni stroški javnih storitev odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih vod so bili izračunani na podlagi povprečne lastne cene odvajanja odpadne komunalne in padavinske vode v letu 2006 (0,3542 €/m3), povprečne lastne cene čiščenja odpadne komunalne in padavinske vode v letu 2006 (0,4407 €/m3) in podatka o količini vode, dobavljene iz javnega vodovoda skupaj v letu 2006 (123.165.000m3). Finančni stroški odvajanja odpadne komunalne in padavinske vode so tako v letu 2006 znašali 43.625.043 €, finančni stroški čiščenja 54.278.816 €, skupni finančni stroški odvajanja in čiščenja v letu 2006 pa  97.903.859 €.

S storitvami javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vod se je v Sloveniji po podatkih iz OP v letu 2008 odvajalo 56,35 % in očistilo 45,23% vseh PE odpadne komunalne vode (MOP RS, 2006). Preostale obremenitve so se odvajale in čistile v okviru lastnih storitev odvajanja in čiščenja. Večina teh obremenitev se je odvajala bodisi direktno v okolje, bodisi v pretočne greznice. Finančni stroški teh storitev niso znani, saj jih v večji meri krijejo povzročitelji obremenitev sami, zaradi pomanjkanja razpoložljivih podatkov pa jih tudi ni mogoče ovrednotiti. Del investicij v individualne čistilne naprave se pokriva z državnimi in evropskimi subvencijami in krediti (Eko sklad, Leader).

Za področje čiščenja in odvajanja komunalnih odpadnih voda v okviru Ekosklada je bilo v letu 2006 podpisanih 5 kreditnih pogodb in sicer za izgradnjo dveh in dograditev ene komunalne čistilne naprave s skupno kapaciteto 4.550PE ter za izgradnjo skoraj 1.500m kanalizacijskega omrežja in nakup vozila za praznjenje greznic za izvajanje javne službe odvajanja odpadnih voda. Podpisanih je bilo tudi 11 kreditnih pogodb z občani za namestitev malih čistilnih naprav. Na celotnem področju varstva voda je bilo v letu 2006 v okviru Eko sklada podeljenih kreditov v višini 535,0 MIO€ (Ekološki sklad, 2007).

Finančnih stroškov odvajanja in čiščenja odpadnih padavinskih voda na zasebnih zemljiščih zaradi pomanjkanja podatkov nismo mogli ovrednotiti.

Okoljski stroški

Okoljski stroški po definiciji  predstavljajo stroške škode, ki jih raba vode povzroča na okolje in ekosisteme (Guidance Document No 1, 2003). Okoljske stroške storitve odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda lahko približno ocenimo glede na to kakšni stroški so potrebni za odpravo škode v okolju in zato, da dosežemo dobro stanje voda. Preprečevanje in odprava okoljske škode, ki jo povzroča odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda, je predvideno z izvedbo ukrepov, ki jih predvideva Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda. Program ukrepov, ki ga povzema načrt ukrepov v NUV predvideva predvsem izgradnjo komunalne infrastrukture, ki bo bistveno zmanjšala okoljsko škodo zaradi storitev odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih vod. Predstavljal bo enega najbolj bistvenih sklopov ukrepov za zagotavljanje dobrega stanja voda.

Stroški teh ukrepov vse ukrepov v OP odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda za obdobje 2005 do 2017 so ocenjeni na 2.155.117.392 €. Na letni ravni je za izvedbo teh ukrepov v obdobju 2010-2017 predvidenih 230.000.000 € (MOP RS, 2010).

Skladno z Operativnim programov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se bo v obdobju 2005 do 2017 le 11% sredstev za izgradnjo potrebne nove infrastrukture na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode krilo s ceno storitev (MOP RS, 2004). Ostala sredstva bodo zagotovljena iz drugih virov.

Okoljski stroški storitve so tako ocenjeni kot letni stroški predvidenih ukrepov (230 MIO €) zmanjšani za delež sredstev, ki jih pokriva cena storitev odvajanja in čiščenja in torej znašajo 204.700.000 € na leto.

Okoljski stroški nastajajo tudi zaradi odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda, vendar je delež stroškov v primerjavi z okoljskimi stroški, ki jih povzroča onesnaževanje s komunalnimi odpadnimi vodami, zanemarljivo.

Stroški vira

Onesnaževanje zaradi storitev odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda skupaj z razpršenim onesnaževanjem iz kmetijstva pomembno prispeva k onesnaženju podzemne vode v Sloveniji. Predvsem na območju povečini manj razvitih območij Severovzhodne Slovenije in na Primorskem je začetna opredelitev dobrega kemijskega stanja podzemnih vodnih teles pokazala, da do leta 2015 okoljski cilji ne bodo doseženi. To onesnaženje povzroča probleme pri zagotavljanju kakovostne oskrbe s pitno vodo. Za kakovostno in zdravo oskrbo s pitno vodo je zato do izboljšanja stanja podzemnih voda potrebno zgraditi vodovodne sisteme, ki bodo omogočali pitje zdrave pitne vode nadzorovane kakovosti ter gospodarski razvoj teh območij. To pomeni, da onesnaževanje zaradi odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda povzroča tudi pomembne stroške vira.

Stroški izgradnje vodovodnih sistemov so ocenjeni v OP oskrbe s pitno vodo (MOP RS, 2006) v okviru naslednjih ukrepov:

- Povezovanje vodovodnih sistemov (Pomurje, Bela krajina) – 70 MIO €

- Sanacija nezadostnih virov (oskrba obale z vodo) – 60 MIO €

- Aktivna zaščita zajetij pred onesnaženimi vodami  - 30 MIO €

Skupaj gre za 160 MIO €. Gre za stroške vira, ki jih povzročajo storitve odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih vod in razpršeno onesnaževanje iz kmetijstva. Delež teh stroškov, ki ga prispevajo storitve odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih vod v primerjavi z razpršenim onesnaževanjem iz kmetijstva, smo ocenili z razmerjem obremenjevanja voda, ki ga povzroča odvajanje in čiščenje odpadnih vod (1.106.649 enot obremenitev) in obremenjevanjem voda, ki ga povzroča kmetijstvo z razpršenimi viri onesnaževanja (371.267 enot obremenitev). To razmerje znaša 0,25:0,75. Stroški vira, ki jih povzroča odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, so tako ocenjeni na 120.000.000€.

###### Plačilo za stroške storitev

Plačilo finančnih stroškov

Povprečna prodajna cena storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode je leta 2006 znašala 0,2504 €/m³. Tudi prodajne cene se med seboj razlikujejo, tako je bila najnižja prodajna cena 5-krat nižja od najvišje (IREET, 2008a).

Povprečna prodajna cena storitve čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode pa je leta 2006 znašala 0,3810 €/m³. Tudi pri prodajni ceni so bile razlike zelo visoke in sicer je bila najnižja prodajna cena 24-krat nižja od najvišje (IREET, 2008a).

Prilivi za povračilo finančnih stroškov javnih storitev odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih vod so bili izračunani na podlagi povprečne prodajne cene odvajanja odpadne komunalne in padavinske vode v letu 2006 (0,2504 €/m3), povprečne prodajne cene čiščenja odpadne komunalne in padavinske vode v letu 2006 (0,381 €/m3) in podatka o količini vode, dobavljene iz javnega vodovoda skupaj v letu 2006 (123.165.000 m3). Prilivi za povračilo finančnih stroškov odvajanja odpadne komunalne in padavinske vode so tako v letu 2006 znašali 30.840.516 €, prilivi za povračilo finančnih stroškov čiščenja 46.925.865 €, skupni prilivi za povračilo finančnih stroški odvajanja in čiščenja v letu 2006 pa 77.766.381 €.

Skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 63/09) lahko lokalna skupnost subvencionira ceno storitve posamezne javne službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture. Subvencioniranje cene lahko znaša največ 50% cene uporabe javne infrastrukture. Subvencioniranje cen uporabe javne infrastrukture se mora postopno zniževati po stopnji najmanj 5% letno.

Na podlagi podatkov iz delovnih poročilih "Pregled in analiza stanja na področju oskrbe s pitno vodo" in "Pregled in analiza stanja na področju odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode", ki jih je v okviru projektne naloge Izdelava metodologije za oblikovanje in spremljanje cen komunalnih storitev izdelal Inštitut za raziskave v energetiki, ekologiji in tehnologiji, d.o.o. in na podlagi podatkov SURS, da je bilo leta 2006 uporabnikom oddanih približno 123.000.000 m3 vode iz javnih vodvodnih sistemov lahko sklepamo, da so lokalne skupnosti leta 2006 pokrile 20.000.000 € stroškov izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne komunalne in padavinske  vode.

Potrebno je poudariti, da so tudi  uporabniki storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda neposredni (lastniki objektov) ali posredni (najemniki objektov) plačniki komunalnega prispevka. Komunalne prispevke plačujejo subjekti, ki želijo pridobiti gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti objektov. Komunalni prispevek morajo občine nameniti za investicije v komunalno opremo.

Podatkov o deležu sredstev zbranih komunalnih prispevkov, ki jih občine namenjajo za investicije v kanalizacijsko omrežje, ni na voljo. Delež komunalnega prispevka namenjenega investicijam v kanalizacijsko omrežje je bil ocenjen glede na deleže povprečnih obračunskih stroškov na m2 parcele za posamezno vrsto komunalne opreme, kot so predstavljeni v  Pravilniku o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme, Ur.l. RS, št. 95/2007. Skupni povprečni obračunski stroški na m2 parcele znašajo 4,1 €. Od tega znašajo povprečni obračunski stroški za vodovodno omrežje 1,5 €/m2. Delež obračunskih stroškov za vodovodno omrežje tako znaša 36,6%.

Celotna zbrana sredstva iz naslova komunalnih prispevkov so v letu 2007 znašala 68.313.382€. Če privzamemo, da je bilo od teh sredstev 36,6% namenjenih investicijam v kanalizacijsko omrežje, to pomeni 24.992.701€.

Plačilo okoljskih stroškov

Za povračilo okoljskih stroškov storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod uporabniki teh storitev plačujejo okoljsko dajatev. Skupaj je bilo v letu 2006 uporabnikom storitev odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda odmerjenih 33.054.761€ (5.591.192€ VOJM, 27.463.569€, VOD). Od tega je bilo 469.659€ (85.685€ VOJ, 383.974 VOD) prilivov v državni proračun (ARSO, 2008b).

Sredstva, zbrana z okoljskimi dajatvami se lahko porabijo le za:

- gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov, in

- zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. (Ur.l. RS, št. 123/2006, 101/2007, Odl.US: U-I-24/07-66, 57/2008)

Zavezanci za plačilo okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo so do leta 2010 lahko uveljavljali oprostitev plačila okoljske dajatve. V tem primeru so okoljsko dajatev nakazovali v občinske proračune. Oprostitev plačila okoljske dajatve, se je lahko uveljavljala za izvajanje del za zmanjšanje obremenjevanja voda ali za odplačevanje glavnice posojila, ki je bilo najeto za izvedbo sanacijskih ali drugih del za zmanjšanje obremenjevanja vode. V letu je bilo torej uveljavljenih in za te namene  porabljenih oprostitev plačil okoljske dajatve 32.585.102 €.

Izvajalci in preko njih uporabniki storitev odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode so okoljsko dajatev plačali in je predstavljala poseben del cene za plačilo komunalnih storitev. Vsi prilivi iz naslova okoljskih dajatev za komunalne odpadne vode so bili tako porabljeni za financiranje okoljske infrastrukture.

Plačilo okoljskih stroškov zaradi odvajanja odpadnih padavinskih voda se  v Sloveniji ne izvaja.

Plačilo stroškov vira

Stroške vira, ki jih povzročajo storitve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod, zaradi onesnaževanja podzemnih voda in potrebe po izgradnji vodovodnih sistemov, ki bodo omogočali pitje zdrave pitne vode nadzorovane kakovosti, bodo glede na OP za oskrbo s pitno vodo financirali iz državnega proračuna (vodnega sklada) in kohezijskih sredstev.

Vodni sklad med drugim polnijo prilivi iz vodnih povračil in plačil za vodno pravico. Uporabniki storitev odvajanja in čiščenja komunalnih voda so tudi uporabniki storitev oskrbe s pitno vodo in zato v okviru plačila te storitve plačujejo vodna povračila. V tem primeru tako s plačilom vodnih povračil uporabniki storitev oskrbe s pitno vodo, ki so v večji meri istočasno tudi uporabniki storitev odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda prispevajo k povračilu stroškov vira, ki nastajajo zaradi izvajanja storitev odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda. Uporabniki storitev oskrbe s pitno vodo plačujejo vodna povračila izvajalcu storitev, ti pa so zavezanci za plačilo vodnih povračil državi.

V letu 2006 so zavezanci za plačilo vodnih povračil za rabo »iz vodnih virov odvzeta voda za oskrbo s pitno vodo« prispevali 9.370.218€ (ARSO, 2010e). V letu 2007 je bilo za namen Oskrba s pitno vodo, varovanje vodnih virov in gradnja vodooskrbnih sistemov iz vodnega sklada namenjenih le 1.774.950,96€ (Vodni sklad, 2007). Prispevek za plačilo stroškov vira s strani uporabnikov oz. izvajalcev storitev je tako večji od dejansko porabljenih sredstev za povračilo stroškov teh storitev.

Vodno povračilo se v Sloveniji plačuje za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč v lasti države in predstavlja plačilo za rabo vode kot naravne dobrine. Cilj zaračunavanja vodnega povračila je spodbujanje čim manjšega odvzema vode oz. preprečevanje pretirane rabe vode tako z vidika gospodarnosti kot tudi z vidika varstva okolja. Vodno povračilo tako lahko predstavlja plačilo za povzročanje stroškov vira, vendar ne nujno. Obveznost plačila vodnega povračila lahko nastaja tudi, če zavezanec stroškov vira ne povzroča. V obravnavanem primeru je le naključje, da so povzročitelji stroškov vira in plačniki vodnih povračil v večji meri eni in isti subjekti, čeprav gre  teoretično za uporabnike dveh različnih storitev.

Slika 21: Shema povračila stroškov vira za storitve odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda

###### Stopnja povračila stroškov

Povprečne prodajne cene javnih storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode leta 2006 v nobeni statistični regiji v Sloveniji niso pokrivale povprečne lastne cene. Prodajne cene so v povprečju pokrivale le 70,7 % lastne cene. Stopnje pokritja lastne cene po regijah so znašale od 82,5 % do 52,3 %. Ugotovljeno je bilo, da od 129 občin prodajna cena pokrije lastne cene le v 16 občinah, kar predstavlja 12,4 % vseh občin (IREET, 2008a).

V povprečju prodajne cene javnih storitve čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda v Sloveniji leta 2006 niso pokrivale lastne cene. Velja, da prodajne cene pokrivajo v povprečju le 86,5 % lastne cene. Stopnje povračila stroškov so po statističnih regijah različne, od 95,4 % do 57,7 % (IREET, 2008a).

Povračilo finančnih stroškov javnih storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda je bilo izračunano kot razmerje med finančnimi prilivi in finančnimi stroški in znaša 79,4%. Če pri plačilu finančnih stroškov upoštevamo še ocenjen delež komunalnih prispevkov, ki je namenjen izgradnji kanalizacijskega omrežja, povračilo finančnih stroškov presega 100%.

Povračila finančnih stroškov lastnih storitev odvajanja in čiščenja ni možno oceniti, saj ni na razpolago ustreznih podatkov. Večino finančnih stroškov lastnih storitev verjetno krijejo uporabniki storitev sami, del pa storitev pa je pokritih s subvencijami (državne in evropske subvencije za individualne sisteme odvajanja in čiščenja).

Stopnjo povračila okoljskih stroškov storitev odvajanja in čiščenja smo izračunali kot razmerje med prilivi za povračilo okoljskih stroškov, ki jih plačujejo uporabniki storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (okoljska dajatev) ter ocenjenimi okoljskimi stroški. Stopnja povračila je bila ocenjena na 16%

Stopnjo povračila stroškov vira storitev odvajanja in čiščenja smo izračunali kot razmerje med prilivi za povračilo stroškov vira, ki jih plačujejo uporabniki storitev oskrbe s pitno vodo, ki so hkrati tudi uporabniki storitev odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda (vodno povračilo) ter ocenjenimi stroški vira. Stopnja povračila je bila ocenjena na 62%

Skupna stopnja povračila stroškov storitev odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih vod je bila izračunana z razmerjem med vsoto vseh prilivov in vsoto vseh stroškov in znaša 38% (oz. 46 %, če upoštevamo za prilive s strani uporabnikov tudi komunalne prispevke).

Izračun stopnje povračila stroškov je prikazan v spodnji tabeli.

Tabela 16: Izračun stopnje povračila stroškov storitev odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda

| Vrsta stroškov storitev |  | Stroški storitev (EUR) |  | Povračilo stroškov storitev (EUR) |  | Stopnja povračila stroškov (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Finančni stroški javne gospodarske službe | a) | 97.903.859 | b) | 77.766.381 | e) | 79% |
|  |  |  | c) | 24.992.701,00 |  |  |
|  |  |  | d) | 102.759.082,00 | f) | 105% |
| 2. Finančni stroški lastnih storitev |  | ? |  | ? |  | ? |
| 3. Okoljski stroški storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda | g) | 230.000.000 |  |  |  |  |
|  | h) | 25.300.000 |  |  |  |  |
|  | i) | 204.700.000 | j) | 33.054.761 | k) | 16% |
| 4. Stroški vira storitev odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda | l) | 120.000.000 |  |  |  |  |
|  | m) | 15.000.000 | n) | 9.370.218 | o) | 62% |
| Skupaj |  | 317.603.859 |  | 120.191.360 |  | 38% |
| Skupaj z upoštevanjem komunalnih prispevkov |  | 317.603.859 |  | 145.184.061 |  | 46% |

Legenda oznak v tabeli

a) finančni stroški izračunani na podlagi povprečne lastne cene storitve in količine dostavljene vode iz javnega vodovoda

b) prilivi za povračilo finančnih stroškov izračunani na podlagi povprečne prodajne cene storitve in količine dostavljene vode iz javnega vodovoda

c) ocenjen znesek zbranih komunalnih prispevkov za investicije v kanalizacijsko omrežje

d) skupaj ocenjeni znesek vseh prilivov za povračilo finančnih stroškov

e) stopnja povračila finančnih stroškov (b/a)

f) stopnja povračila finančnih stroškov ob upoštevanju prilivov iz zbranih komunalnih prispevkov (d/a)

g) ocenjeni okoljski stroški = letni stroški ukrepov iz operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda

h) 11% delež ukrepov operativnega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki se krije iz cene storitve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda

i) skupaj ocenjeni okoljski stroški (g-h)

j) plačila za povračilo okoljskih stroškov - znesek odmerjene okoljske dajatve za komunalne odpadne vode v letu 2006

k) stopnja povračila okoljskih stroškov (j/i)

l) ocenjeni skupni stroški vira = stroški ukrepov za izgradnjo regionalnih vodovodnih sistemov iz Operativnega programa oskrbe s pitno vodo; upoštevan delež stroškov, ki nastajajo zaradi obremenitev iz odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda

m) ocenjeni letni stroški vira

n) prilivi za povračilo stroškov vira = znesek plačanih vodnih povračil s strani porabnikov pitne vode, ki so tudi uporabniki storitev odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda - podatek za leto 2006

o) stopnja povračila stroškov vira (n/m)

##### Oskrba z vodo za druge namene

###### Storitve Oskrba z vodo iz javne vodooskrbe za uporabo vode v nepitne namene

Finančni stroški

Finančni stroški storitev oskrbe z vodo iz javne vodooskrbe za namene proizvodnih dejavnosti (za proizvodnjo pijač, za tehnološki namen, pri katerem je voda pretežna sestavina proizvoda, za potrebe kopališč in naravnih zdravilišč, za namakanje površin in ostale namene) so bili obravnavani v okviru storitev oskrbe s pitno vodo (glej poglavje 1.6.1.2.1).

Okoljski stroški in stroški vira

Za okoljske stroške in stroške vira skrbe z vodo iz javne vodooskrbe za uporabo vode v nepitne namene velja podobno kot za okoljske stroške in stroške vira oskrbe s pitno vodo (glej poglavje 1.6.1.2.1).

###### Storitev Zadrževanje vode za proizvodnjo električne energije z uporabo vodnega potenciala

Finančni stroški

Finančne stroške storitev zadrževanja voda za proizvodnjo električne energije z uporabo vodnega potenciala krijejo izvajalci storitev sami oziroma jih preko cene za električno energijo zaračunajo uporabnikom storitve. Finančnih stroškov storitev  ne moremo oceniti zaradi pomanjkanja podatkov. Del finančnih stroškov teh storitev pokriva tudi država s subvencioniranim odkupom električne energije. Država pomaga tudi pri povračilu investicijskih stroškov za izgradnjo velikih hidroelektrarn, pri čemer gre za sredstva zbrana iz vodnih povračil in koncesij od samih hidroelektrarn.

Subvencije za dejavnosti sektorja energetika - Podporna shema za proizvodnjo električne energije iz OVE in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije

V Republiki Sloveniji obstajata od novembra 2009 2 načina dodeljevanja podpor za  proizvodnjo električne energije iz OVE. Prvi je sistem obratovalnih podpor. Drugi način pa je zagotovljen odkup. Sredstva za dodeljevanje podpor za proizvodnjo električne energije iz OVE se črpajo iz prispevkov za OVE, ki jih plačujejo končni odjemalci.

Poleg cene po kateri proizvajalec električne energije proizvedeno energijo proda dobavitelju (po sklenjeni tržni pogodbi za prodajo električne energije), je proizvajalec upravičen še do obratovalne podpore. Obratovalno podporo proizvajalcem plačuje Center za podpore. Do obratovalne podpore so upravičene vse HE, ki niso starejše od 15 let. Višine obratovalnih podpor so prikazane v spodnji preglednici.

Proizvajalci električne energije imajo možnost prodati proizvedeno energijo Centru za podpore po stalni ceni. Podpora v obliki zagotovljenega odkupa je namenjena le mHE, ki so manjše od 5 MW.

Tabela 17: Višine podpor za proizvodnjo električne energije v HE (Borzen, 2009)

| HE | Referenčni stroški | Cena za zagotovljen odkup (€/MWh) | Višina obratovalne podpore leta 2009 (€/MWh) | Višina obratovalne podpore leta 2010 (€/MWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mHE | 82,34 - 105,47 | 82,34 - 105,47 | 23,84 - 49,57 | 34,27 - 59,54 |
| (< 10MW) |  |  |  |  |
| HE (> 10MW) | 76,57 | / | 18,07 | 28,5 |

Pred uvedbo novega sistema podpor, novembra 2009 je skladno z 42. členom Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 79/99 (8/00 popr.),. 110/02-ZGO-1, 50/03 Odl.US: U-I-250/00-14, 51/04, 26/05-UPB1, 118/06 (9/07 popr.), 27/07-UPB2, 70/08) in Sklepom o premijah za električno energijo, proizvedeno v hidroelektrarnah (Ur.l. RS, št. 85/09) veljal star sistem cen in premij za odkup električne energije od proizvajalcev električne energije. Za proizvajalce, ki prejemajo podporo po starem sistemu in se ne bodo vključili v nov sistem veljajo do konca leta 2011 višine podpor, navedene v spodnji tabeli. Enotne letne cene in enotne letne premije določi Vlada Republike Slovenije.

Tabela 18: Enotne letne cene in premije za električno energijo, proizvedeno v HE (Borzen, 2009)

| HE | Enotna letna cena (€/MWh) | Enotna letna premija (€/MWh) |
| --- | --- | --- |
| mHE (< 10MW) | 63,41 - 65,72 | 10,00 - 12,10 |

Leta 2009 je bilo v Republiki Sloveniji za podpore za proizvodnjo električne energije v HE izplačanih 4,7 mio €. Podpor so bile deležne le mHE (HE < 10 MW), medtem ko izplačil podpor za proizvodnjo električne energije v HE, ki so večje od 10 MW v letu 2009 ni bilo.

HE, večje od 10 MW do novembra leta 2009 niso bile upravičene do prejemenja podpor. Novembra leta 2009 je v Sloveniji začel veljati nov sistem obratovalnih podpor po katerem lahko za podporo zaprosijo tudi proizvajalci energije v HE, ki so večje od 10MW in niso starejše od 15 let ter izpolnjujejo kriterije glede skladnosti s pravili konkurence.

Tabela 19: Izplačila sredstev za podpore HE v letu 2009 v Republiki Sloveniji (Borzen, 2010)

| HE | Proizvedena električna energija na pragu (MWh) | Skupaj izplačila (€) |
| --- | --- | --- |
| do 10 MW | 429.650 | 4.669.393 |

V preteklosti je država z ugodnimi krediti in celo nepovratnimi sredstvi spodbujala tudi izgradnjo malih hidroelektrarn. Investitorju naj bi krili tudi do 20% investicije, v praksi pa so investitorji s subvencijami pokrili 5-7% investicij. Pred leti je bila subvencija za gradnjo MHE povsem ukinjena.

Sofinanciranje investicijskih stroškov za izgradnjo velikih hidroelektrarn

Država sofinancira izgradnjo velikih hidroelektrarn s sredstvi iz vodnega sklada RS. Trenutno poteka sofinanciranje izgradnje verige hidroelektrarn na spodnji Savi. Vrednost vseh petih predvidenih hidroelektrarn na spodnji Savi je ocenjena na okrog 750 MIO €.

Zakon o vodah takšno sofinanciranje dopušča saj pravi, da so sredstva Vodnega sklada namenjena za financiranje:

- vodne infrastrukture, vključno z nakupom zemljišč, potrebnih za njeno gradnjo,

- gradnje državne in lokalne infrastrukture, ki je potrebna zaradi gradnje vodne infrastrukture,

- nakupa vodnih in priobalnih zemljišč in sofinanciranje nakupa priobalnih zemljišč s strani lokalnih skupnosti na podlagi 16.člena Zakona o vodah ter

- nalog Inštituta za vode Republike Slovenije,

- medobčinskih ali regionalnih projektov gradnje objektov za črpanje, filtriranje in zajem  vode ter prenosnih vodovodov za zagotovitev javne oskrbe s pitno vodo v skladu z operativnimi programi varstva okolja do višine prilivov iz plačil za vodno pravico za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba.

V letu 2006 je bilo za izvedbo vodne, državne in lokalne infrastrukture, ki se gradi sočasno z gradnjo HE na Spodnji Savi namenjenih 45% sredstev vodnega sklada. V letu 2007 je bilo za ta namen porabljenih 13.966.250 € iz vodnega sklada (Vodni sklad, 2007). Navedena delitev letno ni fiksna, temveč se spreminja glede na prioritete.

Vlada RS je za izvedbo ureditve vodne infrastrukture ter druge državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščenja vodnega potenciala  Spodnje Save in za vzdrževanje objektov vodne infrastrukture na Spodnji Savi ustanovila javno podjetje INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o.. V sklopu izvajanja infrastrukturnih ureditev, določenih v Programu izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Boštanj, HE Blanca in HE Krško, so sredstva predvidena za (Vodni sklad, 2007) :

- financiranje javnega podjetja INFRA, ki izvaja investicijske dejavnosti na vodni in drugi javni infrastrukturi, ki jo je potrebno zgraditi v sklopu gradnje HE Boštanj, HE Blanca in HE Krško na spodnji Savi, in izdelavo projektne dokumentacije in gradnjo,

- financiranje pridobitve zemljišč za gradnjo, in sicer so sredstva v tem programu predvidena za nakup zemljišč, objektov, ki so predvideni za rušenje, in plačilo odškodnin zaradi izvedbe vodne in druge državne in lokalne infrastrukture, za nadomestne gradnje in druge stroške, ki bodo nastali v fazi pridobivanja zemljišč za gradnjo HE Boštanj, HE Blanca in HE Krško,

- plačilo anuitete za Dolgoročne kredite s poroštvom RS za gradnjo HE na spodnji Savi.

Sredstva, ki so namenjena za sofinanciranje hidroelektrarn v vodnem skladu pritekajo iz naslova vodnih povračil in koncesij za rabo vode v hidroelektrarnah.

Vodna povračila in koncesije za rabo vode v hidroelektrarnah so torej v tem primeru namenjena za sofinanciranje finančnih stroškov storitve, povezane z obremenjevanjem voda in sicer gre za storitve zadrževanja vode za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni enako ali več kot 10 MW.

Zavezanci, ki plačujejo vodna povračila v vodni sklad, ki se v nadaljevanju namenjajo za izgradnjo velikih hidroelektrarn so vsi subjekti, ki rabijo vodo za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni do 10 MW in za proizvodnjo električne energije v HE nad 10 MW. Zbrana sredstva iz naslova vodnih povračil za ti dve rabi so predstavljena v spodnji tabeli.

Tabela 20: Količine uporabljenega vodnega potenciala ter cena in plačila za vodno povračilo v letu 2008 (ARSO, 2010e)

| Vrsta rabe vode | Količina uporabljenega vodnega potenciala (MWh) | Cena za vodno povračilo (€/MWh) | Plačila za vodno povračilo v letu 2008 (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni enako ali več kot 10 MW | 4.778.068,00 | 1,2519 | 5.981.663,33 |
| Za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni do 10 MW | 325.874,78 | 0,1694 | 55.203,19 |
| Skupaj | 5.103.942,78 |  | 6.036.866,52 |

Zavezanci, ki plačujejo koncesije v vodni sklad, ki se v nadaljevanju namenjajo za izgradnjo velikih hidroelektrarn so vsi subjekti, ki rabijo vodo za proizvodnjo električne energije v malih HE do 10 MW in za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni enako ali več kot 10 MW. Zbrana sredstva iz naslova koncesij za ti dve rabi so predstavljena v spodnji tabeli.

Tabela 21: Količine proizvedene električne energije cena in plačila za koncesijo v letu 2008(ARSO, 2010f)

| Vrsta rabe vode | Letna količina proizvedene električne energije (kWh) | Cena za koncesijo (€/ MWh) | Plačila za koncesijo v letu 2008 (€) | Plačila, ki pripadajo RS (vodni sklad) | Plačila, ki pripadajo občinam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni enako ali več kot 10 MW | 743.787.468.338 | 0,046* | 17.908.545 | 7.267.640 | 10.640.905 |
| Za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni do 10 MW | 2.274.679.188 | 0,059 | 727.286 | 290.914 | 436.372 |
| Skupaj | 746.062.147.526 |  | 18.635.831 | 7.558.554 | 11.077.277 |

*povprečna višina cene za koncesijo

Del plačil iz koncesij je namenjen občinam kot plačilo za nadomestilo za omejeno rabo prostora.

Okoljski stroški

Storitve zadrževanja vode za proizvodnjo električne energije z uporabo vodnega potenciala povzročajo okoljsko škodo predvsem zaradi:

- prekinjanja ribjih selitvenih poti zaradi neprehodnih jezov in pregrad,

- onemogočanja nastanka prodišč in dinamične struge ob jezovih in pregradah,

- degradacije vodnega in obvodnega habitata (izginjanje drstišč) zaradi pogostih in prekomernih nihanj vodnih količin pri obratovanju hidroelektrarn,

- prekinjanja povezave med površinsko in podzemno vodo zaradi utrjevanja rečnega dna in brežin,?

- prekinjanja povezave  med strugo in poplavno ravnico zaradi povečanega prereza struge in gradnje protipoplavnih nasipov

Okoljske stroške izvajanja storitev zadrževanja vode za proizvodnjo električne energije z uporabo vodnega potenciala je možno oceniti kot stroške ukrepov, ki jih je potrebno izvesti, da se škoda odpravi in ne povzroča več v nadaljevanju.

Ukrepi, ki so predvideni za odpravo okoljske škode, ki jo povzroča zadrževanje vode za proizvodnja električne energije z uporabo vodnega potenciala so navedeni v spodnji tabeli skupaj s finančno oceno njihove vrednosti.

Okoljski stroški zadrževanja vode za proizvodnjo hidroenergije tako znašajo minimalno 18 MIO €, pri čemer niso ocenjeni temeljni ukrepi za zaščito okolja, ki so predpisani v koncesijskih pogodbah.  Če privzamemo, da je predvidena izvedba teh ukrepov do leta 2015, gre letno torej vsaj za 3,6 MIO €.

Nekateri ukrepi, se nanašajo tako na hidroenergetske pregrade kot pregrade in jezove za zagotavljanje poplavne varnosti; razdelitev stroškov ukrepov smo izvedli glede na specifikacijo ukrepov, kjer pa ta ni bila na voljo, smo polovico vrednosti ukrepov pripisali hidroenergetskim pregradam, polovico pa pregradam namenjenim zagotavljanju poplavne varnosti – ocena glede na deleže iz specifikacij pri bolj natančno obdelanih ukrepih.

Tabela 22: Ocena okoljskih stroškov zadrževanja voda za potrebe proizvodnje električne energije v hidroelektrarnah glede na predvidene ukrepe za izboljšanje stanja

| Vrsta ukrepa | Ocenjena vrednost (v MIO € | Predviden nosilec ukrepa | Predviden vir financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| Temeljni ukrepi zapisani v koncesijskih pogodbah za proizvodnjo električne energije iz velikih hidroelektrarn | ni ocene | koncesionar | koncesionar |
| Vodnogospodarske ureditve v sklopu HE Krško (del ukrepa je namenjen gradnjam na pritokih za stabilizacijo izlivnih odsekov zaradi nihanja obratovalne gladine Save- in minimiranju vnosa suspendiranih snovi v bazen) | 3 | MOP | vodni sklad, kohezijskih sklad |
| Namestitev odmrlih dreves | 0,4* | koncesionar | koncesionar |
| Strojno čiščenje zamuljenega dna vodnega telesa | 1,35* | koncesionar | koncesionar |
| Rekonstrukcija nefunkcionalnega prehoda za vodne organizme | 0,25* | koncesionar | koncesionar |
| Vzpostavitev hidromorfoloških in obrežnih struktur -– fizična izvedba ukrepa | 0,25 | koncesionar, | koncesionar |
| Vzpostavitev povezave z nekdanjimi obrežnimi strukturami – fizična izvedba ukrepa | 0,75 | koncesionar | koncesionar |
| Uravnavanje hitrosti dviga spodnje vode | 0,4* | koncesionar | koncesionar |
| Zagotavljanje premeščanja za ekološki tip reke značilnih rinjenih plavin | 0,15* | koncesionar | koncesionar |
| Dodajanje za ekološki tip reke značilnih rinjenih plavin | 0,15* | koncesionar | koncesionar |
| Gradnja prehoda za vodne organizme ali premeščanje rib | 11,41* | koncesionar | koncesionar |
| Skupaj ocenjeni ukrepi | 18,11 |  |  |

* ocena vrednosti stroškov ukrepa, ki se nanaša na vplive iz HE; preostanek vrednosti stroškov ukrepa (glej maske ukrepov) se nanaša na vplive zaradi zadrževanja vode zaradi zagotavljanja poplavne varnosti

Temeljni ukrepi zapisani v koncesijskih pogodbah za proizvodnjo električne energije iz velikih hidroelektrarn so že sedaj obveznost koncesionarjev in bi morali predstavljati internalizirane okoljske stroške. Nadzor nad izvajanjem teh ukrepov je pomanjkljiv, zato ni možno oceniti ali je internalizacija teh stroškov dejansko izvedena ali ne.

Proizvajalci električne energije iz vodnega potenciala plačujejo državi koncesije in vodna povračila, občinam pa del koncesij. Sredstva iz vodnega sklada, v katerega se stekajo ta plačila (del, ki je namenjen državi), bi lahko bila namenjena tudi povračilu dela okoljskih stroškov, ki nastajajo pri proizvodnji električne energije iz vodnega potenciala, vendar v preteklosti temu ni bilo tako, saj so se ta sredstva namenjala bolj povračilu finančnih stroškov zaradi investicij v samo izgradnjo velikih hidroelektrarn.

Stroški vira

Zadrževanje vode za proizvodnjo električne energije iz vodnega potenciala povzroča stroške vira, vendar je te finančno težko ovrednotiti. Zaradi vplivov, ki jih na vodnem okolju povzročajo hidroelektrarne, prihaja do sprememb koristi za druge rabe vode, in sicer:

- zaradi sprememb habitatov, ki nastanejo zaradi hidromorfoloških vplivov, se spreminjajo populacije rib v vodnem okolju, kar ima lahko posledice za ribištvo (izginjanje avtohtonih vrst rib),

- zaradi sprememb v pretočnosti reke je lahko prizadeta raba vode za določene oblike vodne rekreacije in turizma,

- ob prekomernem nihanju gladine vode prihaja do poginov rib, kar povzroča škodo v ribištvu,

- zaradi odvzema prostora ob izgradnji akumulacijskih jezer so prizadete vse ostale rabe teh zemljišč,

- pri rabi vodnega okolja kot intrinzične vrednote - sprememba vrednosti vodnega okolja, ki jo ima vodno okolje za ljudi zaradi svoje neokrnjenosti in lepote.

Na drugi strani zadrževalniki vode prinašajo za nekatere druge rabe vode tudi koristi:

- zadrževanje vode omogoča nove možnosti npr. rabo vode za namakanje, nove možnosti za ribištvo (vlaganje in lovljenje neavtohtonih, komercialno bolj donosnih rib), turizem in rekreacijo (gostinstvo, čolnarjenje na mirnejših vodah, kopanje,..).

Proizvajalci električne energije iz vodnega potenciala plačujejo državi koncesije in vodna povračila, občinam pa del koncesij. Sredstva iz vodnega sklada, v katerega se stekajo ta plačila (del, ki je namenjen državi), bi lahko bila namenjen tudi povračilu dela stroškov vira, ki nastajajo pri proizvodnji električne energije iz vodnega potenciala, vendar v preteklosti temu ni bilo tako, saj so se ta sredstva namenjala bolj povračilu finančnih stroškov zaradi investicij v samo izgradnjo velikih hidroelektrarn.  Kot je prikazano v tabeli (Tabela 22) je del sredstev zbranih iz naslova koncesij od proizvajalcev električne energije namenjen občinam (7.558.554 € v letu 2008) kot nadomestilo za omejeno rabo prostora, ki jo povzročajo hidroelektrarne s svojim obratovanjem.

###### Storitve odvzema vode za tehnološke namene pri hlajenju v termoelektrarnah in jedrski elektrarni

Finančni stroški

Finančnih stroškov storitev odvzema vode za tehnološke namene pri hlajenju v termoelektrarnah ni možno oceniti zaradi pomanjkanja podatkov.

Okoljski stroški in stroški vira ter plačila

Glede odvzemov vode je sektor energetika največji porabnik vode na vodnem območju Donave. Leta 2008 je bilo za potrebe sektorja energetika za rabo vode za tehnološke namene pri hlajenju v termoelektrarnah odvzetih 820.400.195 m3 vode (ARSO, 2010e). Gre za odvzem vode, ki je potrebna za opravljanje dejavnosti v sektorju energetika. Večino skupnih količin odvzete vode predstavlja količina vode, odvzeta za rabo vode iz lastnega zajetja za tehnološke namene pri hlajenju, za nuklearno elektrarno.

Zaradi odvzema vode, ki poteka iz vodotokov, prihaja do vplivov na vodno okolje zaradi sprememb vodnega režima kar skupaj z ostalimi obremenitvami vpliva na vodni ekosistem in populacije vodnih organizmov. Ocena škode, ki je s tem povzročena ni ocenjena, zato okoljskih stroškov in stroškov vira ne moremo oceniti. Stroški vira, ki lahko nastajajo zaradi vseh navedenih sprememb v okolju so lahko npr. stroški škode , ki jo zaradi njih utrpi ribištvo.

Voda se pri tem odvzemu za namen hlajenja v termoelektrarnah in jedrskih elektrarnah v določeni meri ogreje in lahko ob vračanju v vodotok povzroča negativne vplive na naravno okolje. Ko se segreta voda vrača v vodotok govorimo o industrijski odpadni vodi, ki je obravnavana v poglavju 1.6.1.2.4.

Uporabniki vode pri hlajenju v termoelektrarnah in jedrski elektrarni za odvzem vode plačujejo vodna povračila v višini, kot je navedeno v spodnji tabeli. Sredstva iz vodnega sklada v preteklosti niso bila namenjena za povračilo katerihkoli stroškov storitev odvzema vode za namen hlajenja, temveč glede na potrebe za druge namene varstva in urejanja voda, opredeljene v Zakonu o vodah.

Tabela 23: Količine odvzete vode in plačila za vodno povračilo za namen hlajenja vode v termoelektrarnah in jedrski elektrarni za odvzem vode (ARSO, 2010e)

| Vrsta rabe vode | Količina odvzete vode (m3) | Cena za vodno povračilo (€/MWh) | Plačila za vodno povračilo v letu 2008 (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Odvzem vode za tehnološke namene pri hlajenju v termoelektrarnah in jedrski elektrarni | 820.400.195 | 0,0038 | 3.117.521 |

###### Storitve odvzema vode za različne namene v kmetijstvu

V kmetijstvu lahko govorimo o lastnih storitvah odvzema voda za naslednje namene:

- za namakanje kmetijskih površin,

- za vzrejo salmonidnih vrst rib.

Storitev odvzem vode za namakanje kmetijskih površin

Pri namakanju kmetijskih površin gre v večji meri za odvzeme iz zbiralnikov - akumulacij (46%),  sledijo tekoče vode (46%) in podtalnica (8%) (SURS,2008p) .

Namakanje kmetijskih zemljišč se izvaja z velikimi hidromelioracijski sistemi in z manjšimi namakalnimi sistemi, ki jih imajo v lasti posamezna kmetijska gospodarstva (Jerič in sod. 2008).

Finančni stroški

Skrb nad hidromelioracijskimi sistemi je leta 1996 ponovno prevzela država, ki je tudi lastnik velikih hidromelioracijskih sistemov. Sistem upravljanja in rednega vzdrževanja je organiziran kot javna služba, upravljavci pa so izbrani na javnih razpisih. V letu 2007 je bilo v Republiki Sloveniji 5 upravljavcev velikih hidromelioracijskih sistemov. Država, kot lastnik infrastrukture hidromelioracijskih sistemov financira stroške upravljanja. Sredstva za delovanje in vzdrževanje sistemov pa zagotavljajo lastniki oziroma zakupniki kmetijskih zemljišč znotraj melioracijskega območja v sorazmerju s površino melioriranih zemljišč. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vodi evidenco o melioracijah kmetijskih zemljišč, to je Kataster melioracijskih sistemov in naprav (KatMeSiNa). V Republiki Sloveniji je evidentiranih 630 velikih hidromelioracijskih sistemov. Aktualni veliki hidromelioracijski sistemi vključujejo približno 95.000 ha zemljišč, to je približno 20% kmetijskih zemljišč. Od tega je okrog 15.000 ha velikih namakalnih sistemov, približno 80.000 ha pa velikih osuševalnih sistemov (Jerič in sod. 2008).

Okoljski stroški in stroški vira

Hidromelioracije predstavljajo predvsem hidromorfološke obremenitve voda. Zaradi tehnološke neustreznosti sistemov lahko prihaja do velike porabe vode, ki vplivajo na prerazporejanje količin, posledično pa povzročajo tudi onesnaževanje zaradi vnosa hranil in pesticidov v tla.

Ocena okoljske škode, ki jo povzroča namakanje ni izvedena, zato je tudi ocena okoljskih stroškov težko izvedljiva.

Na podlagi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije se iz javnih sredstev financira izgradnja in dograditev velikih namakalnih sistemov, tehnološke posodobitve obstoječih hidromelioracijskih sistemov in vzpostavitev izobraževalno – demonstracijskih centrov za namakanje. Pri financiranih ukrepih je poudarek na tehnologijah za zmanjševanje porabe vode (kapljično namakanje in namakanje z razpršilci) ter zmanjšanje vnosa hranil in pesticidov. Predviden znesek za financiranje teh ukrepov znaša 26.200.000 € (MKGP RS 2007). Govorimo lahko o prispevku subvencij za zmanjševanje okoljske škode in s tem okoljskih stroškov storitve.

Za namakanje kmetijskih površin odjemalci vode plačujejo vodna povračila. Vodna povračila se zbirajo v vodnem skladu. Zbrani znesek je nizek, saj je cena za vodno povračilo precej nizka. Cena se tako kot za druge vrste rabe določa administrativno. V preteklih letih se sredstva iz vodnega sklada niso namenjala za povračilo katerih koli stroškov storitve, povezane z namakanjem kmetijskih zemljišč.

Tabela 24:Količina odvzete vode za namakanje kmetijskih površin in plačila za vodno povračilo (ARSO, 2010e)

| Vrsta rabe vode | Količina odvzete vode (m3) | Cena za vodno povračilo (€/MWh) | Plačila za vodno povračilo v letu 2008 (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| za rabo vode iz lastnega zajetja za namakanje kmetijskih površin | 1.093.694,80 | 0,000083 | 314,00 |

Storitev Odvzem vode za vzrejo salmonidnih vrst rib

Finančni stroški

Finančne stroške vzreje salmonidnih vrst rib krijejo rejci, delno lahko tudi s pomočjo evropskih in državnih subvencij.

Okoljski  stroški in stroški vira

Okoljska škoda, ki jo povzroča vzreja salmonidnih rib na okolje ni ocenjena, zato je ocena okoljskih stroškov te storitve težko izvedljiva. Za vzrejo salmonidnih vrst rib mora rejec pridobiti koncesijo. S koncesijsko pogodbo se obveže, da bo odgovoren za škodo, ki bi jo povzročil okolju in drugim vrstam rab vode.

Poleg kritja finančnih stroškov lahko rejci pridobijo državne in evropske subvencije tudi za kritje okoljskih stroškov.

Namen Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007-2013 je opredeliti glavne ukrepe znotraj štirih prednostnih osi za razvoj slovenskega ribištva, ribogojstva in predelave v skladu s cilji Skupne ribiške politike (SRP) ter usmerjevalnimi načeli za operativni program iz člena 19 osnovne uredbe Evropskega sklada za ribištvo (ESR), kot tudi glede na analizo trenutnega stanja in smeri razvoja v sektorju.

Ukrepi, ki vplivajo na stanje voda so zajeti 2. osi operativnega programa za obdobje 2007 – 2013. Sredstva za izvedbo ukrepov se dodeljujejo iz ESR. Do sredstev za izvedbo ukrepov so upravičene vse pravne ali fizične osebe, registrirane za dejavnost akvakulture in/ali predelave in trženja ribiških proizvodov. Poleg glavne skupine upravičencev (morski in sladkovodni ribogojci in školjkarji) v skupino prejemnikov sredstev ESR sodijo tudi upravičenci posebne skupine, tj. kmetje z dopolnilno dejavnostjo ribogojstva.

V skladu z osnovno uredbo ESR bodo glavni cilji prednostne osi 2 pripomogli k:

- posodobitvi ribogojskega sektorja v trajnostnem smislu,

- ustvarjanju okolja za dvig dolgoročne konkurenčnosti in dobičkonosnosti sladkovodnega in morskega ribogojstva na domačem ter evropskem trgu,

- spodbujanju raznovrstnosti ponudbe rib in uvajanju novih vrst rib, školjk in mehkužcev,

- spodbujanju rabe ekstenzivnih in/ali okolju prijaznih metod,

- ustvarjanju okolja za dvig dolgoročne konkurenčnosti predelovalnih obratov,

- krepitvi trženja ribiških proizvodov.

Za doseganje zgoraj omenjenih ciljev bodo uporabljeni naslednji ukrepi:

- produktivne naložbe v ribogojstvo,

- vodno-okoljski ukrepi,

- ukrepi za varovanje javnega zdravja,

- ukrepi za varovanje zdravja živali,

- predelava in trženje.

Analiza je bila osredotočena predvsem na vodno-okoljske ukrepe, ki izhajajo iz operativnega programa.

Trenutno v slovenskem ribogojstvu niso v uporabi takšne metode, ki bi zadostile t. i. dobri praksi. Do sedaj je bilo ribogojstvo v glavnem osredotočeno na zmanjševanje negativnega učinka na okolje.

Ker je eden od ciljev Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007-2013 na osi 2 spodbujanje uporabe ekstenzivnih in/ali okolju prijaznih metod, npr. zaprti sistemi, obstaja potreba po uvedbi in izvajanju vodno-okoljskih ukrepov v ribogojstvu.

Poraba rib na prebivalca v Sloveniji je v primerjavi z drugimi evropskimi državami precej nizka. Ker gre popularizacija proizvodov v smeri zadoščanja potreb uporabnika, istočasno pa v smeri zaščite zdravja ljudi, zagotavljanja trajnostne rabe naravnih virov in zmanjševanja učinkov na okolje, ker imajo določene ribogojske metode lahko boljši učinek na ohranjanje naravnih lastnosti, biodiverzitete in kulturne krajine, bo Republika Slovenija predvidoma izvajala vodno-okoljske ukrepe.

Upravičenci do sredstev so v tem primeru pravne in fizične osebe, ki so registrirane za ribogojsko dejavnost v Sloveniji, prav tako pa kmetje z ribogojstvom kot dopolnilno dejavnostjo ter javna in poljavna telesa.

Stopnja nadomestila se določi ob upoštevanju naslednjih kriterijev:

a) v primeru specifičnega cilja (1) upoštevajoč nastalo izgubo prihodka na podlagi maksimalnega zneska na hektar območja podjetja, ki se je zavezalo k vodnookoljskim ukrepom, bo dano enkratno nadomestilo;

b) v primeru specifičnega cilja (2) bodo upoštevani dodatni stroški, ki izhajajo iz uporabe okoljskih metod v ribogojstvu; nadomestilo se lahko dodeli za največ dve leti v obdobju preusmeritve podjetja v ekološko proizvodnjo;

c) v primeru specifičnega cilja (3) za največ dve leti po dnevu odločitve o območjih Natura 2000 in samo za ribogojske enote, ki so obstajale pred to odločitvijo; bodisi na podlagi nastale izgube prihodka bodisi na podlagi dodatnih stroškov, ki izhajajo iz uporabe okoljskih metod v ribogojstvu.

Tabela 25: Finančna tabela za OP ribištvo 2007-2013 po prednostnih oseh.

| PREDNOSTNA OS | Delež (%) | Skupaj javna sredstva | Prispevek ESR | Nacionalni prispevek | ESR stopnja sofinanciranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (a)=(b+c) | (b) | (c) | (d)=(b)/(a)*100 |
| Prednostna os 1 | 10 | 2.885.372 | 2.164.029 | 721.343 | 75 |
| Prednostna os 2 | 37 | 10.675.876 | 8.006.907 | 2.668.969 | 75 |
| Prednostna os 3 | 35 | 10.098.796 | 7.574.097 | 2.524.699 | 75 |
| Prednostna os4 | 10 | 2.885.372 | 2.164.029 | 721.343 | 75 |
| Prednostna os5 | 8 | 2.308.296 | 1.731.221 | 577.075 | 75 |
| Skupaj | 100 | 28.853.712 | 21.640.283 | 7.213.429 | 75 |

Iz tabele je razvidno, da je za izvedbo ukrepov iz 2. osi operativnega programa namenjenih 37% vseh sredstev.

Poleg storitev za odvzem vode za gojenje salmonidnih rib so do teh sredstev upravičeni tudi drugi rejci rib in vodnih organizmov, ki pa jih prištevamo k drugim vrstam obremenjevanja voda, ki ne spadajo med storitve, povezane z obremenjevanjem voda. Pri njih namreč ne gre za odvzem ali zajezitev vode, temveč le za rabo vodnega dobra.

Za rabo vode iz lastnega zajetja za vzrejo salmonidnih vrst rib odjemalci vode plačujejo vodna povračila. Vodna povračila se zbirajo v vodnem skladu. Cena se tako kot za druge vrste rabe določa administrativno. V preteklih letih se sredstva iz vodnega sklada niso namenjala za povračilo katerih koli stroškov storitve, povezane z odvzemom vode za vzrejo salmonidnih vrst rib.

Tabela 26: Količina odvzete vode za namakanje kmetijskih površin in plačila za vodno povračilo (ARSO, 2010e)

| Vrsta rabe vode | Količina odvzete vode (m3) | Cena za vodno povračilo (€/ m3) | Plačila za vodno povračilo v letu 2008 (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| za rabo vode iz lastnega zajetja za vzrejo salmonidnih vrst rib | 166.907.716 | 0,000029 | 4.840 |

Za vzrejo salmonidnih vrst rib odjemalci vode plačujejo tudi koncesije. Koncesije se  delno zbirajo v vodnem skladu, delno pa so namenjene občinam. Cena se tako kot za druge vrste rabe določa administrativno. V preteklih letih se sredstva iz vodnega sklada, zbrana iz teh koncesij, niso namenjala za povračilo katerih koli stroškov storitve, povezane z odvzemom vode za vzrejo salmonidnih vrst rib. O namenu porabe sredstev zbrana iz koncesij pri občinah, ni podatkov.

Tabela 27:  Količina odvzete vode za rabo vode iz lastnega zajetja za vzrejo salmonidnih rib in plačila za koncesije  (ARSO, 2010f)

| Vrsta rabe vode | Instaliran pretok vode (l/s) | Cena za koncesijo (€/ l/s) | Plačila za koncesijo v letu 2008 (€) | Koncesije – prihodki države (€) | Koncesije – prihodki občin (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| za vzrejo salmonidnih vrst rib | 1.815.400 | 2,6058 | 23653 | 9.461 | 14.192 |

Storitve odvzema vode iz lastnih zajetij za potrebe v turizmu in zdravstvu

Storitve odvzema vode iz lastnih zajetij za potrebe v turizmu so naslednje:

- za  potrebe kopališč in naravnih zdravilišč,

- za zasneževanje smučišč.

Del voda za potrebe kopališč in naravnih zdravilišč je potreben tudi v dejavnosti zdravstva.

Za potrebe kopališč in naravnih zdravilišč se uporablja bodisi podzemna voda bodisi termalna voda.  Za zasneževanje smučišč se voda za potrebe zasneževanja odvzema praviloma iz tekočih vodotokov.

Finančni stroški

Finančne stroške storitev odvzema vode za kopališča in naravna zdravilišča pokrivajo izvajalci storitev sami ob pomoči subvencij, ki so na voljo za izgradnjo sistemov v sklopu gradnje zdravilišč in kopališč.

Finančne stroške storitev odvzema vode za zasneževanje smučišč pokrivajo izvajalci storitev sami ob pomoči subvencij, ki so na voljo za izgradnjo sistemov v sklopu gradnje smučišč.

Okoljski stroški in stroški vira

Okoljskih stroškov zaradi odvzema vode za kopališča in zdravilišča zaradi pomanjkanja podatkov o obsegu okoljske škode ni možno oceniti. Večjih stroškov vira zaradi odvzema vode za kopališča in zdravilišča iz podzemne vode ne nastajajo glede na to, da je razpoložljivost vode v Sloveniji zadovoljiva. Odvajanje odpadnih industrijskih voda, ki je potrebno po uporabi te vode, okoljske stroške  in stroške vira povzroča, vendar jih obravnavamo v drugem poglavju (glej poglavje 1.6.1.2.4).

Za odvzeme vode za potrebe zasneževanja je značilno,da predstavljajo relevantne vplive predvsem zato ker so ti odvzemi navadno na ranljivih in občutljivih ter vrednih lokacijah za varstvo narave.

Odvzem vode za potrebe zasneževanja v času nizkega naravnega pretoka ima lahko negativne  posledice za gorski ekosistem. Poleg obremenjevanja podtalnice se na umetno zasneženih smučiščih pojavljata erozija in nevarnost površinskega drsenja zaradi večjega odtoka vode iz talečega se snega. Umetni sneg je težji od naravnega in ima bistveno manjši izolacijski učinek, posledica pa je zmanjšana odpornost rastlin proti pozebi. Hkrati se skrajša vegetacijska doba, saj se umetni sneg kasneje stali. Raziskave na dvanajstih smučiščih so pokazale, da na tamkajšnjih pobočjih uspeva 11 odstotkov manj rastlinskih vrst kot v njihovi okolici. Zasneževanje pri višjih temperaturah zahteva dodajanje proteinov vodi, ki omogočajo tvorbo umetnega snega tudi pri višjih temperaturah. Sredstva, ki se pri tem uporabljajo sestavljajo bakterije, ki ob taljenju pronicajo v podtalnico in v rastline. Kristalizacijska jedra bakterij poškodujejo rastline, ki tako izgubijo svojo naravno zaščito pred zmrzaljo. Škodljiva je tudi uporaba mineralnih soli (umetnih gnojil) za utrjevanje prog, ki zaradi svojega "gnojilnega učinka" vplivajo na obstoječe ekosisteme. Podrobnejših študij o dolgoročnih posledicah dodatkov za izdelavo umetnega snega na človeka in okolje še ni.

Odvzemniki voda za potrebe kopališč in naravnih zdravilišč ter odvzemniki voda za potrebe zasneževanja plačujejo vodna povračila, ki napajajo vodni sklad.

Tabela 28: Količina odvzete vode zavezancev za plačilo vodnih povračil v turizmu in zdravstvu, cena in plačila za vodna povračila (ARSO, 2010e)

| Vrsta rabe vode | Količina odvzete vode (m3) | Cena za vodno povračilo (€/ m3) | Plačila za vodno povračilo v letu 2008 (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| za rabo vode iz lastnega zajetja za potrebe kopališč in naravnih zdravilišč | 4.376.535 | 0,0555 | 242.897,69 |
| za rabo vode iz lastnega zajetja za zasneževanje smučišč | 521.507,00 | 0,0555 | 28.943,64 |

Odvzemniki vode za potrebe kopališč in naravnih zdravilišč plačujejo tudi koncesije v višini kot je prikazano v spodnji tabeli.

Tabela 29: Količina odvzete vode zavezancev za plačilo koncesij v turizmu in zdravstvu, cena in plačila za koncesije (ARSO, 2010f)

| Vrsta rabe vode | Količina odvzete vode oz. toplotnega potenciala | Cena za koncesijo | Plačila za koncesijo v letu 2008 (€) | Koncesije – prihodki države (€) | Koncesije – prihodki občin (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| za rabo podzemne vode iz vrtin za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč | 1.815.400 m3 | 1 | 27.984,04 | 11.193,61 | 16.790,43 |
| za odvzem termalne vode iz vodnega vira za potrebe kopališč in ogrevanje prostorov, namenjenih turistični dejavnosti | 6.487.412,28 MJ | 0,0143 | 239,38 | 119,69 | 119,69 |

V preteklih letih se sredstva iz vodnega sklada niso namenjala za povračilo katerih koli stroškov storitev odvzema voda za kopališča in naravna zdravilišča ter zasneževanje smučišč. Namen porabe sredstev iz koncesij, ki pripadajo občinam, ni znan.

Glede na to, da je odvajanje voda, uporabljenih za zasneževanje, razpršeno, za obremenjevanje voda z onesnaževanjem povzročitelji ne plačujejo okoljskih dajatev. Pri odvajanju voda, ki se uporabljajo za potrebe kopališč in naravnih zdravilišč, pa nastajajo odpadne industrijske vode, za katere povzročitelji plačujejo okoljske dajatve v skladu s povzročenimi enotami obremenitve (glej poglavje 1.6.1.2.4).

Storitev Odvzem vode iz lastnih zajetij za druge potrebe

Voda iz lastnih zajetij se zajema še za

- za proizvodnjo pijač,

- za tehnološke namene,

- za namakanje površin, ki niso namenjena kmetijski proizvodnji,

- za ostale namene.

Večina teh voda se odvzema iz podzemnih vodnih teles. Vodo za te namene porabljajo različni sektorji dejavnosti.

Finančni stroški

Finančne stroške storitev pokrivajo izvajalci storitev sami s pomočjo subvencij, ki so na voljo pri sofinanciranju proizvodnih procesov.

Okoljski stroški in stroški vira

Okoljskih stroškov zaradi odvzema vode za obravnavane namene zaradi pomanjkanja podatkov o obsegu okoljske škode ni možno oceniti. Večjih okoljskih stroškov vira zaradi odvzema vode za izvajanje teh storitev ni, saj je razpoložljivost vode v Sloveniji zadovoljiva. Odvajanje odpadnih industrijskih voda, ki je potrebno po uporabi vode iz proizvodnje pijač, iz tehnoloških procesov in delno za ostale namene, takšne stroške seveda povzroča, vendar jih obravnavamo v drugem poglavju (glej poglavje 1.6.1.2.4).

Porabniki vode za obravnavane namene plačujejo vodna povračila v obsegu kot je to navedeno v spodnji tabeli.

Tabela 30: Količina odvzete vode zavezancev za plačilo vodnega povračila za rabo vode v  druge namene, cena in plačila za vodno povračilo (ARSO, 2010e)

| Vrsta rabe vode | Količina odvzete vode (m3) | Cena za vodno povračilo (€/ m3) | Plačila za vodno povračilo v letu 2008 (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| za rabo vode iz lastnega zajetja za proizvodnjo pijač | 304.292,3 | 0,0555 | 16.888,22 |
| za rabo vode iz lastnega zajetja za tehnološke namene | 37.681.868,28 | 0,0555 | 8.877,08 |
| za rabo vode iz lastnega zajetja za ostale namene | 4.401.605 | 0,0555 | 244289,08 |
| Za rabo vode iz lastnega zajetja za namakanje nekmetijskih površin | 307.629 | 0,0508 | 15.627,55 |

Porabniki vode za odvzem podzemne vode iz vodnih virov za stekleničenje in proizvodnjo pijač plačujejo državi in občinam tudi koncesijo.

Tabela 31: Količina odvzete vode zavezancev za plačilo koncesije za rabo vode v  druge namene, cena in plačila za koncesije (ARSO, 2010f)

| Vrsta rabe vode | Količina odvzete vode | Cena za koncesijo (€/m3) | Plačila za koncesijo v letu 2008 (€) | Koncesije – prihodki države (€) | Koncesije – prihodki občin (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| za odvzem podzemne vode iz vodnih virov za stekleničenje in proizvodnjo pijač | 9.534.346,73 | 1 | 1.409.845,58 | 679.363,02 | 730.482,56 |

Namakanje površin, ki niso namenjena kmetijskih proizvodnji, posredno povzroča okoljsko škodo, če se z namakanjem bolj izpirajo v podzemno vodo fitofarmacevtska sredstva. Pri tem gre za razpršeno onesnaževanje, za katero se ne plačuje okoljskih dajatev in zato edino povračilo okoljskih stroškov priteka iz naslova plačil za vodna povračila.

Zbrana vodna povračila in koncesije, ki so napajala vodni sklad RS, so se v preteklosti porabljala za namene pokrivanja stroškov drugih storitev, povezanih z obremenjevanjem voda skladno s potrebami in Zakonom o vodah.

Namen porabe sredstev zbranih s koncesijami, ki pripadajo občinam, ni znan.

##### Storitev Odvajanje in čiščenje industrijskih odpadnih voda

###### Ocena finančnih stroškov in plačila za finančne stroške

Odpadne industrijske vode nastajajo v različnih sektorjih dejavnosti. Povzročitelj odpadne industrijske vode lahko odvaja industrijsko odpadno vodo v javno kanalizacijo, če vrednosti parametrov v tej odpadni vodi ustrezajo standardom za izpust v javno kanalizacijo. V nasprotnem primeru mora povzročitelj odpadne industrijske vode le-to pred iztokom v javno kanalizacijo ustrezno očistiti.

Odvajanje in čiščenje odpadne industrijske vode v sklopu javne kanalizacije in komunalne čistilne naprave je mogoče, vendar te storitve ne spadajo v okvir javne gospodarske službe, temveč gre za posebno vrsto storitev. Cene storitev odvajanja in čiščenja odpadnih industrijskih voda v okviru javne kanalizacije KČN določijo gospodarske javne službe same na osnovi interne metodologije. Podatki o finančnih stroških in plačilih teh storitev niso zbrani.

Povzročitelji, pri katerih nastaja industrijska odpadna voda in te ne odvajajo v javno kanalizacijo in na KČN, morajo sami zagotoviti čiščenje industrijske odpadne vode do stopnje, da je možno odvajanja neposredno v okolje. Ti povzročitelji krijejo stroške gradnje, obratovanja in vzdrževanja svojih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih industrijskih voda sami.

###### Ocena okoljskih stroškov in stroškov vira in plačila

V letu 2007 se je kar iz 51 % iztokov industrijska odpadna voda odvajala v javno kanalizacijo, ki je bila povezana s KČN. Na drugi strani se je iz 40 % iztokov odvajalo odpadno vodo neposredno v vodo in iz 9 % iztokov v javno kanalizacijo, ki se ni zaključila s KČN (MOP RS, 2010). Slednje ima lahko negativne posledice na kemijsko in/ali ekološko stanje površinskih voda. Največji delež k temu prispevajo izpusti iz sektorja industrija, sledijo ji izpusti iz sektorja energetika in  sektorja kmetijstvo. Parametri, ki največ prispevajo k skupni količini emisij so predvsem kemijska potreba po kisiku (KPK), biokemijska potreba po kisiku (BPK5) in neraztopljene snovi. Z industrijskimi odpadnimi vodami se v okolje izpuščajo tudi prednostne (PS) in prednostno nevarne (PNS) snovi.

Povzročitelji teh obremenitev so obvezani državi plačevati okoljsko dajatev za odvajanje industrijske odpadne vode. V letu 2008 je bilo tako iz tega naslova zbranih 3.500.245 € (ARSO, 2010f). Ta sredstva se zbirajo v vodnem skladu in se v večji meri namenjajo sofinanciranju operativnega programa odvajanja komunalnih voda.

##### Storitev Zadrževanje voda zaradi zagotavljanja poplavne varnosti

###### Ocena finančnih stroškov in plačila za finančne stroške

Oceno finančnih stroškov smo naredili na podlagi podatkov o predvidenih stroških iz letnih programov javnih gospodarskih služb na področju urejanja voda za leto 2010.

Stroški obratovanja in vzdrževanja vodne infrastrukture, bodo glede na navedene programe znašali okoli 1.500.000 €. V večji meri gre za vzdrževanje vodne infrastrukture, povezane z zadrževanjem voda (ARSO, 2010i).

Skladno z Uredbo o načinu izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in o koncesijah teh javnih služb, Uradni list RS, št. 109/2010 javne se službe po tej uredbi financirajo iz proračuna Republike Slovenije in drugih sredstev.

Posamezna dela in gradnje v okviru javne službe lahko sofinancira lokalna skupnost ali druga pravna oziroma fizična oseba, če to ne ovira ali preprečuje izvajanja javne službe ali splošne rabe vodnega javnega dobra. Navedena financiranja morajo biti vključena v letni program dela gospodarskih javnih služb. Sredstva za pokrivanje finančnih stroškov tako v večji meri krije država iz vodnega sklada. To pomeni, da izvajanje stroškov te storitve posredno krijejo plačniki vodnih povračil, koncesij in okoljskih dajatev – to je izvajalci oz. uporabniki drugih vrst storitev, povezanih z obremenjevanjem voda.

Za pridobitev in izvajanje koncesije po tej uredbi se ne plačuje koncesijska dajatev.

###### Ocena okoljskih stroškov in plačila za okoljske stroške

Okoljski stroški storitev zagotavljanja poplavne varnosti z zadrževalniki predstavljajo stroške škode, ki jih te storitve povzročajo v okolju.

Zadrževanje vode povzroča spreminjanje količine in dinamike vodnega toka, spreminjanje povezave s podzemno vodo in režima gladine podzemne vode, spreminjanje oziroma prekinjeno premeščanje plavin in plavja, onemogočanje migracija rib čez neprehodne pregrade, spreminjanje zadrževalnega časa in spreminjanje združbe iz rečne v jezersko.

Za preprečitev pojavljanja teh vplivov in odpravo škode so predvideni dopolnilni ukrepi, ki bodo pripomogli k zagotavljanju dobrega stanja voda do leta 2015. Ukrepi, ki se nanašajo na ureditve na jezovih in pregradah z namenom zmanjšanja hidromorfoloških pritiskov so predstavljeni v spodnji tabeli (Tabela 32). Stroški teh ukrepov so ocenjeni na 14,66 MIO € (nekateri ukrepi, se nanašajo tako na hidroenergetske pregrade kot pregrade in jezove za zagotavljanje poplavne varnosti; razdelitev stroškov ukrepov smo izvedli glede na specifikacijo ukrepov, kjer pa ta ni bila na voljo, smo polovico vrednosti ukrepov pripisali hidroenergetskim pregradam, polovico pa pregradam namenjenim zagotavljanju poplavne varnosti – ocena glede na deleže iz specifikacij pri bolj natančno obdelanih ukrepih).

Posebnih namenskih prilivov za pokrivanje okoljskih stroškov storitve zadrževanja voda zaradi zagotavljanja poplavne varnosti ni. Ukrepi bodo financirani s strani proračuna RS (vodni sklad).

###### Ocena stroškov vira  in plačila za stroške vira

Zadrževanje voda, zaradi zagotavljanja poplavne varnosti povzroča stroške vira, vendar je te finančno težko ovrednotiti. Zaradi sprememb, ki jih na vodnem okolju povzroča zadrževanje voda, prihaja do sprememb koristi za druge rabe vode, in sicer:

- zaradi sprememb habitatov, ki nastanejo zaradi hidromorfoloških vplivov, se spreminjajo populacije rib v vodnem okolju, kar ima lahko posledice za ribištvo,

- zaradi sprememb v pretočnosti reke je lahko prizadeta raba vode za vodno rekreacijo in turizem (kajak, kanu na divjih vodah),

- zaradi odvzema prostora ob izgradnji zadrževalnikov so prizadete vse ostale rabe teh zemljišč,

- pri rabi vodnega okolja kot intrinzične vrednote - sprememba vrednosti vodnega okolja, ki jo ima vodno okolje za ljudi zaradi svoje neokrnjenosti in lepote,

- škoda v kmetijstvu zaradi poplavljanja suhih zadrževalnikov.

Posebnih mehanizmov za pokrivanje stroškov vira storitve zadrževanja voda zaradi zagotavljanja poplavne varnosti v Sloveniji ne poznamo.

Na drugi strani zadrževalniki vode prinašajo za nekatere druge rabe vode tudi koristi:

- zadrževanje vode omogoča nove možnosti rabe vode za namakanje, ribištvo (vlaganje in lovljenje drugih, komercialno bolj donosnih rib), turizem in rekreacijo (gostinstvo, čolnarjenje na mirnejših vodah, kopanje,..).

Poplave so naravni pojav, na katerega težko vplivamo. Škodi, ki jo povzroča, se lahko izognemo predvsem z usmerjanjem poselitve na območja, kjer ni poplav. Za zatečeno stanje je potrebno poskrbeti z urejanjem voda. Stroške storitev zadrževanja voda za zagotavljanje poplavne varnosti, bi morali nositi vsi tisti subjekti, ki gradijo objekte v poplavnih območjih, država pa za tisti del poselitve, za katero so gradbena dovoljenja na poplavnih območjih že izdana.

Tabela 32: Ocena vrednosti okoljskih stroškov zadrževanja voda za zagotavljanje poplavne varnosti na podlagi ocene stroškov ukrepov za odpravo okoljske škode

| Vrsta ukrepa | Ocenjena vrednost (v MIO €) | Predviden nosilec ukrepa | Predviden vir financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| Namestitev odmrlih dreves | 0,4* | koncesionar | Proračun RS |
| Strojno čiščenje zamuljenega dna vodnega telesa | 1,35* | koncesionar | Proračun RS |
| Rekonstrukcija nefunkcionalnega prehoda za vodne organizme | 0,25 | koncesionar | Proračun RS |
| Doseganje dobrega ekološkega stanja na podlagi modula hidromorfološka spremenjenost na pritokih | 0,37 | koncesionar | Proračun RS |
| Uravnavanje hitrosti dviga spodnje vode | 0,4 | koncesionar | Proračun RS |
| Zagotavljanje premeščanja za ekološki tip reke značilnih rinjenih plavin | 0,15 | koncesionar | Proračun RS |
| Dodajanje za ekološki tip reke značilnih rinjenih plavin | 0,15* | koncesionar | Proračun RS |
| Gradnja prehoda za vodne organizme ali premeščanje rib | 11,59 * | koncesionar | Proračun RS |
| Skupaj ocenjeni ukrepi | 14,66 |  | Proračun RS |

* ocena vrednosti ukrepa, ki se nanaša na vplive zadrževalnikov za zagotovitev poplavne varnosti

### Prispevek dejavnosti, ki povzročajo obremenjevanje voda k povračilu stroškov storitev, povezanih z obremenjevanjem voda

#### Storitev Oskrba s pitno vodo

Povprečna prodajna cena storitve oskrbe s pitno vodo za gospodinjstva je v letu 2006 znašala 0,4596 €/m3, za gospodarstvo pa 0,7190 €/m3. Velja, da je povprečna prodajna cena oskrbe s pitno vodo za gospodarstvo za 56 % večja kot povprečna prodajna cena za gospodinjstva, kar pomeni da gospodarstvo prispeva v povprečju za 56% več plačil za povračilo finančnih stroškov kot gospodinjstva (IREET, 2008).

#### Storitev Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda

Povprečna prodajna cena storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za gospodinjstvo v Sloveniji je v letu 2006 znašala 0,2075 €/m³, povprečna prodajna cena storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za gospodarstvo pa 0,3341 €/m³, kar je skoraj 2-krat več.  To pomeni da gospodarstvo prispeva v povprečju dvakrat več plačil za povračilo finančnih stroškov storitve odvajanja komunalne in padavinske vode kot gospodinjstva (IREET, 2008).

Povprečna prodajna cena storitve čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za gospodinjstvo je bila leta 2006 0,3519 €/m³. Povprečna prodajna cena storitve čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za gospodarstvo v Sloveniji je v letu 2006 znašala 0,4506 €/m³, kar je za 28,0 % več kot za gospodinjstvo. To pomeni da gospodarstvo prispeva v povprečju za 28% več plačil za povračilo finančnih stroškov storitve čiščenja komunalne in padavinske vode kot gospodinjstva (IREET, 2008).

Povračilo okoljskih stroškov za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda je v Sloveniji urejeno po principu onesnaževalec plača. Komunalna podjetja plačujejo okoljsko dajatev glede na enote obremenitve, ki jih storitev odvajanja in čiščenja povzroča. Višina okoljske dajatve na računu uporabnika storitve je odvisna od standarda odjemnega mesta; najvišja je pri uporabnikih brez javne kanalizacije (ker praviloma s svojo odpadno vodo najbolj obremenjujejo okolje) in najnižja za uporabnike, ki so priključeni na čistilno napravo, pri čemer se zanje pri višini zneska upošteva učinek čiščenja čistilne naprave. Dajatev je sicer enaka za vse kraje in vrste uporabnikov, zbrana sredstva se zbirajo na posebnem računu občine in porabijo za investicije v komunalno infrastrukturo – izgradnjo kanalizacije in čistilnih naprav.

Plačilo stroškov vira za storitev odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda plačujejo uporabniki oskrbe s pitno vodo v obliki vodnega povračila. Vodno povračilo je obračunano na  podlagi količine dejansko odvzete pitne vode iz vodnega vira ne glede na to iz katerega sektorja prihajajo zavezanec.

Če je obseg rabe vode odvisen od letne razpoložljivosti vodnega ali morskega dobra, se višina vodnega povračila zmanjša sorazmerno razmerju med letnim obsegom, ki je razpoložljiv za rabo vode, in letnim obsegom, ki ga določa vodna pravica.

Če je obseg rabe vode odvisen od načina rabe končnega uporabnika, ki ne omogoča polnega izkoriščanje vodne pravice, se višina vodnega povračila iz prvega odstavka tega člena zmanjša sorazmerno razmerju med dejanskim letnim obsegom rabe in letnim obsegom, ki ga določa vodna pravica.

Zavezanci za plačilo vodnega povračila so odvzemniki vode za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo, ki vodno povračilo v nadaljevanju zaračunavajo uporabnikom njihovih storitev na podlagi dejansko porabljene vode in ostalim gospodinjstvom glede na število članov gospodinjstva. Cena za osnovo vodnega povračila je enaka za vso odvzeto vodo za namen oskrbe s pitno vodo, ne glede na vrsto uporabnika in jo letno določa vlada RS. Kriteriji za določitev višine cene za osnovo niso podani.

#### Storitev Oskrba z vodo za druge namene

Prispevek posameznih dejavnosti k finančnim stroškom storitev oskrbe z vodo za druge dejavnosti ni znan.

##### Prispevek različnih oblik obremenjevanja voda k pokrivanju stroškov storitev oskrbe z vodo za druge namene s plačili za vodna povračila

Plačilo okoljskih stroškov in stroškov vira izvajalcev storitev oskrbe z vodo za druge namene  po sektorjih se izvaja v obliki vodnih povračil in koncesij. Ti prispevki (del, ki pripada državi) se zbirajo v vodnem skladu in so porabljeni skladno s potrebami države na področju urejanja in varstva voda ter Zakonom o vodah.

Tabela 33: Plačila vodnih povračil za rabo vode za druge namenev različnih gospodarskih dejavnostih v letu 2008 (ARSO, 2010e)

| Vrsta dejavnosti | Plačilo vodnih povračil v letu 2008 (€) |
| --- | --- |
| Kmetijstvo | 26.085,60 |
| Energetika | 3.253.154,44 |
| Industrija | 2.313.866,58 |
| Promet | 1.204,13 |
| Turizem | 266.607,26 |
| Ostale dejavnosti | 0,00 |
| Skupaj | 5.860.918,01 |

Slika 22: Deleži plačil vodnih povračil v različnih gospodarskih dejavnostih za rabo vode za druge namene v letu 2008 (ARSO, 2010e)

Največji delež plačil vodnih povračil za odvzem vode od izvajalcev storitev oskrbe z vodo za druge namene plačujeta energetika in industrija (pri tem niso upoštevani izvajalci storitev odvzema vode za proizvodnjo električne energije). Izvajalci storitev te stroške zaračunajo uporabnikom njihovih storitev v ceni storitve. Glede na vrsto rabe vode daleč največ plačil prispevata odvzem vode iz lastnega zajetja za hlajenje v termoelektrarnah in jedrskih elektrarnah (sektor energetika) in odvzem vode iz lastnega zajetja za tehnološke namene (sektor industrija).

Za plačilo vodnega povračila se cene določajo administrativno glede na vrsto rabe vode. Vodna povračila se zavezancem odmerijo glede na ceno vodnega povračila in glede na količino porabljene vode. Plačilo glede na količino porabljene vode sicer odraža načelo onesnaževalec plača, medtem ko je višina cene za vodno povračilo po različnih rabah določena administrativno in le delno odraža stopnjo obremenjevanja vod zaradi različnih vrst rabe vode. Kriteriji za določanje cen namreč niso dovolj jasni.

Tabela 34: Cene za odmero vodnih povračil po vrstah rabe vode v letu 2008 (ARSO, 2010e)

| Vrsta rabe vode | Cena za odmero vodnega povračila v letu 2008 (€/m3) |
| --- | --- |
| Za rabo vode iz lastnega zajetja za ostale namene Za rabo vode iz javne vodooskrbe za ostale namene Za rabo vode iz javne vodooskrbe za potrebe kopališč in naravnih zdravilišč Za rabo vode iz lastnega zajetja za potrebe kopališč in naravnih zdravilišč Za rabo vode iz javne vodooskrbe za proizvodnjo pijač Za rabo vode iz lastnega zajetja za zasneževanje smučišč Za rabo vode iz lastnega zajetja za proizvodnjo pijač Za rabo vode iz lastnega zajetja za tehnološke namene Za rabo vode iz javne vodooskrbe za tehnološke namene, pri katerih je voda pretežna sestavina proizvoda Za rabo vode iz javne vodooskrbe za namakanje površin Iz vodnih virov odvzeta voda za oskrbo s pitno vodo | 0,0555 |
| Za rabo vode iz lastnega zajetja za tehnološke namene pri hlajenju v TE in JE | 0,0038 |
| Za rabo vode iz lastnega zajetja za namakanje nekmetijskih površin | 0,0508 |
| Za rabo vode iz lastnega zajetja za namakanje kmetijskih površin | 0,000083 |
| Za rabo vode iz lastnega zajetja za vzrejo salmonidnih vrst rib | 0,000029 |

Delež plačil za odvzeto vodo se tako po sektorjih in dejavnostih razlikuje od deleža odvzete vode. Energetika in kmetijstvo tako plačata manjši delež vode kot je odvzameta, industrija pa po drugi strani odvzame manjši delež kot ga plača. Posledice, ki jih ima odvzem vode pri različnih sektorjih so seveda različne, vendar bi bilo potrebno cene za odmero vodnih povračil utemeljiti z ustreznimi strokovnimi podlagami.

Tabela 35: Količine odvzete vode v različnih gospodarskih dejavnostih za druge namene v letu 2008 (ARSO, 2010e)

| Vrsta dejavnosti | Količina odvzete vode v letu 2008 (m3) |
| --- | --- |
| Kmetijstvo | 168.382.827,80 |
| Energetika | 828.902.129,52 |
| Industrija | 49.898.953,18 |
| Promet | 21.696,00 |
| Turizem | 4.805.752,40 |
| Ostale dejavnosti | 0,00 |
| Skupaj | 1.052.011.358,90 |

Slika 23: Deleži odvzete vode v različnih gospodarskih dejavnostih za druge namene v letu 2008 (ARSO, 2010e)

K prilivom za pokrivanje okoljskih stroškov in stroškov vira storitev, povezanih z odvzemi voda, prispevajo s plačili vodnih povračil še izvajalci storitev odvzema vode za proizvodnjo električne energije in povzročitelji drugih vrst obremenjevanja voda. V letu 2008 so tako ti zavezanci z vplačili vodnih povračil prispevali 6.967.779,69 €, od tega 6.037.871,37 € izvajalci storitev odvzema vode za proizvodnjo električne energije in 929.908,32 € povzročitelji drugih vrst obremenjevanja.

Slika 24: Delež plačil iz vodnih povračil glede na obliko obremenjevanja voda (ARSO, 2010e)

Odvzem vode za proizvodnjo električne energije se plačuje na osnovi administrativno določene cene za vodno povračilo, ki je v letu 2008 znašala 0,1694 za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni do 10 MW in 1,2519 za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni enako ali več kot 10 MW in na osnovi letno uporabljenega vodnega potenciala (v MWh).

Slika 25: Delež plačil iz vodnih povračil za obremenjevanje voda, ki niso storitve, povezane z obremenjevanjem voda po gospodarskih dejavnostih (ARSO, 2010e)

Od drugih vrst obremenjevanja voda največji delež prispevata sektorja industrija in promet. Po vrstah rabe so največ sredstev prispevali odvzemniki proda, in uporabniki vodnih zemljišč za sidrišča in pristanišča plovil.

Za plačilo vodnega povračila pri drugih vrstah obremenjevanja voda se cene določajo administrativno glede na vrsto rabe vodne dobrine, ki jo odjemalec koristi. Vodna povračila se zavezancem odmerijo glede na ceno vodnega povračila in glede na:

- količino odvzetega proda,

- količino uporabljenega vodnega ali toplotnega potenciala,

- površino uporabljenega vodnega dobra ali vodnega zemljišča.

Plačilo glede na količino porabljene vodne dobrine sicer odraža načelo onesnaževalec plača, medtem ko je višina cene za vodno povračilo po različnih rabah določena administrativno in le delno odraža stopnjo obremenjevanja vod zaradi različnih vrst rabe vode. Kriteriji za določanje cen namreč niso dovolj jasni.

Tabela 36: Višine cen za odmero vodnega povračila za različne vrste obremenjevanja voda, ki niso storitve, povezane z obremenjevanjem voda, v letu 2008 (ARSO, 2010e)

| Vrsta rabe vode | Cena za odmero vodnega povračila v letu 2008 |
| --- | --- |
| Za odvzem proda | 1,2281 €/m3 |
| Za pogon mlina, žage ali podobne naprave | 0,1694 €/MWh |
| Za pridobivanje toplote | 0,0847 €/MWh |
| Za rabo morskega dobra za školjčišče in gojišče morskih organizmov | 0,00412 €/m2 |
| Za rabo vodnega dobra za izvajanje ribolova v komercialnih ribnikih | 0,0016 €/ m2 |
| Za rabo vodnega dobra za vzrejo ciprinidnih vrst rib | 0,0008 €/ m2 |
| Za rabo vodnih zemljišč za obratovanje kopališč | 0,8346 €/ m2 |
| Za rabo vodnih zemljišč za obratovanje pristanišč za plovila | 0,2086 €/ m2 |
| Za rabo vodnih zemljišč za obratovanje sidrišč za plovila | 0,0111 €/m2 |

##### Prispevek drugih oblik obremenjevanja voda k pokrivanju stroškov storitev oskrbe z vodo za druge namene s plačili za koncesije

K stroškom storitev, povezanih z obremenjevanjem voda, največ prispevajo izvajalci storitev zadrževanja vode za proizvodnjo električne energije v HE nad 10 MW, sledijo izvajalci storitev odvzema vode za stekleničenje in proizvodnjo pijač in za proizvodnjo električne energije v HE nad 10 MW. Izvajalci storitev odvzema termalne vode za potrebe kopališč in ogrevanja prostorov ter izvajalci storitve odvzema vode za vzrejo salmonidnih vrst rib plačujejo manj kot 1%delež vseh koncesij. Koncesije preko izvajalcev storitev plačujejo uporabniki storitev, ko plačajo ceno storitve. Med manjšimi plačniki so tudi povzročitelji drugih oblik obremenjevanja voda, ki niso izvajalci storitev odvzema voda temveč rabijo druge vodne dobrine (odvzem naplavin, vzreja avtohtonih morskih vrst rib, vzreja ciprinidnih vrst rib, raba morja za gojenje školjk).

Slika 26: Prilivi iz plačil koncesij za rabo vode in vodnega dobra po namenu rabe vode v letu 2008 (ARSO, 2010f)

Po vrstah gospodarskih dejavnosti s koncesijami največ prispeva energetika, sledi industrija.

Slika 27: Prilivi iz plačil koncesij za rabo vode in vodnega dobra po vrstah gospodarskih dejavnosti v letu 2008 (ARSO, 2010f)

Za plačilo koncesije se cene določajo administrativno glede na vrsto rabe vode oz. vodnega dobra. Koncesije se zavezancem odmerijo glede na letno višino cene koncesije za posamezno vrsto rabe vode ali vodnega dobra in drugih kriterijev. Drugi kriteriji se razlikujejo glede na vrsto koncesije. Pri koncesijah za stekleničenje in prodajo pijač, so na primer kriteriji količina prodane vode ali pijače ter letni čisti prihodek od prodaje pijač. Plačilo za koncesijo pri odvzemu vode za proizvodnjo električne energije se določi za vsako koledarsko leto posebej na podlagi letne količine proizvedene električne energije.

Višina cene za koncesije je določena administrativno, po kriterijih, ki so odvisni od vrste koncesije in določeni v uredbah. Višina cene za koncesijo za stekleničenje in prodajo pijač se npr. določi na osnovi letno prodane vode in pijač in glede na čiste prihodke od prodaje pijač na državni ravni. Kriteriji za določanje cen tako ne upoštevajo vedno načela onesnaževalec plača in stroškovne učinkovitosti porabe odvzete vode.

Tabela 37:Cene plačil za koncesijo za nekatere vrste posebne rabe vodnega ali morskega javnega dobra ali naplavin (uredbe o koncesiji in sklepi o cenah osnov plačil za koncesijo navedeni v poglavju viri; MOP, 2009a)

| Vrsta rabe | Plačilo za koncesijo | Enota | Cena osnove (leto 2009) | Enota | Delež delitve plačila med Republiko Slovenijo in občinami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proizvodnja električne energije v malih HE do 10 MW | 3 % ali 4,2 % povprečne prodajne vrednosti v koledarskem letu proizvedene in v javno električno omrežje oddane električne energije | EUR | 0,06341 | EUR/kWh | 40 : 60 |
| Proizvodnja električne energije v HE nad 10 MW | 7 do 10 ali več % povprečne prodajne vrednosti proizvedene električne energije | EUR | 0,05382 ali 0,05122 ali 0,036025544 ali 0,03376 (glede na HE) | EUR/kWh | 50 : 50 ali 40 :60 |
| Odvzem naplavin | 10% povprečne tržne vrednosti 1 m3 frakcije peska velikosti 0/32 mm * letna količina odvzema naplavin | EUR |  |  | 50 : 50 ali 40 :60 |
| Raba podzemne vode iz vrtin za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč | 0,005*čisti letni prihodek od izvajanja kopališke dejavnosti in dejavnosti naravnega zdravilišča + 0,03 * povprečna letna cena za 1 MJ toplote, ki se jo pridobi iz ekstra lahkega kurilnega olja * letna količina izčrpane podzemne vode * temperaturna razlika med povprečno letno temperaturo podzemne vode na izpustu iz vrtine in 12 °C * 4,2 | EUR | 0,0175 | EUR/1000 kJ toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja | 40 : 60 ali 50 : 50 |
| Odvzem termalne vode iz vodnega vira za potrebe kopališč in ogrevanje prostorov, namenjenih turistični dejavnosti | 3% povprečne prodajne vrednosti toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja za enoto toplote odvzete termalne vode | EUR | 0,0175 | EUR/1000 kJ toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja | 50 : 50 |
| Odvzem podzemne vode iz vodnih virov za stekleničenje in proizvodnjo pijač | 0,01 x čisti letni prihodek + višina plačila za koncesijo za 1.000 litrov stekleničene podzemne vode x (količina po enačbi iz uredb o koncesiji) | EUR | 1,85 | EUR/1.000 l stekleničene podzemne vode | 50 : 50 |
| Raba morja za gojenje školjk | 3,5 % ali več % prodajne vrednosti ocenjene letne količine vzgojenih školjk | EUR | 517 | EUR/1 tona školjk | 50 : 50 |
| Vzreja ciprinidnih vrst rib | 2 % prodajne vrednosti ocenjene letne količine vzrejenih ciprinidnih vrst rib | EUR | 2,4967 | EUR/kg krapa | 50 : 50 |
| Vzreja avtohtonih morskih vrst rib | 2 % prodajne vrednosti ocenjene letne količine vzrejenih avtohtonih morskih rib | EUR | 2,5 | EUR/kg | 50 : 50 |
| Vzreja salmonidnih vrst rib | 2 % prodajne vrednosti ocenjene letne količine vzrejenih rib | EUR | 241,8 | EUR/100 kg šarenke | 40 : 60 |

Pri analizi plačilih koncesij je bilo ugotovljeno tudi, da je pri pristojnih organih v obravnavi precej nerešenih vlog, pri čemer nekaterih vlagatelji vlog vodo ali vodno dobro že izkoriščajo. Aprila leta 2010 je bilo po podatkih (MOP, 2010b) v Republiki Sloveniji še 65 nerešenih vlog za pridobitev koncesije. V primeru pozitivne razrešitve vlog za podelitev koncesije za odvzem vode za kopališča in naravna zdravilišča, bi bilo po ocenah ARSO iz naslova teh koncesij zbranih letno vsaj 1.723.920€ (ARSO, 2010g). V primeru pozitivne razrešitve vlog za podelitev koncesije za odvzem vode za stekleničenje in prodajo pijač bi lahko zbrali vsaj še 1.067.302€ (ARSO, 2010h).

Pri navzkrižnem preverjanju podatkov, ki jih poročajo koncesionarji za odmero koncesij, s podatki iz njihovih poslovnih poročil, so bile pri nekaterih zavezancih odkrite razlike pri istih vrstah podatkov. Na podlagi tega lahko sklepamo, da je nadzor nad poročanjem podatkov pomanjkljiv in da v tem kontekstu lahko prihaja do neupoštevanja načela »onesnaževalec plača«.

#### Storitev Odvajanje in čiščenje odpadnih industrijskih voda

Izvajalci odvajanja in čiščenja odpadnih industrijskih voda plačujejo za krite okoljskih stroškov svoje dejavnosti okoljske dajatve. Te dajatve se zbirajo v vodnem skladu in so porabljene skladno s potrebami države na področju urejanja in varstva voda ter Zakonom o vodah, v veliki večini za sofinanciranje operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih voda.

Največ k povračilu okoljskih stroškov prispevajo industrija, sledijo ostale dejavnosti, kmetijstvo, turizem, promet in energetika. Okoljska dajatev je odmerjena glede na število enot obremenitve, ki jo povzroča posamezen izvajalec oz. uporabnik storitve. Okoljska dajatev tako v celoti odraža načelo onesnaževalec plača zato so tudi deleži posameznih gospodarskih dejavnosti pri številu povzročenih enot obremenitev enaki kot pri plačilu okoljskih dajatev.

Slika 28: Delež posameznih vrst gospodarskih dejavnosti pri plačilu okoljskih dajatev za odvajanje in čiščenje industrijskih odpadnih voda (ARSO, 2008b)

Od povzročiteljev drugih oblik obremenjevanja voda zaradi odvajanja industrijskih odpadnih vod, ki ne izvajajo storitev, povezanih z obremenjevanjem voda, k povračilu stroškov ne prispeva nihče. Pomemben povzročitelj obremenjevanja voda z razpršenim odvajanjem industrijskih odpadnih voda je kmetijstvo, vendar za ta del okoljske škode ne plačuje okoljskih dajatev.

## Aktivnosti za izboljšanje cenovne politike, baz podatkov in znanja

Med izvajanjem ekonomske analize smo identificirali naslednje ključne probleme v zvezi s podatki, pomanjkanjem znanja in zakonskimi neskladnostmi:

- podatkovne baze, povezane z upravljanjem voda vodijo različni upravljavci (ARSO -različne službe, MOP, CURS, Statistični urad RS)

- prihaja do neskladnih podatkov za isto vsebino iz različnih baz,

- zajemanje podatkov je za potrebe ekonomske analize neustrezno, zaradi česar je možnost napak pri izvajanju ekonomske analize razmeroma velika,

- podatki, potrebni za določene vsebine ekonomske analize, niso na razpolago.

- vsi povzročitelji obremenitev ne plačujejo dajatev, povezanih z obremenjevanjem voda, ker jih sistem ne zajema,

- zavezanci sami poročajo o obremenjevanju voda, podatki niso sprotno preverjeni, zaradi česar prihaja do nepravičnih razlik pri plačevanju dajatev pri podobnih zavezancih,

- razrešitev postopkov v zvezi s podelitvijo vodnih pravic je dolgotrajno, zaradi česar prihaja do neenakega položaja pri podobnih zavezancih glede plačevanja dajatev,

- priprava pravnih podlag za zaračunavanje dajatev zaostaja za časom, posledično določenim subjektom dajatev ni mogoče zaračunavati,

- metodologije za izvedbo ekonomske analize upravljanja z vodami v slovenskem prostoru niso razvite ali so pomanjkljive, predvsem pa niso ustrezno oblikovane ter usklajene s strani stroke in uzakonjene,

- v zakonskih predpisih so kategorije stroškov storitev, povezanih z obremenjevanjem voda neustrezno vključene v dajatve, povezane z obremenjevanjem voda, saj se znotraj ene dajatve prepletajo različne kategorije stroškov (npr. plačila vodnih storitev so namenjena pokrivanju finančnih in eksternih stroškov storitev, povezanih z obremenjevanjem voda), kar zmanjšuje transparentnost cenovne politike na področju upravljanja z vodami in otežuje izvajanje ekonomske analize,

- struktura cenovnih elementov dajatev, povezanih z obremenjevanjem voda ne upošteva vseh kriterijev za transparentno določanje višine povračil stroškov obremenjevanja voda,

- prihaja do neusklajenost zakonodaje glede terminologije v zvezi z vrstami rabe vode v ZV-1, Uredbi o vodnih povračilih, Ur.l. RS, št. 103/2002, 122/2007, obrazcu za napoved vodnega poročila, v osnutku Pravilnika o vodni knjigi.

V zvezi s to problematiko je bil oblikovan predlog ukrepov za izboljšanje stanja (sklic na ukrepe).

Viri:

Viri navedeni v NUV - predlog Oktober 2010 v Zvezku 2, poglavje 7.

Guidance Document No 1, Economics and the Environment – The Implementation Challenge of the Water Framework Directive, Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC), Working Group 2.6 – WATECO, 2003

MOP RS, (2010c). Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode,  novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017, 2010. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor.

ARSO (2010e). Podatki o plačilu vodnih povračil za obdobje 2002-2008. Agencija Republike Slovenije za okolje, Ljubljana (posredovano Tempus Babnik).

ARSO (2010f). Podatki o obračunanih koncesijah za obdobje od leta 2006 do leta 2008. Agencija Republike Slovenije za okolje, Ljubljana (posredovano Tempus Babnik).

ARSO (2010g). Podatki o nerešenih koncesijah za kopališča in naravna zdravilišča. Agencija Republike Slovenije za okolje, Ljubljana (posredovano Tempus Babnik).

ARSO (2010h). Podatki o odmeri koncesij za stekleničenje in prodajo pijač. Agencija Republike Slovenije za okolje, Ljubljana (posredovano Tempus Babnik).

SURS (2008e). Proizvodna struktura BDP (proizvodnja, vmesna potrošnja in dodana vrednost po dejavnostih), dostopno z:

http://www.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0301915S&ti=Proizvodna+struktura+BDP+%28proizvodnja%2C+vmesna+potro%9Anja+in+dodana+vrednost+po+dejavnostih%29%2C+Slovenija%2C+letno&path=../Database/Ekonomsko/03_nacionalni_racuni/05_03019_BDP_letni/&lang=2, [26.1.2011]

SURS (2008f). Zaposlenost, 1000 oseb, dostopno z:

http://www.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0301975S&ti=Zaposlenost%2C+1000+oseb%2C+Slovenija%2C+letno&path=../Database/Ekonomsko/03_nacionalni_racuni/05_03019_BDP_letni/&lang=2, [26.1.2011]

SURS (2008g). Izdatki gospodinjstev za končno potrošnjo po vrsti proizvodov in namenu, dostopno z:

http://www.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0301940S&ti=Izdatki+gospodinjstev+za+kon%E8no+potro%9Anjo+po+vrsti+proizvodov+in+namenu%2C+Slovenija%2C+letno&path=../Database/Ekonomsko/03_nacionalni_racuni/05_03019_BDP_letni/&lang=2, [26.1.2011]

SURS (2008h). Skupine zemljiških kategorij in njivskih posevkov (ha), Slovenija, dostopno z:

http://www.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=1502401S&ti=Skupine+zemlji%9Akih+kategorij+in+njivskih+posevkov+%28ha%29%2C+Slovenija%2C+letno&path=../Database/Okolje/15_kmetijstvo_ribistvo/04_rastlinska_pridelava/01_15024_pridelki_povrsina/&lang=2, [26.1.2011]

SURS (2008i). Pridelki in površina, dostopno z:

http://www.stat.si/pxweb/Database/Okolje/15_kmetijstvo_ribistvo/04_rastlinska_pridelava/01_15024_pridelki_povrsina/01_15024_pridelki_povrsina.asp, [26.1.2011]

SURS (2008j). Živinoreja, dostopno z:

http://www.stat.si/pxweb/Database/Okolje/15_kmetijstvo_ribistvo/03_kmetijska_gospod/02_15166_zivinoreja/02_15166_zivinoreja.asp, [26.1.2011]

SURS (2008k). Ribištvo, dostopno z:

http://www.stat.si/pxweb/Database/Okolje/15_kmetijstvo_ribistvo/08_15191_ribistvo/08_15191_ribistvo.asp, [26.1.2011]

ARSO (2011). Vpliv akvakulture na okolje, dostopno z:

http://kpv.arso.gov.si/kpv/Gemet_search/Gemet_report/report_gemet_term?ID_CONCEPT=2832&L1=302&L2=302, [26.1.2011]

SURS (2008l). Bilanca proizvodnje in porabe električne energije (GWh), dostopno z:

http://www.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=1817602S&ti=Bilanca+proizvodnje+in+porabe+elektri%E8ne+energije+%28GWh%29%2C+Slovenija%2C+letno&path=../Database/Okolje/18_energetika/03_18176_elektricna_energija/&lang=2, [26.1.2011]

SURS (2008m). Transport po panogah, dostopno z:

http://www.stat.si/pxweb/Database/Ekonomsko/22_transport/01_22211_transport_panoge/01_22211_transport_panoge.asp, [26.1.2011]

SURS (2008n). Nastanitvena statistika, letni podatki – vsi objekti, dostopno z:

http://www.stat.si/pxweb/Database/Ekonomsko/21_gostinstvo_turizem/02_21645_nastanitev_letno/02_21645_nastanitev_letno.asp, [26.1.2011]

SURS (2008o). Navtični turizem, dostopno z:

http://www.stat.si/pxweb/Database/Ekonomsko/21_gostinstvo_turizem/03_21079_navticni_tur/03_21079_navticni_tur.asp, [26.1.2011]

SURS (2008p). Voda za namakanje po vodnih virih, (tisoč m3), dostopno na:

http://www.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp, [26.1.2011]

Prestor J. (2001), Brenčič M., Kranjc S. Pitna voda v Sloveniji – možnosti pridobivanja novih količin, Oddelek za hidrogeologijo, Geološki zavod Slovenije, Agencija Republike Slovenije za okolje – Ministrstvo za okolje in prostor, Vodni dnevi, Portorož, oktober 2005, dostopno na: www.sdzv-drustvo.si/si/VD-05_Referati, [26.1.2011]

Ekološki sklad (2007). Letno poročilo o dejavnosti in poslovanju Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada v letu 2006, Ljubljana, marec 2007, dostopno na:

http://www.ekosklad.si/pdf/LetnaPorocila/LP_06_slo.pdf, [26.1.2011]

Vodni sklad (2007). Financiranje vodne infrastrukture, Sredstva Vodnega sklada, MOP RS, 2007, dostopno na:

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/dokumenti/financiranje_vodne_infrastrukture.pdf, [26.1.2011]

ARSO, 2010i. Letni programi dela javnih služb na področju urejanja voda po porečjih, Ljubljana, dostopno na:

http://www.arso.gov.si/vode/Urejanje%20voda/Gospodarska%20javna%20slu%c5%beba/, [26.1.2011]

# Text boxes

Povračilo stroškov

Nadaljevanje

Se nadaljuje